# DBD等离子体—活性炭联用降解碱性品红的实验研究

### 论文摘要

随着我国印染行业的快速发展,印染废水己经成为重点的水环境污染源之一,是水污染治理的重点和难点。开展对印染废水处理技术的研究正受到国内外有关专家的高度关注。由于活性炭具有巨大的比表面积和化学稳定性等优点,活性炭吸附法一度成为人们研究的焦点,但随着对这种技术的深入研究发现：活性炭吸附法只是将污染物从一相转移到另一相,本质上并没有彻底去除污染物,而且活性炭需要再生,目前其再生方法又存在许多不足,从而限制了该技术的广泛应用。DBD（Dielectric Barrier Discharge）等离子体技术作为一种新兴的高级氧化技术,虽然在难降解废水处理中表现出极大的优势,但是存在设备复杂、能耗高的等问题,成为其工业化应用的瓶颈。针对这两种技术存在的问题,本论文将DBD等离子体技术与活性炭吸附相结合,应用于印染废水的降解,一方面,利用活性炭的吸附性能将污染物截留,延长污染物与活性粒子的接触时间,可提高DBD等离子体的降解效率；另一方面,随着活性炭上污染物的降解,活性炭同步得到再生。本论文主要研究结果如下：（1）在相同放电电压、电源频率、初始浓度、pH值和循环流量的实验条件下,考查了活性炭吸附法、DBD等离子体处理法及DBD等离子体-活性炭联用三种处理方法对碱性品红的降解效果。结果表明：DBD等离子体-活性炭联用可大大提高碱性品红模拟印染废水的脱色率及COD去除率。（2）考查了反应装置的工艺参数（如放电电压、电源频率等）、活性炭添加量及循环流量等因素对DBD等离子体-活性炭联用降解碱性品红的影响。结果表明：在电源频率f=-8kHz和10kHz的条件下,碱性品红的脱色率较好；碱性品红溶液在酸性和中性条件下的降解效果要优于碱性条件；循环流量过大或过小均不利于碱性品红的降解；碱性品红的脱色率基本随着活性炭添加量的增加而升高；碱性品红溶液初始浓度越高,脱色率越差。（3）通过降解前后碱性品红的pH值、CODcr值及紫外光谱图的变化,可初步推断出碱性品红的降解机理,即在DBD等离子体产生的03、·OH等活性粒子作用下,碱性品红苯环结构首先发生羟基化,并进一步开环,然后再按照脂肪族有机物氧化途径逐步被氧化,最终矿化成CO2和H2O。（4）通过改变不同的实验条件,考查了DBD等离子体再生后活性炭吸附等温线及吸附动力学的变化。结果表明,DBD等离子体再生后活性炭对碱性品红的吸附等温线略低于新活性炭,但对于饱和活性炭,其吸附能力有很大的提高；当U-d=8kV-6mm时,再生后活性炭吸附速率最接近于新活性炭,当U-d=9kV-8mm时,活性炭再生效果最差；在电源频率f=8kHz和10kHz的条件下再生后活性炭的吸附速率均高于f=9kHz;再生后活性炭吸附速率随着活性炭添加量的增大而减小,说明活性炭量越少,再生效果越好。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 印染废水的特征及危害

- 1.1.1 印染废水的特征

- 1.1.2 印染废水的危害

- 1.2 印染废水的常用处理方法

- 1.2.1 活性炭吸附法

- 1.2.2 化学法

- 1.2.3 生物处理法

- 1.2.4 高级氧化法

- 1.3 放电等离子体技术废水处理的研究进展

- 1.3.1 放电等离子体水处理技术的基本原理

- 1.3.2 辉光放电法

- 1.3.3 高压脉冲放电法

- 1.3.4 滑动弧放电法

- 1.3.5 介质阻挡放电法

- 1.4 本文的研究思路和研究内容

- 1.4.1 本文的研究思路

- 1.4.2 本文的研究内容

- 第二章 实验方案的研究

- 2.1 引言

- 2.2 实验材料与仪器

- 2.2.1 实验材料

- 2.2.2 实验仪器

- 2.2.3 实验装置

- 2.3 实验步骤与分析方法

- 2.3.1 实验步骤

- 2.3.2 分析方法

- 2.4 实验结果与讨论

- 2.4.1 活性炭吸附法

- 2.4.2 DBD等离子体处理法

- 2.4.3 DBD等离子体-活性炭联用处理法

- 2.5 本章小结

- 第三章 DBD等离子体-活性炭联用降解碱性品红的研究

- 3.1 引言

- 3.2 实验材料与仪器

- 3.3 实验步骤与分析方法

- 3.3.1 实验步骤

- 3.3.2 分析方法

- 3.4 实验结果与讨论

- 3.4.1 极板间距、放电电压的影响

- 3.4.2 电源频率的影响

- 3.4.3 循环流量的影响

- 3.4.4 活性炭量的影响

- 3.4.5 初始pH值的影响

- 3.4.6 初始浓度的影响

- 3.5 本章小结

- 第四章 碱性品红的降解过程及降解机理探讨

- 4.1 引言

- 4.2 实验材料与仪器

- 4.3 实验分析方法

- 4.4 实验结果与讨论

- 4.4.1 碱性品红降解过程中pH值的变化

- cr的变化'>4.4.2 碱性品红降解过程中CODcr的变化

- 4.4.3 碱性品红紫外-可见吸收光谱的变化

- 4.4.4 碱性品红的降解机理

- 4.5 本章小结

- 第五章 DBD等离子体再生含碱性品红活性炭的研究

- 5.1 引言

- 5.2 实验材料与仪器

- 5.3 实验步骤与分析方法

- 5.3.1 碱性品红在活性炭上的吸附动力学

- 5.3.2 碱性品红在活性炭上的吸附等温线

- 5.4 实验结果及分析

- 5.4.1 DBD等离子体再生后活性炭的吸附等温线

- 5.4.2 DBD等离子体再生活性炭吸附动力学研究

- 5.5 本章小结

- 第六章 结论与建议

- 6.1 结论

- 6.2 建议

- 致谢

- 参考文献

- 攻读学位期间的研究成果

### 相关论文文献

- [1].甘蔗滤泥吸附碱性品红性能试验[J]. 云南农业 2019(09)

- [2].大环多胺镍配合物催化过氧化氢降解碱性品红催化性能与机理[J]. 环境化学 2018(12)

- [3].二氧化硫漂白原理的探究[J]. 试题与研究 2020(18)

- [4].低温制备TiO_2对碱性品红光催化性能的研究[J]. 沈阳师范大学学报(自然科学版) 2016(01)

- [5].苏木素碱性品红苦味酸染色对大鼠缺血再灌注心肌的观察[J]. 山西大同大学学报(自然科学版) 2008(01)

- [6].改性柚子皮对碱性品红的吸附研究[J]. 唐山师范学院学报 2018(06)

- [7].二氧化硫使品红溶液褪色的实验与理论研究[J]. 化学教育 2017(09)

- [8].基于FTO导电玻璃的碱性品红脱色研究[J]. 分析测试技术与仪器 2019(03)

- [9].雪夫液的配制及体会[J]. 实用医技杂志 2011(10)

- [10].LaNi_xFe_(1-x)O_3钙钛矿光催化降解碱性品红[J]. 硅酸盐通报 2019(06)

- [11].品红褪色机理的实验探究[J]. 化学教育(中英文) 2020(07)

- [12].碳化花生壳对碱性品红的吸附研究[J]. 清洗世界 2019(02)

- [13].去除碱性染料吸附剂的制备及其吸附特性研究[J]. 工业安全与环保 2019(02)

- [14].纳米钛酸锶的制备及超声降解碱性品红废水研究[J]. 材料导报 2014(20)

- [15].金属矿废渣制备脱色吸附球及应用研究[J]. 环境科学与技术 2008(02)

- [16].混凝和氧化法相结合对印染废水脱色处理的研究[J]. 辽宁化工 2014(08)

- [17].碱性品红共振散射法测定阴离子表面活性剂[J]. 化学通报 2013(07)

- [18].α-FeOOH/H_2O_2体系对阴阳离子有机染料脱色机理研究[J]. 三明学院学报 2015(02)

- [19].碱性品红/纳米金/聚碱性品红修饰电极的制备及其对抗坏血酸的催化氧化[J]. 西南大学学报(自然科学版) 2008(03)

- [20].化学修饰甘薯渣对碱性品红的吸附特性[J]. 现代食品科技 2019(02)

- [21].聚丙烯酰胺-锂藻土复合水凝胶吸附处理模拟印染废水[J]. 化工环保 2010(04)

- [22].薇甘菊粉末吸附亚甲基蓝和碱性品红的性能研究[J]. 生物质化学工程 2018(06)

- [23].TiO_2/石墨烯在模拟太阳光下光催化降解碱性品红的研究[J]. 韩山师范学院学报 2016(06)

- [24].SDS插层类水滑石的原位合成及其吸附碱性品红研究[J]. 广州化工 2017(24)

- [25].乙醇遇到水的奇妙现象[J]. 中学化学教学参考 2011(08)

- [26].新型粘土复合絮凝剂脱色性能的试验研究[J]. 工业用水与废水 2009(05)

- [27].固定化漆酶磁性纳米材料的合成及对合成染料的降解[J]. 环境工程 2017(03)

- [28].水中亚硝酸盐氮测定条件优化[J]. 光谱实验室 2011(06)

- [29].3种直接性染发剂的生物安全性检测分析[J]. 抗感染药学 2018(07)

- [30].一株广谱高效脱色菌的分离鉴定及其脱色特性[J]. 基因组学与应用生物学 2016(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/c1285b5de75fc6b15519213b.html