# 沈阳油田注水长效防膨技术研究与应用

### 论文摘要

目前,沈阳油田的开发已经到了产量递减阶段,部分油井因地层能量降低,渗透率差,含水上升等因素的影响,已经被迫关井,这些油井需要采取特殊的生产工艺,才能重新开发出来。而粘土稳定,正是低渗透油田开发所面临的一个重要课题。低渗透的油、气层粘土矿物质的膨胀和运移是损害渗透率的两个重要因素。为了降低或防止粘土和微粒对油、气层的损害,人们使用了许多化学方法和技术手段。本文针对沈阳油田的低渗透油层,评价出了一种粘土适合的粘土稳定剂。鉴于高压、低渗透油藏储层在注水开发过程中,粘土矿物受到环境矿化度的突变冲击所引起的膨胀、分散、破裂、运移、堵塞喉道而伤害地层、降低渗透率、影响油田后期的开发的现象,本文研究了考虑在注水过程中使用的一种长效粘土稳定剂,以控制粘土矿物水化膨胀和分散运移,稳定注水井的注入能力。首先评价了沈阳油田天然岩心的粘土含量、速敏、水敏、盐敏、酸敏、碱敏的敏感性,并在此基础上,通过静态(膨润土粉离心、岩心颗粒失重)和动态(岩心流动)实验对8种粘土稳定剂的综合性能进行对比分析评价。并考虑到在油田实际生产中,地层表面活性剂是对注水及采油井周围地层进行清洗、解堵的常用油田化学助剂,因此,开展了粘土稳定剂与表面活性剂的配伍性实验,优选出与沈阳油田实际油藏相配伍的长效粘土稳定剂,以形成由室内实验到现场应用的长效注水防膨技术,并对现场应用效果进行了分析。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 引言

- 1.1 沈阳油田的开发现状

- 1.2 粘土电性分析

- 1.2.1 粘土颗粒带永久性负电荷

- 1.2.2 粘土颗粒具有可变性负电荷

- 1.2.3 粘土颗粒带有正电荷

- 1.2.4 水敏性产生的原因

- 1.3 粘土稳定剂国内外研究概况、水平及发展趋势

- 1.3.1 低渗透地层粘土的稳定性认识

- 1.3.2 粘土稳定剂的开发现状

- 1.4 主要研究内容及方法

- 2 岩芯物性参数测定及储层的敏感性评价

- 2.1 岩芯处理

- 2.2 岩芯物性参数测定

- 2.3 实验条件

- 2.3.1 实验岩心

- 2.3.2 实验用水

- 2.4 实验仪器

- 2.5 实验内容

- 2.5.1 粘土矿物含量分析

- 2.5.2 速敏性评价

- 2.5.3 水敏性评价

- 2.5.4 盐敏性评价

- 2.5.5 酸敏性评价

- 2.5.6 碱敏性评价

- 2.6 敏感性评价结果

- 2.6.1 粘土矿物含量的分析

- 2.6.2 速敏性评价

- 2.6.3 水敏性评价

- 2.6.4 盐敏性评价

- 2.6.5 酸敏性评价

- 2.6.6 碱敏性评价

- 2.7 小结

- 3 药剂的性能评价

- 3.1 粘土稳定剂的评价

- 3.1.1 防膨率及溶失率的测定

- 3.1.2 流动法评价实验

- 3.1.3 粘土稳定剂的耐冲刷实验

- 3.2 表面活性剂性能评价

- 3.2.1 表面活性剂的水溶性评价

- 3.2.2 表面活性剂洗油率测定

- 3.2.3 表面活性剂界面张力测定

- 3.3 表面活性剂与粘土稳定剂的复配实验

- 3.3.1 表面活性剂对粘土矿物的敏感性实验

- 3.3.2 注入方式对二者复配效果的影响实验

- 3.4 小结

- 4 室内动态岩芯实验研究

- 4.1 实验条件

- 4.2 实验方案

- 4.3 实验结果

- 4.3.1 裂缝岩芯

- 4.3.2 无裂缝岩芯

- 4.4 小结

- 结论

- 致谢

- 参考文献

### 相关论文文献

- [1].提高风电渗透率极限的火电机组惯性参数优化方法[J]. 电力系统自动化 2020(02)

- [2].液氮致裂烟煤渗透率及其应力敏感性研究[J]. 采矿与安全工程学报 2020(02)

- [3].非均匀多孔介质等效渗透率的普适表达式[J]. 水文地质工程地质 2020(04)

- [4].渗透率预示互联网股大调整(下)[J]. 股市动态分析 2018(14)

- [5].煤系沉积岩应力–应变与应变–渗透率特征[J]. 煤田地质与勘探 2015(03)

- [6].高端有机成婴幼儿配方奶粉发展趋势[J]. 中国食品 2017(12)

- [7].评估电压偏差与谐波约束下配网光伏最大渗透率[J]. 科学家 2017(02)

- [8].力热耦合作用下煤岩损伤演化规律及渗透率模型研究[J]. 安全与环境学报 2020(05)

- [9].直播带货“售假”案惊醒追梦者[J]. 中国质量万里行 2020(11)

- [10].洋壳渗透率结构对其内部热液对流的影响研究——基于热力学数值模拟[J]. 地球物理学报 2020(05)

- [11].基于泛在数据的分布式光伏接入研究[J]. 浙江电力 2020(04)

- [12].碳酸盐岩酸蚀蚓孔等效渗透率影响因素研究[J]. 中国锰业 2020(02)

- [13].中国新能源汽车年产销量近80万辆 亟需完善大数据[J]. 汽车实用技术 2018(03)

- [14].损伤和剪胀效应对裂隙煤体渗透率演化规律的影响研究[J]. 岩土力学 2016(02)

- [15].泥质砂岩液相渗透率计算新方法[J]. 地球物理学报 2015(10)

- [16].低孔隙度低渗透率岩石孔隙度与渗透率关系研究[J]. 测井技术 2013(02)

- [17].渗流介质对渗透率测试结果的影响[J]. 科技导报 2012(35)

- [18].3D电视增长显著[J]. 家用电器 2011(05)

- [19].采空区自由堆积渗透率假设及应用[J]. 陕西煤炭 2011(04)

- [20].防砂管外堆积砂渗透率实验研究[J]. 石油钻采工艺 2010(01)

- [21].关于极差与渗透率极差及其他[J]. 西南石油大学学报(自然科学版) 2009(01)

- [22].南海东部海域A区块渗透率测井评价方法研究[J]. 中国锰业 2019(02)

- [23].一种测井渗透率解释方法[J]. 国外测井技术 2018(02)

- [24].考虑不同光伏渗透率影响的配电网风险规划研究[J]. 机电工程 2016(05)

- [25].基于地震相分析的碳酸盐岩渗透率预测[J]. 重庆科技学院学报(自然科学版) 2014(01)

- [26].应力路径对煤岩渗透率影响实验研究[J]. 金属矿山 2011(06)

- [27].我国中小企业融资租赁问题探讨——对中小企业融资租赁渗透率低的思考[J]. 湖北经济学院学报(人文社会科学版) 2010(12)

- [28].麻黄山油田低渗透率储层物性影响因素分析[J]. 石油地质与工程 2009(01)

- [29].基于三维重正化近似方法的等效渗透率计算[J]. 中国石油大学学报(自然科学版) 2020(01)

- [30].考虑蠕变影响的深部煤体分数阶渗透率模型研究[J]. 岩土工程学报 2020(08)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/c160f30b4816c6ab4697d108.html