# 新型缺位杂多钼酸盐配合物的合成、晶体结构和性质研究

### 论文摘要

本论文研究的核心思路是运用常温水溶液合成技术,采用原位合成的方法,通过对反应过程中溶液的pH值、温度、抗衡阳离子和配料比的摸索,成功地合成了5个新型的基于缺位杂多钼酸盐建筑块的化合物,通过单晶X-射线衍射、元素分析、红外光谱以及紫外光谱等对这些物质进行了表征,对化合物的电化学性质及磁学性质也进行了初步研究。1.选用二氧化锗、钼酸铵及过渡金属作为起始原料,在常规水溶液中,采用咪唑为抗衡阳离子,得到了一个一维链状结构的杂多钼酸盐1及一个夹心型结构的化合物2: （Him）8Na7H7[Cu（im）4(CuGeMo9O33)2] [(CuGeMo9O33)2]﹒41H2O （im = imidazole） （1） （Him）5Na2H5[Mn2(GeMo9O33)2]﹒20.5H2O （2）在化合物1的晶体结构中,[(CuGeMo9O33)2]12–多阴离子片段有序地排布在[Cu（im）4(CuGeMo9O33)2]10-一维链的两侧。化合物2中的[Mn2(GeMo9O33)2]12-多阴离子是由两个钒芯的[GeMo9O33]建筑块和一个双核锰簇构成的夹心型的结构。电化学实验表明化合物1对亚硝酸钠具有良好的催化作用,磁性测试表明化合物1呈现典型的反铁磁性相互作用。2.常温水溶液体系中,以亚砷酸钠、钼酸铵为原料,利用原位合成的方法,通过调节溶液的pH值,得到了2个以三价砷为中心的缺位砷钼杂多金属氧酸盐化合物3和4,2个化合物都是以单体形式存在: （C3H5N2）14Na2（NH4）10[Mn(AsMo10O35)2][(AsMo10O35)2]·19H2O （3） （C3H5N2）16（NH4）2H4[Na1.6Cu0.4（C3H4N2）0.5(AsMo10O35)2]2·23H2O （4）化合物3是由一个六配位Mn离子分别与来自两个[AsШMo10O35]7-片段的四个端氧原子相连接,另外的两个[AsШMo10O35]7-片段再通过钠离子与中间的片段的桥氧连接。化合物4是由一个二价的铜离子连接两个{[Na1.6Cu0.4（C3H4N2）(AsMo10O35)2]2}片段而成的。在其中[AsШMo10O35]7-多阴离子是首次被报道。3.常温水溶液体系中以亚砷酸钠、钼酸铵、稀土金属为原料,利用原位合成的方法,通过调节溶液的pH值,得到了第一例含稀土的砷钼杂多金属氧酸盐化合物5: （Him）8[Na（im）2]2H6[Ce（H2O）8]2[Ce（H2O）6(AsMo10O35)2]2﹒23H2O （im = imidazole） （5）有趣的是,在该化合物的框架中,存在两个[NH4]+离子,铵根离子与多酸建筑块上的氧原子及稀土铈上的配位水形成氢键作用,从而使整个框架结构稳定存在。

### 论文目录

- 中文摘要

- 英文摘要

- 第一章 前言

- 1.1 多金属氧酸盐的简述

- 1.1.1 多金属氧酸盐的分类

- 1.1.2 多金属氧酸盐的常用合成方法

- 1.2 杂多钼酸盐化合物的研究进展

- 1.2.1 缺位磷钼酸盐的研究概况

- 1.2.2 缺位硅钼酸盐的研究概况

- 1.2.3 缺位砷钼酸盐的研究概况

- 1.2.4 缺位锗钼酸盐的研究概况

- 1.2.5 其它缺位杂多钼酸盐研究概况

- 1.3 选题依据

- 1.4 试剂及分析仪器

- 1.4.1 试剂

- 1.4.2 测试手段

- 第二章 缺位锗钼酸盐为配体的过渡金属配合物的合成、结构和性质研究

- 2.1 引言

- 2.2 化合物1-2 的合成

- 2.3 结构

- 2.3.1 X-射线晶体学衍射数据

- 2.3.2 化合物的晶体结构

- 2.4 表征

- 2.4.1 红外光谱

- 2.4.2 电化学研究

- 2.4.3 磁性研究

- 2.5 本章小结

- 第三章 缺位砷（Ш）钼酸盐为配体的过渡金属配合物的合成、结构和性质研究

- 3.1 引言

- 3.2 化合物3-4 的合成

- 3.3 结构

- 3.3.1 X-射线晶体学衍射数据

- 3.3.2 化合物的晶体结构

- 3.4 表征

- 3.4.1 红外光谱

- 3.4.2 紫外光谱

- 3.4.3 电化学研究

- 3.5 本章小结

- 第四章 缺位砷（Ш）钼酸盐为配体的稀土金属配合物的合成、结构和性质研究

- 4.1 引言

- 4.2 化合物5 的合成

- 4.3 结构

- 4.3.1 X-射线晶体学衍射数据

- 4.3.2 化合物的晶体结构

- 4.4 本章小结

- 第五章 结论

- 参考文献

- 致谢

- 硕士期间公开发表论文情况

### 相关论文文献

- [1].循环水中钼酸盐分析方法的改进[J]. 化工设计通讯 2019(09)

- [2].镁合金钼酸盐/磷酸盐复合转化膜的制备[J]. 电镀与环保 2008(01)

- [3].镁合金钼酸盐、钼酸盐-磷酸盐转化膜的研究[J]. 电镀与精饰 2008(06)

- [4].钼酸盐可强化含氧化学品漂白[J]. 造纸信息 2011(04)

- [5].氢氧化钠分解不溶性钼酸盐的浸出热力学[J]. 中国有色金属学报 2014(11)

- [6].铈掺杂三族钼酸盐的发光薄膜、制备方法及其应用[J]. 中国钼业 2015(01)

- [7].钼酸盐强化含氧化学品漂白[J]. 国际造纸 2010(06)

- [8].过氧化氢漂白中过氧化钼酸盐的催化作用[J]. 国际造纸 2008(06)

- [9].电镀锌板钼酸盐体系钝化膜的制备和腐蚀性能研究[J]. 热加工工艺 2017(18)

- [10].热镀锌钢板钼酸盐—单宁酸钝化研究[J]. 南昌航空大学学报(自然科学版) 2012(02)

- [11].钼酸盐改性硅烷膜的制备及耐蚀性[J]. 材料保护 2013(05)

- [12].一种钼酸盐的制备方法[J]. 中国钼业 2019(04)

- [13].7075铝合金表面钼酸盐钝化工艺[J]. 浙江工贸职业技术学院学报 2015(02)

- [14].热镀锌板钼酸盐化学转化溶液寿命及其成分变化规律的研究[J]. 电镀与精饰 2013(12)

- [15].由砷钼酸盐和镍配合物构筑而成的有机-无机杂化的化合物（英文）[J]. 化学研究 2016(01)

- [16].电解锰材的钼酸盐钝化及其耐腐蚀性能[J]. 材料保护 2014(06)

- [17].一种钼酸盐钝化液配制与其对镀锌钢材钝化效果的初步探索[J]. 广东化工 2014(18)

- [18].还原型硅钼酸盐光度法测定酸溶硅含量测量不确定度评定[J]. 化学工程与装备 2011(06)

- [19].利用离子交换树脂从钼酸盐溶液中分离钨和钒（英文）[J]. Transactions of Nonferrous Metals Society of China 2017(12)

- [20].添加剂用量对钼酸盐失效转化液再生的影响[J]. 沈阳师范大学学报(自然科学版) 2016(01)

- [21].基于八钼酸盐杂化网络的离子热合成、晶体结构和光催化性质[J]. 高等学校化学学报 2012(12)

- [22].基于[MnMo_9O_~(32)]~(6-)为基本单元的钼酸盐的合成及表征[J]. 广州化工 2016(08)

- [23].铕铋共掺杂三族钼酸盐发光材料制备方法及其应用[J]. 中国钼业 2015(01)

- [24].介孔过渡金属钼酸盐纳米棒的制备及其高效电催化水氧化性能[J]. 黑龙江大学自然科学学报 2018(05)

- [25].金属钼酸盐纳米材料的制备及其电储能研究[J]. 南京晓庄学院学报 2017(06)

- [26].硫硒钨对钼酸盐吸收及钼酸盐转运子的影响[J]. 华北农学报 2015(05)

- [27].温度和时间对镁合金钼酸盐转化膜性能的影响[J]. 电镀与环保 2019(04)

- [28].不同酸溶解-硅钼酸盐光度法测定碳钢中硅含量的探讨[J]. 冶金分析 2015(12)

- [29].钼酸盐在硼硅酸盐玻璃体系中的溶解[J]. 中国材料进展 2016(07)

- [30].还原型硅钼酸盐光度法测定钢铁中酸溶硅含量的不确定度评定[J]. 重庆科技学院学报(自然科学版) 2012(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/c18f79af7522e82a2a340f35.html