# 浅论建筑工程框架剪力墙结构工程施工技术

宁波海城工程监理有限公司阜阳分公司236000

摘要：如今,在城市化发展进程中,我国城市施工技术也在不断发展,且在高层建筑施工过程中框架剪力墙结构建筑施工技术使用越来越广泛。建筑中应用的框架剪力墙结构成为建筑的重要组成部分。本文中主要解析目前框架剪力墙结构技术,旨在对其施工技术深入研究,以保证在施工人员能够抓住施工重点,提高施工技术水平。

关键词：框架剪力墙结构；施工技术

1框架剪力墙结构

1.1框架剪力墙结构概述

框架结构和剪力墙结构共同合成框架剪力墙结构，具有灵活性和抗剪性。其材料构成主要为钢筋混凝土，因此具有较好的承载力，同时，由于该结构的水平控制力使得建筑施工更加便利；总体来说框架剪力墙结构在受力是会发生形变，抗压性较差，但由于有较好的抗震性，因此可以保持结构的稳定性。

1.2框架剪力墙结构特点

对于工程的整体质量来说，框架剪力墙结构的施工技术对其影响较大，框架剪力墙结构是对剪力墙结构的刚度以及框架结构的灵活性的综合，能够根据不同的框架结构及剪力墙的性质和承载力进行优势的发挥，框架结构和剪力墙分别荷载来自竖向和水平的负荷，且有较强承载力、抗震性以及灵活性，在保证结构稳定性的同时，提升了建筑的整体质量。

1.3框架剪力墙结构的施工设置

框架剪力墙结构的施工设置主要有三点：建筑装修施工、建筑主体施工以及基础施工。建筑装修施工主要有：门窗安装、厨卫及楼梯间施工、内墙抹灰、防水层施工等；建筑主体施工主要有：水电预留预埋、墙柱钢筋、墙柱和梁板模板施工以及主体养护；基础施工主要是：地下室工程和混凝土垫层以及验槽、护坡、混凝土养护以及基础回填。

2建筑工程框架结构施工

2．1钢筋混凝土技术

2.1.1钢筋混凝土在建筑工程施工中存在的问题分析。在建筑工程实际施工过程中，存在着很多的施工质量问题，比如焊条的规格不符合建设标准;钢筋在焊接的过程中出现弯曲或者偏心的现象;箍筋的尺寸不能满足国家规定。在建筑工程施工过程中需要对这些问题进行妥善的处理，否则施工中的这些问题将会严重的影响与制约建筑工程的整体质量。为了最大程度的保证建筑的质量，在设计建筑工程结构时，设计人员应该全方位的考虑问题，并制定出在施工中可能遇到的问题的解决措施。在完成框架结构建设过程中，由于缺乏钢筋板块与成品的保护措施，使得框架结构出现质量问题，这是因为钢筋的类型、钢筋的数量等不符合国家规范与施工要求。

2.1.2钢筋混凝土实用技术分析，在钢筋工程施工之前，应该准备充分的建设材料。在施工现场应该分配相应人员进行管理原材料，避免原材料的浪费与损害，这样才能够减少建筑工程的施工成本，提升建筑企业的经济效益。对于高处零散堆积的材料要进行及时的归类管理，应该按照材料的使用用途与材料的名称将原材料绑定在固定的位置之上，从而避免材料的掉落而造成的人员伤亡。对于施工现场中存在的散乱的原材料，应该做好安全管理的工作，也要根据材料的用途整体的堆放在一起，并在材料上面铺设一层油布，还应该在油布上面用重物将其压实，从而避免材料的滑落，否则将会带来施工事故。焊接工作在建筑工程框架结构中是一项十分重要的施工技术，因此在施工时不应该忽视此工作，应该严格的按照施工规范与标准进行施工，避免出现操作错误的现象。在进行焊接工作之前，应该先进行检查工作，对每一批钢筋都要进行严格的检查，对于不符合施工要求的钢筋应该及时的处理。在焊接完成之后，需要进行放样与下料工作。在焊接的过程中可能会出现收缩的现象或者框架结构的构件受到力的作用而出现拱起，因此在施工过程中，放样与下料工作都应该严格的按照施工标准进行。

2．2模板工程施工技术

2.2.1模板在支架体系施工中存在的问题分析。由于楼层较高，很多的楼板会由于处于养护期而不能够承受来自整体建筑的作用力。对于先浇筑的混凝土结构，楼层的作用力与负载力都是有多层模板架构结构承担的。通过模板支架结构恩能够够将负载的重力传送到隔层的楼板之中，由于楼板具备一定的特殊性，这也会导致是功夫在存在着较多的不确定因素，甚至会出现超负荷的混凝土施工现象。

2.2.2模板工程施工技术分析。基础模板在完成安装垫层之后，应该定期的对基础模板的水平进行检测，并使用基础平面尺寸做好各个需要的边线，使用油漆做好相应的标记，这样才能够保证模板在安装的过程汇总按照各个控制材料固定，这不仅有效的保证了模板具备的硬度与强度，还能够保证模板的稳定性，一定程度的提升模板在浇筑施工过程中承受的负载与施工负荷。在安装基础侧模过程中，应该掌握好垂直角度，并尽量将安装偏差控制在三毫米之间。在处理垫层与模板之间的底部时应该使用细致的水泥砂浆填实缝隙，从而保证不会出现漏浆的现象。最后，为了保证模板施工的准确性，应该使用模板上拉口通线进行较直工作，从而最大限度的保证边线的直顺。主体结构在模板施工过程中，要保持立杆的垂直于建筑平面，并保证在安装过程中模板与支架的负载力应该均匀，避免上层模板在受力过重的情况下被压垮。如果不能够较好的处理模板与支架之间的承受力，会使得上层模板与下层模板的手里不在同一个平面上，最终会损害建筑体系。如果主体模板不能够按时完成，将会导致后期的施工很难进行下去。

2．3混凝土施工技术

2.3.1选择合适的混凝施工材料。对于运入施工现场的原材料应该要有质量保证书与质量合格证，尤其是混凝土施工使用的材料。混凝土需要根据不同的类型、不同强度界别等进行严格的控制，这样才能保证混凝土施工的质量。

2.3.2使用合理的配比方式。在施工时，有效的、合理的配比方式能够提升混凝土的使用性能，还能够降低材料的使用成本。要保证混凝土施工质量，应该配比好混凝土与水的比例，因为混凝土的搅拌质量与水的关系较为密切。因此，在配比混凝土时，应该严格的按照相应的比例关系控制，并将水泥的用量控制在规定的范围之内。

2.3.3混凝土浇筑。在选择混凝土浇筑方案时，应该先进行审批工作，对于可能出现的问题要提前制定合理的解决措施，这样才能够保证混凝土浇筑工作的顺利实行。在进行浇筑工作之前，还应该对模板的位置、截面积等尺寸进行检测，要保证其与设计相吻合。

3完善建筑工程框架结构的措施

在进行建筑工程施工时，应该保证框架的结构中的各个构件的尺寸与设计的要求相符。为了提升建筑结构的稳定性，保证建筑的抗震性，应该做好建筑模板施工工作。根据以往的建设实践得出，框架结构质量会受到模板施工的严重制约与影响。为了保证建筑框架结构质量，在建设模板工程时，应该相互沟通使用的技术，并按照设计图纸的要求布置模板的各个构件。

结束语

现代建筑工程中，框架剪力墙结构是主要的结构形式，对于建筑工程的整体质量有着重要的影响。而且，近年来高层建筑施工技术不断更新和完善，框架剪力墙技术也在不断的发展进步，其质量要求也越来越高，施工企业要加强框架剪力墙结构技术的重视程度，严格的按照施工工序和规范进行施工，并且对于施工的各个环节进行严格的控制，保证框架剪力墙结构施工技术质量，进而提高建筑工程结构的安全性和稳定性。

参考文献：

[1]顾栋华.框架剪力墙结构建筑施工技术研究[J].建材与装饰.2017(03)

[2]周凯.框架剪力墙结构建筑施工技术在建筑工程中的应用初探[J].建材与装饰.2017(02)

[3]蒋晓俊.框架剪力墙结构建筑施工技术探讨[J].低碳世界.2017(09)

[4]王胥沅.高层建筑框架剪力墙结构设计中几个问题的探讨[J].民营科技.2017(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/c19a79c30d010ca7ccaddda6.html