# 桥面防水材料性能分析与施工工艺的研究

### 论文摘要

桥面水损害一直是影响桥梁使用耐久性的重要课题之一,而桥面防水材料与铺筑工艺又是解决桥面水损害的关键。桥面防水材料,目前国内外市场上的种类较多,其实际使用性能受外界环境因素的影响较大。本文在对国内外常用防水材料性能进行分析的基础上,选取以下几种代表性防水材料(SBS改性沥青、某品牌水性沥青基防水材料、水泥基渗透结晶型防水剂),并提出一种新的复合型防水材料SBS掺加湖沥青(TLA),综合考虑外界环境因素对防水材料实验的影响,以项目所在地的外部环境为主要参考对象,对上述防水材料进行室内材料性能试验,主要有高温性能实验、低温性能实验、抗老化试验,沥青类防水材料的组分实验及水泥基渗透结晶型防水剂的微观电镜分析实验,通过上述试验,发现湖沥青(TLA)掺入SBS改性沥青后改善了SBS改性沥青的高温性能及抗老化性能;热熔改性沥青类防水材料的干燥时间要比某品牌水性沥青基防水材料要短;水泥基渗透结晶型防水剂能有效的起到防水的作用,且具有独特的自我修复能力,缺点是不具有粘结性,抗剪强度及拉拔强度较低,现场施工时可考虑铺设一层粘结层。同时进行了路用性能实验,包括剪切实验、拉拔实验,抗施工损伤实验及抗透水性试验,通过上述实验发现,热熔沥青类防水材料的粘结性较好,相对于某品牌水性沥青基防水材料来说,常温及高温(50℃)抗剪强度、抗拉拔强度都较高。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 课题研究的背景和意义

- 1.2 桥面防水及防水材料的国内外研究现状

- 1.2.1 国外研究状况

- 1.2.2 国内研究状况

- 1.3 国内外常用防水材料的性能与应用

- 1.3.1 柔性防水材料

- 1.3.2 刚性防水材料

- 1.4 本文主要研究内容和技术路线

- 1.4.1 主要研究内容

- 1.4.2 研究的技术路线

- 第二章 材料性能实验

- 2.1 国内外常用实验方法研究

- 2.1.1 德国桥面防水规范

- 2.1.2 我国桥面防水规范

- 2.1.3 本章实验方法简介

- 2.2 桥面防水材料的高温性能

- 2.2.1 高温发粘温度实验概述

- 2.2.2 高温流淌温度实验概述

- 2.2.3 试验结果及分析

- 2.3 桥面防水材料的低温性能

- 2.3.1 低温性能实验概述

- 2.3.2 实验结果及分析

- 2.4 抗老化性能

- 2.4.1 实验结果及分析

- 2.5 表干时间和实干时间

- 2.6 材料组分及微观分析

- 2.6.1 沥青组分分析概述

- 2.6.2 水泥渗透结晶型防水材料概述

- 2.6.3 实验结果及分析

- 2.7 结论

- 第三章 桥面防水层力学分析

- 3.1 概述

- 3.2 力学计算模型及相关参数

- 3.3 计算结果及结论

- 第四章 防水材料的路用性能实验

- 4.1 国内外常用实验方法研究

- 4.1.1 德国桥面防水规范

- 4.1.2 我国桥面防水规范

- 4.1.3 实验方法简介

- 4.2 防水材料的剪切性能试验

- 4.2.1 常温剪切实验

- 4.2.2 高温剪切实验

- 4.2.3 实验结果与力学计算结果的比较分析

- 4.3 防水材料的拉拔性能试验

- 4.3.1 实验方法及结果分析

- 4.3.2 实验结果与力学的结果的比较分析

- 4.4 抗施工损伤实验

- 4.5 抗透水性试验

- 4.6 结论

- 第五章 现场施工施工及检测

- 5.1 桥面防水层国内外施工及检测方法研究

- 5.1.1 德国桥面防水层施工及检测方法

- 5.1.2 国内桥面防水层施工及检测研究

- 5.2 防水层现场施工与检测

- 5.2.1 实验方案的选定

- 5.2.2 防水层的施工工艺

- 5.2.3 防水层现场质量检测

- 第六章 结论及展望

- 参考文献

- 致谢

- 学位论文评阅及答辩情况表

### 相关论文文献

- [1].耐根穿刺防水材料的发展与应用[J]. 科技创新导报 2016(34)

- [2].“后建筑时代”更需要优质防水材料[J]. 建材发展导向 2017(16)

- [3].一种塑基防水材料[J]. 橡塑技术与装备 2019(04)

- [4].高分子复合防水材料在工程中的应用[J]. 绿色环保建材 2019(11)

- [5].防水材料[J]. 建筑与预算 2017(02)

- [6].防水材料[J]. 建筑与预算 2017(03)

- [7].绿色防水材料及其评价[J]. 中国建筑防水 2015(18)

- [8].北京圣洁防水材料有限公司 严控生产环节 把握质量大关[J]. 市场观察 2018(Z1)

- [9].有机硅防水材料的研究现状与展望[J]. 上海涂料 2013(09)

- [10].沥青防水材料评述[J]. 民营科技 2012(06)

- [11].建筑施工中防水材料的应用[J]. 建材与装饰 2019(13)

- [12].春天里走来“小分队”——河北省质检研究院开展防水材料行业品牌提升活动侧记[J]. 中国质量技术监督 2018(04)

- [13].家庭装修哪些地方要做防水材料处理呢[J]. 建材发展导向 2015(04)

- [14].趣味小发明[J]. 第二课堂(小学) 2013(Z2)

- [15].防水材料选购的五大技巧[J]. 科普天地(资讯版) 2013(03)

- [16].防水材料在木材保护中的尝试[J]. 文物保护与考古科学 2009(01)

- [17].97家施工企业参与“2008年度全国防水材料工程应用调查”活动[J]. 中国建筑防水 2009(12)

- [18].浙江省防水材料行业协会二届三次年会在德清召开[J]. 新型建筑材料 2008(11)

- [19].2007年度全国防水材料工程应用调查报告编制完成,结果将在本刊第10期公布[J]. 中国建筑防水 2008(09)

- [20].新型非固化防水材料在建筑地下室防水工程中的应用[J]. 广东建材 2018(10)

- [21].中核2000防腐防水材料在工程中的应用[J]. 天津建设科技 2015(S1)

- [22].2009年度全国防水材料工程应用调查进入数据分析与报告撰写阶段[J]. 中国建筑防水 2010(17)

- [23].怎样选购防水材料[J]. 建材发展导向 2010(05)

- [24].国内首批抗根防水材料测试成功——首都业内专家看好新产品发展前景[J]. 中国建材科技 2009(06)

- [25].2010年防水市场主打的几大防水材料[J]. 中国建材资讯 2010(06)

- [26].新型防水材料在建筑工程中的应用[J]. 绿色环保建材 2020(08)

- [27].浅析建筑工程中常用防水材料的检测方法[J]. 低碳世界 2019(02)

- [28].试谈防水材料在建筑工程中的应用[J]. 门窗 2017(12)

- [29].关于建筑防水工程防水材料和技术的应用分析[J]. 决策探索(中) 2018(09)

- [30].浅析建筑防水材料中沥青防水材料及其应用前景[J]. 科技创新与应用 2015(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/c19b07fe22773d346e5db4be.html