# 基于Boost的单相数字平均电流法PFC的研究

### 论文摘要

提高功率因数是解决电力电子装置谐波污染,提高电网可靠性和电能质量的有效途径。随着数字控制技术的不断发展,越来越多的控制策略通过数字信号处理器(DSP)得以实现。采用数字信号处理器实现PFC的数字化控制正成为当前研究的热点。本文对数字平均电流控制的APFC进行了研究和应用,主要内容如下:(1)设计了数字平均电流法的电压环和电流环控制器。仿真和实验分析了DSP的延迟对环路设计的影响。此外,还分析并改善了源跳变和负载跳变时较差的动态性能。(2)设计了一种数字平均电流控制采样的方法,仿真结果表明,该采样方法可以改善数字控制输入电流的THD。本文具体分析了输入电流过零点时发生超调的原因,并提出了抑制过零点超调的办法。(3)建立了带有前馈的平均电流控制和预测占空比控制的仿真模型,仿真比较了无前馈的平均电流法和带前馈的平均电流法的THD,分析了预测占空比控制的优缺点。(4)设计了基于Boost拓扑的数字控制APFC的整体系统。实验结果表明输入电流THD为3.8%。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 课题来源背景及意义

- 1.2 国内外的研究现状及分析

- 1.2.1 目前PFC技术分类

- 1.2.2 不连续导电（DCM）控制模式

- 1.2.3 连续导电（CCM）控制模式

- 1.2.4 数字控制方案

- 1.3 本文主要研究内容

- 第2章 数字平均电流法控制器设计

- 2.1 引言

- 2.2 基于 Boost 的数字平均电流法 APFC 原理

- 2.3 BOOST主电路模型

- 2.3.1 主电路大信号模型的建立

- 2.3.2 主电路小信号模型的建立

- 2.4 电流环控制器设计

- 2.4.1 电流环控制策略

- 2.4.2 电流环控制器的确定

- 2.4.3 DSP延迟环节的抑制

- 2.5 电压环控制器的设计

- 2.6 控制器动态跳变的改进

- 2.6.1 输入源跳变动态性能改善

- 2.6.2 输出负载跳变动态性能改善

- 2.7 本章小结

- 第3章 数字平均电流法降低THD的方法研究

- 3.1 引言

- 3.2 输入电流过零点超调分析

- 3.2.1 过零点超调原因仿真分析

- 3.2.2 过零点超调的抑制

- 3.3 数字采样对输入电流THD的影响

- 3.3.1 平均电流法的谐波分析

- 3.3.2 数字平均电流法与模拟平均电流法采样比较

- 3.3.3 数字采样的改进

- 3.4 本章小结

- 第4章 平均电流法与其他数字PFC的比较

- 4.1 引言

- 4.2 与带前馈的平均电流法的比较

- 4.2.1 带前馈的平均电流法控制原理

- 4.2.2 仿真模型的建立

- 4.2.3 带反馈的平均电流法的仿真比较

- 4.3 预测占空比控制的仿真比较

- 4.3.1 控制原理

- 4.3.2 仿真模型的建立

- 4.3.3 仿真分析

- 4.4 本章小结

- 第5章 数字平均电流法APFC的系统设计

- 5.1 引言

- 5.2 数字化PFC电路整体设计

- 5.3 主电路主要元器件参数选择

- 5.3.1 主电路电感感量的确定

- 5.3.2 输出电容的确定

- 5.4 电感电流采样电路设计

- 5.5 输入电压采样电路设计

- 5.6 系统的软件设计

- 5.7 实验结果

- 5.8 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].改进型平均电流控制法在并联供电系统中的应用[J]. 电子技术与软件工程 2017(09)

- [2].双有源桥变换器低平均电流的调制研究[J]. 中国电机工程学报 2019(16)

- [3].平均电流损耗时间法在配网线损计算中的应用[J]. 电工技术学报 2015(12)

- [4].某闸门启闭机串电阻启动平均电流校验及探讨[J]. 电气传动 2014(12)

- [5].宽电压范围高速低压发电机交直变换器的平均电流控制策略[J]. 电工技术学报 2015(13)

- [6].基于平均电流算法的VIENNA整流技术的研究[J]. 电源世界 2012(06)

- [7].DC/DC变换器平均电流自动均流并联控制的研究[J]. 电子技术应用 2012(12)

- [8].直流微电网抗饱和数字平均电流补偿策略[J]. 供用电 2018(12)

- [9].水下干法脉冲焊接电信号的稳定性[J]. 电焊机 2016(01)

- [10].单相直流侧串联型APF非线性平均电流控制[J]. 哈尔滨工程大学学报 2010(02)

- [11].基于遗传算法的平均电流控制电路的优化设计[J]. 山西电子技术 2014(04)

- [12].低气压氩气空心阴极放电自脉冲特性[J]. 高电压技术 2012(07)

- [13].对电子技术基础课程教学的初步探讨[J]. 现代企业教育 2013(08)

- [14].2008-2010年北京地区云地闪时空分布特征[J]. 气象与环境科学 2013(02)

- [15].三相三重斩波电路的建模和仿真研究[J]. 船电技术 2017(08)

- [16].基于DSP的无桥PFC变换器研究[J]. 电焊机 2020(01)

- [17].物理问答[J]. 中学生数理化(高二版) 2008(12)

- [18].单级APFC变换器的控制方法的研究[J]. 微计算机信息 2009(07)

- [19].氯离子浓度对混凝土电通量试验中测试指标的影响[J]. 混凝土 2008(12)

- [20].变频器IGBT开路故障诊断方法[J]. 电子制作 2014(19)

- [21].基于电池组级联的高压恒流电源电流控制方法研究[J]. 电工电能新技术 2020(09)

- [22].云南地区雷击正地闪时空分布特征分析[J]. 电气应用 2017(16)

- [23].基于saber的PFC Boost变换器仿真研究和实验验证[J]. 电子测试 2010(03)

- [24].电流平方控制的大功率LED驱动电路[J]. 电源技术 2010(06)

- [25].电流源型逆变器叠流时间效应的平均电流前馈补偿策略[J]. 中国电机工程学报 2018(14)

- [26].手持式触摸屏系统的低功耗设计[J]. 电子产品世界 2013(04)

- [27].一种适合于开关稳压器的新颖电流检测方法[J]. 现代电子技术 2010(16)

- [28].专家解疑[J]. 家电检修技术 2008(04)

- [29].大功率多充电模式航空铅酸蓄电池充电器设计[J]. 电气技术 2014(12)

- [30].水利先进实用技术推广 2015年度水利先进实用技术重点推广指导目录(八) 水文水资源[J]. 中国水利 2015(13)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/c1a28db4f8a6d5b73282683e.html