# 铁路钢桁梁柔性拱桥拖拉施工计算和桥梁静动力分析研究

### 论文摘要

论文首先回顾了我国铁路钢桁梁柔性拱桥的发展,简要介绍合福铁路合肥南环线经开区铁路钢桁梁柔性拱桥的设计与施工方案；采用大型有限元软件MIDAS/CIVIL2010建立全桥空间有限元模型,详细叙述桥梁各部件的模拟；计算分析桥梁拖拉施工60个阶段在恒载和施工荷载作用下的结构效应,将理论计算值与实测值进行了比较分析；分析验算桥梁施工过程中最大悬臂状态横向风荷载作用下结构的变形、应力；计算分析运营阶段恒载、列车活载、风荷载、体系温度、横向摇摆力、制动力和不均匀沉降各单项作用和8种必要荷载组合作用下桥梁的变形、内力和应力；利用多重里茨向量法计算分析桥梁的自振特性,采用反应谱分析法和时程分析法计算桥梁的地震响应,依据规范将地震作用与结构恒载、列车活载作用进行组合计算；最后,论文对桥梁拖拉施工16种不同张拉点布置方案进行了计算,通过分析比较各拖拉施工方案在恒载、张拉力和摩擦力共同作用下桥梁的结构效应,并综合考虑各方案的可行性,进一步优化了拖拉施工方案。由此,作者比较全面地了解了桥梁拖拉施工方法和钢桁梁柔性拱桥的静力和动力性能,并掌握了大型桥梁的设计计算分析和施工计算分析方法。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 铁路钢桁梁柔性拱桥的发展

- 1.2 桥梁设计方案

- 1.2.1 主要设计参数

- 1.2.2 结构形式和材料

- 1.3 桥梁施工方案

- 1.4 本文的主要工作

- 第二章 桥梁空间有限元模型建立

- 2.1 有限元模拟概述

- 2.2 主桁、柔性拱、导梁及桥面板的模拟

- 2.3 临时墩和滑道梁的模拟

- 2.4 永久墩、桩基础和桩土相互作用的模拟

- 2.5 全桥空间有限元模型的组合

- 2.6 小结

- 第三章 桥梁施工阶段计算分析

- 3.1 施工计算阶段的划分

- 3.2 施工阶段位移计算分析与比较

- 3.2.1 施工阶段位移计算分析

- 3.2.2 部分施工阶段变形监测结果与比较分析

- 3.3 施工阶段应力计算分析与比较

- 3.3.1 施工阶段应力计算分析

- 3.3.2 部分施工阶段应力监测结果与比较分析

- 3.4 施工过程中最大悬臂状态风荷载作用分析验算

- 3.5 小结

- 第四章 桥梁运营阶段静力计算分析

- 4.1 运营阶段计算荷载

- 4.2 列车活载作用计算分析

- 4.2.1 列车活载作用下位移计算分析

- 4.2.2 列车活载作用下内力和应力计算分析

- 4.3 温度作用计算分析

- 4.3.1 整体升温作用下位移计算分析

- 4.3.2 整体降温作用下位移计算分析

- 4.4 风荷载作用计算分析

- 4.4.1 无车横风荷载作用下位移计算分析

- 4.4.2 有车横风荷载作用下位移计算分析

- 4.5 各单项荷载作用下结构效应汇总

- 4.6 荷载组合作用计算分析

- 4.7 小结

- 第五章 桥梁动力计算分析

- 5.1 动力分析概述

- 5.2 自振特性计算分析

- 5.2.1 自振特性计算分析理论

- 5.2.2 自振特性计算分析

- 5.3 反应谱计算分析

- 5.3.1 反应谱计算分析理论

- 5.3.2 地震动的输入

- 5.3.3 反应谱振型计算分析

- 5.3.4 反应谱及其组合的计算分析

- 5.4 时程计算分析

- 5.4.1 时程计算分析概述

- 5.4.2 地振动反应计算分析理论

- 5.4.3 地震动的输入

- 5.4.4 地震时程计算分析

- 5.5 小结

- 第六章 桥梁拖拉施工张拉点布置方案计算分析

- 6.1 张拉点布置方案计算施工阶段的选择

- 6.2 第28施工阶段张拉点布置方案计算分析

- 6.2.1 拖拉摩擦阻力计算

- 6.2.2 张拉点布置方案

- 6.2.3 各张拉点布置方案计算分析

- 6.3 第55施工阶段张拉点布置方案计算分析

- 6.3.1 拖拉摩擦阻力计算

- 6.3.2 张拉点布置方案

- 6.3.3 各张拉点置方案计算结果

- 6.4 各方案计算结果比较分析

- 6.5 小结

- 结论

- 致谢

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表的论文及参加的科研项目

### 相关论文文献

- [1].高速铁路大跨连续刚构柔性拱组合桥梁设计[J]. 铁道工程学报 2020(06)

- [2].大桥大跨度连续刚构梁柔性拱施工[J]. 价值工程 2015(11)

- [3].大跨径柔性拱桥钢桁梁桥的施工技术[J]. 中国公路 2020(11)

- [4].双层刚性桁梁柔性拱极端温度效应分析[J]. 江西建材 2016(02)

- [5].高速铁路连续钢桁柔性拱桥的施工线形控制[J]. 铁道工程学报 2019(11)

- [6].大吨位钢桁柔性拱施工方法研究[J]. 价值工程 2018(29)

- [7].U型钢柔性拱架承载能力及稳定性的试验研究[J]. 机械研究与应用 2020(05)

- [8].柔性拱钢性梁桥设计[J]. 重庆交通大学学报(自然科学版) 2011(S1)

- [9].高铁大跨度钢桁梁拱桥柔性拱安装抗风措施研究[J]. 桥梁建设 2018(03)

- [10].铁路大跨度连续刚构柔性拱主梁施工监控技术研究[J]. 铁道建筑 2011(12)

- [11].洪奇沥水道桥大跨度柔性拱施工方案研究[J]. 铁道建筑 2018(12)

- [12].钢桁梁柔性拱吊装阶段风致效应分析[J]. 武汉理工大学学报(交通科学与工程版) 2017(04)

- [13].沪通长江大桥大跨多肋柔性拱竖转工艺研究[J]. 公路 2019(06)

- [14].关于伸缩缝在铁路钢桁梁柔性拱特大桥的应用[J]. 四川水泥 2015(03)

- [15].日本栅濑大桥[J]. 世界桥梁 2020(06)

- [16].合肥铁路枢纽南环线钢桁柔性拱钢梁制造质量控制与检验[J]. 安徽建筑 2012(06)

- [17].合肥铁路枢纽南环线(114.75+229.5+114.75)m钢桁柔性拱钢梁制造工艺[J]. 铁道标准设计 2010(05)

- [18].连盐铁路灌河特大桥钢桁柔性拱设计[J]. 高速铁路技术 2014(06)

- [19].高速铁路连续梁柔性拱桥拱梁结合部受力分析[J]. 铁道工程学报 2020(05)

- [20].大跨刚性桁梁柔性拱健康监测力学分析[J]. 铁道建筑 2011(03)

- [21].银川机场黄河桥钢桁梁柔性拱施工关键技术研究[J]. 铁道建筑技术 2020(08)

- [22].跨洪奇沥水道特大桥钢桁柔性拱架设方案比选[J]. 山西建筑 2018(31)

- [23].大跨度钢桁梁悬臂架设及柔性拱拱脚合龙施工关键技术[J]. 现代交通技术 2013(05)

- [24].大跨度连续钢桁梁柔性拱桥带拱顶推施工[J]. 桥梁建设 2012(05)

- [25].大跨度钢桁架柔性拱桥悬臂架设时标高调整方法研究[J]. 中国水运(下半月) 2018(04)

- [26].南屏大桥连续钢桁梁柔性拱桥设计[J]. 广东公路交通 2016(05)

- [27].无下加劲弦钢桁梁柔性拱力学性能[J]. 土木工程与管理学报 2016(04)

- [28].合肥铁路枢纽南环线(114.75+229.50+114.75)m钢桁柔性拱焊接工艺试验研究[J]. 铁道标准设计 2011(07)

- [29].刚性梁柔性拱组合桥型在山区高速公路设计中的应用[J]. 中外公路 2011(03)

- [30].高速铁路大跨度连续钢桁梁柔性拱桥减震研究[J]. 应用力学学报 2019(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/c1ae2024aca71bce4c1e4f65.html