# 裂缝性潜山油藏注气提高采收率研究

### 论文摘要

裂缝性潜山油藏属于典型的双重介质油藏,其主要的储渗空间是裂缝系统和基质岩块系统。由于这两个系统在储集和渗流能力上的差异,导致衰竭式开发和注水开发都难以获得理想的采收率。近年来,注气提高采收率技术的应用逐年增加,针对裂缝性油藏,目前国外已有许多较成功的现场应用。随着勘探技术的不断进行,我国裂缝性潜山油藏发现的比例逐年增加,正确认识这类油藏的地质和开发特征,积极开展注气提高采收率研究,对合理开发此类油藏具有极其的意义。本文在总结分析此类油藏的主要地质、开发特征和注气驱油机理的基础上,以兴古7潜山油藏为实例,对其展开注气可行性分析,并借助于油藏数值模拟技术对其进行注气潜力评价。该油藏为块状裂缝性潜山油藏,主要储集空间类型为构造缝和破碎粒间孔；单井递减分析表明单井产量递减中等偏快,油藏天然能量不足,注水试验未见效；油藏特征参数符合注气筛选标准；细管实验得到注CO2驱为混相驱,注干气驱为非混相驱；长岩心实验结果表明注气驱油效率最高。连续注气影响因素分析表明：CO2的合理注入速度为200-300t/d,注干气的采出程度对注入速度不太敏感；注CO2优于注干气。气水交替影响因素分析表明：注入速度对采出程度影响最大,其次为交替周期、注入井组、注气注水时间比。注气潜力评价结果为：连续注气和气水交替开发10年,整个油藏采收率分别提高2.9%和3.3%,主力生产层段-第Ⅱ层段采收率分别提高6.4%和9.3%,气水交替采收率提高程度优于连续注气,注气波及区域（第Ⅱ层段）受效明显,气水交替开发潜力较好。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 研究的目的及意义

- 1.2 国内外开发现状

- 1.3 问题提出

- 1.4 研究内容、研究思路及技术路线

- 第2章 裂缝性潜山油藏的地质开发特征

- 2.1 裂缝性潜山油藏分类

- 2.2 油藏地质特征

- 2.2.1 构造特征

- 2.2.2 裂缝特征

- 2.2.3 储集特征

- 2.3 油藏开发特征

- 2.3.1 衰竭式开发

- 2.3.2 注水开发特征

- 2.3.3 油藏注气优势分析

- 2.4 本章小结

- 第3章 裂缝性潜山油藏的注气机理

- 3.1 油藏注气驱油机理

- 3.1.1 重力作用

- 3.1.2 混相效应

- 3.1.3 降粘作用

- 3.1.4 膨胀作用

- 3.1.5 萃取和汽化

- 3.1.6 界面张力和毛管压力作用

- 3.1.7 分子扩散作用

- 3.2 兴古7油藏注气机理

- 3.2.1 注CO2驱油机理

- 3.2.2 注干气驱油机理

- 3.3 本章小结

- 第4章 兴古7油藏注气可行性研究

- 4.1 主要地质特征

- 4.1.1 构造和地层层序

- 4.1.2 储层特征

- 4.1.3 油层分布特征

- 4.1.4 流体性质

- 4.1.5 压力和温度系统

- 4.1.6 油藏类型

- 4.2 开发现状

- 4.2.1 综合开发现状

- 4.2.2 天然能量分析

- 4.2.3 油藏注水情况

- 4.3 注气可行性分析

- 4.3.1 筛选标准

- 4.3.2 兴古7油藏

- 4.4 本章小结

- 第5章 兴古7潜山油藏注气潜力评价

- 5.1 地质模型的建立

- 5.1.1 数值模拟器简介

- 5.1.2 地质模型的建立

- 5.1.3 相对渗透率曲线

- 5.2 相态、储量与历史拟合

- 5.2.1 流体相态拟合

- 5.2.2 储量拟合

- 5.2.3 历史拟合

- 5.3 兴古7潜山油藏连续注气潜力评价

- 5.3.1 连续注气影响因素分析

- 5.3.2 兴古7油藏连续注气潜力分析

- 5.4 兴古7潜山油藏气水交替潜力评价

- 5.4.1 气水交替影响因素

- 5.4.2 兴古7油藏气水交替潜力

- 5.5 两种注气方式对比

- 5.6 本章小结

- 第6章 认识与结论

- 致谢

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表的论文及科研成果

### 相关论文文献

- [1].探讨裂缝性火山岩储层加砂压裂改造技术[J]. 化工管理 2014(35)

- [2].基于嵌入式离散裂缝和扩展有限元的裂缝性页岩油藏流固耦合高效数值模拟方法[J]. 科学技术与工程 2020(07)

- [3].几种裂缝性漏失压力计算模型的比较分析[J]. 石油机械 2018(09)

- [4].气藏评价钻探过程中对裂缝性砾岩体储层的保护[J]. 石油钻采工艺 2011(02)

- [5].裂缝性凝析气藏物质平衡方程计算新方法[J]. 西南石油大学学报(自然科学版) 2009(04)

- [6].裂缝性漏失架桥材料粒度分布研究[J]. 钻采工艺 2018(01)

- [7].裂缝性碳酸盐岩微细观组构及力学性能研究[J]. 特种油气藏 2020(01)

- [8].脉冲式注水在裂缝性生物灰岩的应用[J]. 中国石油和化工标准与质量 2013(21)

- [9].裂缝性地层漏失模拟试验研究[J]. 石油天然气学报 2012(08)

- [10].裂缝性地层坍塌压力分析[J]. 常州大学学报(自然科学版) 2018(05)

- [11].天然裂缝性地层漏失压力预测新模型[J]. 钻采工艺 2018(05)

- [12].裂缝性地层堵漏技术[J]. 钻井液与完井液 2010(03)

- [13].裂缝性地层漏失模型研究与应用[J]. 科学技术与工程 2013(31)

- [14].超深超高压裂缝性砂岩气层产能预测方法研究[J]. 油气井测试 2014(05)

- [15].纯梁采油厂裂缝性低渗油层压裂分析[J]. 内蒙古石油化工 2012(07)

- [16].裂缝性砂岩储层酸化和压裂产能预测研究[J]. 油气井测试 2015(02)

- [17].裂缝性地层钻井液漏失规律[J]. 化工管理 2015(18)

- [18].裂缝性砂岩污染储层井底压力响应特征[J]. 断块油气田 2013(03)

- [19].裂缝性低渗透油藏氮气泡沫调驱技术研究[J]. 石油化工高等学校学报 2016(01)

- [20].钻井液密度对裂缝性泥页岩地层坍塌压力影响的力化耦合研究[J]. 科技导报 2014(25)

- [21].裂缝性非均质底水油藏含水变化规律研究[J]. 钻采工艺 2008(04)

- [22].裂缝性致密砂岩气藏入井流体伤害规律[J]. 钻井液与完井液 2018(05)

- [23].裂缝性特低渗透油藏水窜水淹逐级调控多级井间化学示踪技术[J]. 石油勘探与开发 2016(04)

- [24].裂缝性致密油藏弱凝胶调驱剂研究及应用[J]. 内蒙古石油化工 2015(15)

- [25].低渗裂缝性气藏产能分类方法[J]. 天然气地球科学 2013(06)

- [26].确定裂缝性火山岩储集层孔隙容积的油藏工程实用方法[J]. 新疆石油地质 2008(05)

- [27].基于ABAQUS的裂缝性漏失过程动态模拟研究[J]. 钻井液与完井液 2019(01)

- [28].裂缝性地层井壁稳定研究[J]. 内蒙古石油化工 2014(18)

- [29].超高压裂缝性砂岩气层产能预测模型研究[J]. 新疆石油天然气 2013(04)

- [30].裂缝性气藏压裂关键技术[J]. 钻采工艺 2009(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/c1b34bec8708d1aa46a4a485.html