# 纳米TiO2的制备及气相光催化降解苯的研究

### 论文摘要

室内空气中的主要有害物质是挥发性有机物（VOCs）,这些物质致使环境污染加剧,室内空气质量下降,危害人体健康,室内空气净化已引起人们的关注。TiO2因其氧化能力强、化学稳定性好、无毒等特点成为用于净化室内空气的光催化剂的首选材料。但TiO2窄的光响应范围、低的气相光催化降解效率等缺点限制了其应用。因此,对TiO2光催化剂进行掺杂改性,提高其在可见光下对室内污染气体（尤其是苯）的降解效率尤为重要。本文对掺杂TiO2光催化剂的合成及其降解苯的光催化性能展开研究：采用溶胶-凝胶法,以钛酸四丁酯为钛源,乙醇或水为溶剂,分别以H3BO3、NH4F作为掺杂源制备B掺杂以及N,F共掺杂的纳米TiO2光催化材料。采用XRD、SEM、TEM、XPS及UV-Vis等测试手段对合成材料的相组成、形貌、表面元素状态及紫外可见光吸收性能等进行表征,确立最佳工艺参数。将合成的TiO2光催化剂应用于气态苯的降解,以P25作参照,通过气相色谱仪测试其在紫外及可见光下的光催化性能,并分析B掺杂以及N,F共掺杂对TiO2光催化活性的影响规律。研究结果表明：B与Ti掺杂摩尔比R为0.6、600℃下热处理2.0 h时制备的B掺杂TiO2光催化剂的光催化活性较好,紫外光下可在55 min将气态苯全部降解完毕,降解效率约为P25的两倍；可见光下约为P25的1.4倍。N,F与Ti掺杂摩尔比S为0.1,600℃下热处理2.0 h时制备的N,F共掺杂TiO2光催化剂的光催化活性较好,在紫外光下80 min对苯的降解率达到90%,为P25的1.3倍。B掺杂明显增强了TiO2光催化剂的吸光强度,大幅度提高了TiO2的光催化活性；同时,B原子的引入使得TiO2的光谱吸收边红移,拓展了TiO2光催化剂的光吸收范围,增强了TiO2的可见光活性。N,F共掺杂降低了TiO2的禁带宽度,同时增强了其表面酸性,提供了更多的活性位,使TiO2光催化剂的光催化活性得到明显提高。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 研究背景

- 2光催化剂的结构及其光催化作用机理'>1.2 TiO2光催化剂的结构及其光催化作用机理

- 2晶体结构'>1.2.1 TiO2晶体结构

- 2的光催化机理'>1.2.2 TiO2的光催化机理

- 1.3 纳米光催化剂的效应

- 1.3.1 能级移动

- 1.3.2 光激发位置趋近表面

- 1.3.3 电荷分离的空间变小

- 1.3.4 表面积增大

- 2光催化剂的改性'>1.4 TiO2光催化剂的改性

- 1.4.1 复合半导体

- 1.4.2 表面光敏化

- 1.4.3 贵金属沉积

- 1.4.4 金属/非金属离子掺杂

- 2光催化材料的制备'>1.5 TiO2光催化材料的制备

- 1.5.1 溶胶-凝胶法

- 1.5.2 水热法

- 1.5.3 微乳液法

- 1.5.4 钛醇盐水解法

- 1.6 气相光催化的研究进展

- 1.7 研究目的及主要研究内容

- 2光催化材料及其光催化活性表征'>第2章 溶胶-凝胶法制备B掺杂TiO2光催化材料及其光催化活性表征

- 2.1 实验部分

- 2.1.1 实验材料

- 2粉体的制备'>2.1.2 纳米TiO2粉体的制备

- 2.1.3 气相光催化性能测试

- 2.1.4 样品的表征

- 2.2 结果与讨论

- 2物相的影响'>2.2.1 B掺杂摩尔比及煅烧温度对TiO2物相的影响

- 2的形貌分析'>2.2.2 TiO2的形貌分析

- 2的XPS分析'>2.2.3 B掺杂TiO2的XPS分析

- 2光谱吸收特征分析'>2.2.4 B掺杂TiO2光谱吸收特征分析

- 2的光催化性能研究'>2.2.5 B掺杂TiO2的光催化性能研究

- 2光催化活性影响的机理分析'>2.2.6 B掺杂对TiO2光催化活性影响的机理分析

- 2.3 本章小结

- 2光催化材料及其光催化活性表征'>第3章 钛醇盐法制备B掺杂TiO2光催化材料及其光催化活性表征

- 3.1 实验部分

- 3.1.1 实验材料

- 3.1.2 光催化剂的制备

- 3.1.3 光催化降解气相苯的性能测试

- 3.1.4 样品的表征

- 3.2 结果与讨论

- 2的相组成分析'>3.2.1 钛醇盐法制备的TiO2的相组成分析

- 2的形貌分析'>3.2.2 钛醇盐法制备的TiO2的形貌分析

- 2的光谱吸收特征分析'>3.2.3 B掺杂TiO2的光谱吸收特征分析

- 2的光催化性能研究'>3.2.4 B掺杂TiO2的光催化性能研究

- 3.3 本章小结

- 2光催化材料及其光催化活性表征'>第4章 溶胶-凝胶法制备N,F共掺杂TiO2光催化材料及其光催化活性表征

- 4.1 实验部分

- 4.1.1 实验材料

- 4.1.2 光催化剂的制备

- 4.1.3 光催化降解气相苯的性能测试

- 4.1.4 样品的表征

- 4.2 结果与讨论

- 2物相的影响'>4.2.1 N,F掺杂摩尔比及煅烧温度对TiO2物相的影响

- 2的形貌分析'>4.2.2 N,F共掺杂TiO2的形貌分析

- 2的XPS分析'>4.2.3 N,F共掺杂TiO2的XPS分析

- 2光谱吸收特征分析'>4.2.4 N,F共掺杂TiO2光谱吸收特征分析

- 2的光催化性能研究'>4.2.5 N,F共掺杂TiO2的光催化性能研究

- 2光催化活性的机理分析'>4.2.6 N,F共掺杂影响TiO2光催化活性的机理分析

- 4.3 本章小结

- 第5章 结论

- 参考文献

- 发表论文

- 致谢

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/c1c45de0b16664592884c7c2.html