# 基于DSP的工业缝纫机伺服控制系统研究

### 论文摘要

随着服装业的兴起,对缝制设备的需求量也越来越大。在不断追求缝制质量和速度的前提下,具有较高自动化水平的工业缝纫机越来越受到市场的青睐。因此,结合工程应用实际,开展了工业缝纫机伺服控制系统的研发工作,具有重要的工程应用价值。本文对基于DSP和永磁同步电动机驱动的工业缝纫机伺服控制系统进行设计和开发。论文根据工业缝纫机的应用需求,设计了以DSP为核心控制器和永磁同步电动机的驱动的伺服控制系统总体方案。在分析永磁同步电动机的结构和特点的基础上,建立了永磁同步电动机(PMSM)数学模型,深入研究了基于磁场定向的矢量控制基本原理,以及空间电压矢量(SVPWM)的控制算法。并根据工业缝纫机动静态性能的要求,设计了位置、速度、电流三闭环的伺服控制结构。论文还对系统的精确定位进行了分析,提出了能耗制动和反接制动相结合的方法,很好地解决了系统快速停车的问题。论文给出了工业缝纫机伺服控制系统硬件和软件设计。硬件部分,采用TI公司的电机控制专用DSP芯片TMS320LF2406作为主控芯片,设计了功率驱动电路、电源主电路、电流检测电路、位置／速度检测电路、脚踏板控制电路、电磁铁驱动电路、人机接口及串行通讯电路等。软件部分利用模块化设计思想,采用C语言和汇编语言设计了系统控制程序,文中给出了各个模块的流程图。论文还讨论了系统软硬件抗干扰的措施。本文设计的基于DSP的工业缝纫机伺服控制系统,实现了自动剪线、自动扫线、自动加固缝及抬压脚等功能,具有精度高、稳定性好、噪音小的特点。测试结果表明,所设计的伺服系统完全能够满足缝纫要求,且性价比高,具有良好的市场前景。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 目录

- 1 绪论

- 1.1 课题研究的背景及意义

- 1.2 工业缝纫机的发展现状

- 1.3 伺服系统的发展过程及其趋势

- 1.4 永磁同步电动机交流伺服系统概述

- 1.5 论文研究的内容及结构

- 2 工业缝纫机伺服控制系统设计方案

- 2.1 工业缝纫机的结构和工作原理

- 2.2 工业缝纫机伺服控制系统性能指标

- 2.3 工业缝纫机伺服控制系统总体设计方案

- 2.3.1 工业缝纫机伺服控制系统组成

- 2.3.2 脚踏板控制器

- 2.3.3 自动切线扫线功能

- 2.3.4 自动倒缝功能

- 2.4 伺服电机的选择

- 2.5 编码器的选择

- 2.6 工业缝纫机系统的制动方式

- 2.7 工业缝纫机的精确定位控制

- 2.8 工业缝纫机伺服控制策略

- 2.8.1 系统控制方案

- 2.8.2 电流环、速度环的调节

- 2.9 本章小结

- 3 永磁同步电机的数学模型和矢量控制方法

- 3.1 永磁同步电动机的结构

- 3.2 永磁同步电动机的数学模型

- 3.2.1 永磁同步电动机在定子坐标系（A,B,C）上的模型方程

- 3.2.2 永磁同步电动机在转子旋转坐标系（d,q）上的模型方程

- 3.3 永磁同步电动机按磁场定向的矢量控制

- 3.4 电压空间矢量脉宽调制技术

- 3.5 利用TMS320LF2406实现SVPWM算法

- 3.6 本章小结

- 4 工业缝纫机伺服控制系统硬件设计

- 4.1 系统硬件电路总体结构

- 4.2 DSP芯片TMS320LF2406 A外围电路设计

- 4.2.1 DSP芯片TMS320LF2406A芯片

- 4.2.2 电流检测电路

- 4.2.3 速度位置检测电路

- 4.3 功率驱动电路

- 4.3.1 整流滤波电路

- 4.3.2 功率变换器件

- 4.3.3 功率驱动电路

- 4.3.4 制动过程放电电路

- 4.4 其他外围电路

- 4.4.1 机头同步定位器电路

- 4.4.2 电磁铁驱动电路

- 4.4.3 脚踏板调速电路

- 4.4.4 脚踏板调速器开关信号

- 4.4.5 操作面板电路

- 4.4.6 系统电源电路

- 4.4.7 保护电路

- 4.5 系统抗干扰硬件设计

- 4.6 本章小结

- 5 工业缝纫机控制系统软件设计

- 5.1 DSP软件开发介绍

- 5.1.1 系统软件概述

- 5.1.2 DSP的软件开发方法

- 5.1.3 系统软件设计

- 5.2 系统主程序

- 5.3 矢量控制策略的实现

- 5.4 缝纫模式程序

- 5.4.1 自由缝模式

- 5.4.2 自动定针缝功能

- 5.4.3 W缝模式

- 5.4.4 商标缝模式

- 5.5 操作面板程序

- 5.6 电机制动程序

- 5.7 错误处理程序

- 5.8 系统软件抗干扰的措施

- 5.9 本章小结

- 6 系统测试与分析

- 6.1 主要设备和实物照片

- 6.2 起动试验结果

- 6.3 定位精度测试结果

- 6.4 制动试验结果

- 6.5 实验波形图

- 6.6 本章小结

- 7 总结与展望

- 致谢

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表的论文和出版著作情况

### 相关论文文献

- [1].基于DSP的数字信号处理“口袋实验室”设计[J]. 实验技术与管理 2020(02)

- [2].基于DSP的数字多媒体网络教学终端研究[J]. 通信电源技术 2020(02)

- [3].基于DSP的带式输送机乘人越位监控系统设计[J]. 科学技术创新 2020(03)

- [4].基于DSP技术的直流伺服电机调速系统设计[J]. 电子技术与软件工程 2020(03)

- [5].基于双路DSP的救援井探测数据通信系统[J]. 传感器世界 2020(01)

- [6].基于DSP的无刷直流电机系统软件设计[J]. 沈阳工业大学学报 2020(03)

- [7].基于项目的DSP原理及应用与电力电子技术课程融合教学探讨[J]. 高教学刊 2020(16)

- [8].基于DSP的旋转调制惯导系统电机控制方法[J]. 舰船电子工程 2020(03)

- [9].基于抖音平台的DSP原理及应用课程教学改革探究[J]. 教育现代化 2020(21)

- [10].基于DSP的中断冲突避免机制的研究与实现[J]. 遥测遥控 2020(02)

- [11].基于DSP控制的10路伺服电机系统设计[J]. 机电工程技术 2020(07)

- [12].基于DSP的井下低压馈电开关保护器设计[J]. 机电工程技术 2020(09)

- [13].基于DSP的矿用巡检机器人控制系统设计[J]. 煤矿机械 2020(11)

- [14].基于DSP的简易频率计设计[J]. 玉林师范学院学报 2019(02)

- [15].DSP技术在雷达信号处理中的应用探究[J]. 信息记录材料 2019(10)

- [16].基于DSP的多功能自动旋转门设计[J]. 黑龙江科技信息 2016(35)

- [17].基于DSP和FPGA的数字信号处理系统设计[J]. 兰州文理学院学报(自然科学版) 2017(01)

- [18].基于DSP的动车组车内噪声主动控制系统设计[J]. 铁道科学与工程学报 2016(11)

- [19].基于DSP的远程视频监控系统研究[J]. 无线互联科技 2016(24)

- [20].基于FPGA和DSP的视频处理系统分析[J]. 无线互联科技 2016(24)

- [21].基于DSP的电动助力自行车控制系统设计[J]. 信息与电脑(理论版) 2016(21)

- [22].DSP直流电机调速系统研究[J]. 现代制造技术与装备 2016(12)

- [23].基于DSP的电动执行机构相序检测及缺相保护方法[J]. 测控技术 2017(02)

- [24].DSP技术课程教学要点及教学方法探讨[J]. 实验技术与管理 2017(04)

- [25].DSP的交流异步电动机变频调速技术要点分析[J]. 科技创新与应用 2017(09)

- [26].一种DSP控制的高频逆变器死区时间补偿方法[J]. 工业控制计算机 2017(03)

- [27].基于定点型DSP的开关电源数字环路控制方法[J]. 电源世界 2017(03)

- [28].DSP在电子信息工程综合实践中的应用分析[J]. 数字技术与应用 2017(02)

- [29].基于DSP的软开关型弧焊逆变器的开发[J]. 四川劳动保障 2016(S2)

- [30].基于DSP的三相-单相矩阵变换器的设计[J]. 数字通信世界 2017(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/c1c4f2d1927c20d96e7ea944.html