# 分布式视频编码技术

### 论文摘要

传统的视频编码方法,如MPEG/H.26X,由于编码端要完成运动估计和运动补偿预测,因此编码端的复杂度一般是解码端的5到10倍以上。这种不对称的编码方式适用于一次编码、多次解码的情况,如电视广播、流媒体点播等。但是在某些应用环境下这种编码方式就不适用了,例如无线视频监控系统、无线视频摄像机等。这些无线视频采集设备需要对采集的视频序列进行实时编码并传送到中心节点进行解码,如监控中心的处理器。这类应用场景的特点是编码设备简单且能量有限,而解码设备一般无能量限制且有较强的计算能力,在这种情况下,我们需要一种编码端简单的视频编码方法。分布式视频编码技术就是在这种需求下产生的,它将运动估计与运动补偿预测从编码端转移到解码端进行,有效地降低了编码端复杂度。本文对分布式视频编码的关键技术进行了研究,做出了一些理论推导、并提出了一些新的算法,主要内容如下：在分布式视频编码框架方面,针对视频监控这一应用场景,提出了一种新的分布式视频编码框架。在该框架中,我们首先判断边信息中每个图像块可靠性的高低,并将判断结果反馈给编码端。边信息中图像块的可靠性越高,表明该图像块与WZ帧中相同位置的图像块越接近。编码器对WZ帧编码时,对具有高可靠性参考块的WZ图像块不做编码（在监控场景中,这类图像块是比较多的）,在解码端直接用边信息中的参考块作为该WZ图像块的重建图像块；对于具有低可靠性参考块的WZ图像块做简单的块内预测编码,编码后的码流经哈夫曼编码后传送到解码端做相应的解码,解码后的信息与解码端边信息一起得到重建的WZ图像块。实验结果表明无论是编码端还是解码端,其复杂度都要低于像素域的分布式视频编码方法,IST-PDWZ,且系统性能较IST-PDWZ框架提高了1dB左右。在分布式视频编码中的编码端码率估计方面,本文提出了一种无反馈信道的编码端码率估计方法。该方法在编码端引入简单的运动估计与运动补偿,得到解码端边信息的一个估计；然后通过实验的方法得到WZ帧和其估计的边信息位平面之间的汉明距离与解码当前位平而所需校验位数之间的关系；最后利用得到的这一关系实现编码端的码率估计。实验结果表明,与Morbee提出的编码端码率估计方法相比,本文提出的码率估计方法的码率估计的准确度提高了5.18%-52.93%；并且基于本文提出的编码端码率估计方法的分布式视频编码系统的系统性能也要略高于Morbee的系统性能。在对基于压缩感知的分布式视频编码系统的研究方面,我们注意到,在现有的框架中,研究者们根据分布式压缩感知理论,利用相邻视频帧之间的相关性,在给定重建图像质量的条件下,降低了系统所需要的测量值的个数,从而实现了对测量值的压缩。但是如何对测量值本身进行有效的编码,从另一个角度实现对测量值的压缩,仍然是该研究领域内的一个难点问题,到目前为止,还没有研究者提出任何一种测量值的编码方法。针对这一问题,本文首次提出、并证明了相邻帧测量值的残差是符合高斯分布的,基于该分布模型,本文选用累积的低密度校验码（LDPCA, Low-Density Parity-Check Accumulate）对相邻帧测量值进行压缩编码。随后,本文将提出的测量值压缩编码方法与现有分布式视频压缩感知系统相结合,提出了一种分布式视频压缩感知系统的实现方法。实验结果表明,对于运动复杂度不同的测试序列,本文提出的分布式视频压缩感知系统的测量值压缩率在48%-88%之间,系统性能较未使用测量值压缩方法前提高了1-4dB。针对本文提出的分布式视频压缩感知方法中,系统反馈次数多、系统延时大的问题,提出了一种编码端校验码码率估计的方法。在该方法中,本文首先推导出,当选用SBHE （Scrambled Block Hadamard Ensemble）矩阵作为测量矩阵时,当前帧测量值与其参考帧测量值位平面之间是符合二进制对称信道（BSC, Binary Symmetrical Channel）模型的；然后我们建立了LDPCA码在二进制对称信道下,条件熵与该条件熵下所需校验码码率之间的关系；利用这一关系提出了一种简单的编码端码率估计方法。实验结果表明,本文提出的编码端码率估计方法减少了82.35%-95.97%的反馈次数,同时因过估计产生的码率的增加也非常小,不足1%,对系统压缩性能产生的影响可以忽略不计。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 视频图像编解码国际标准简介

- 1.2 分布式视频编码的基本原理及研究现状

- 1.2.1 分布式视频编码的基本原理

- 1.2.2 分布式视频编码的研究进展

- 1.2.3 分布式视频编码的主要应用

- 1.3 压缩感知的基本原理及研究现状

- 1.3.1 压缩感知的基本原理

- 1.3.2 压缩感知的关键技术及其研究进展

- 1.3.3.压缩感知理论的主要应用

- 1.4 论文的主要内容和创新点

- 参考文献

- 第二章 一种新的分布式视频编码方法

- 2.1 分布式视频编码框架

- 2.2 一种新的分布式视频编码框架

- 2.3 实验结果及分析

- 2.4 本章小结

- 参考文献

- 第三章 分布式视频编码中编码端码率估计

- 3.1 编码端码率估计方法的研究现状

- 3.2 一种简单的像素域的编码端码率估计方法

- 3.3 实验结果及分析

- 3.4 本章小结

- 参考文献

- 第四章 分布式视频压缩感知中测量值的压缩

- 4.1 分布式压缩感知理论（Distributed Compressive Sensing,DCS）

- 4.1.1 分布式压缩感知理论简介

- 4.1.2 分布式压缩感知理论在分布式视频压缩感知中的应用

- 4.2 分布式视频压缩感知系统的研究现状

- 4.3 相邻帧测量值的相关模型

- 4.3.1 CS帧测量值与其边信息测量值之间的相关模型

- 4.3.2 相邻关键帧测量值之间的相关模型

- 4.4 一种新的分布式视频压缩感知系统的实现方法

- 4.5 实验结果及分析

- 4.6 本章小结

- 参考文献

- 第五章 分布式视频压缩感知中编码端码率估计

- 5.1 编码端校验码码率估计方法的研究现状

- 5.2 相邻帧测量值位平面间的相关模型

- 5.3 一种简单的编码端校验码码率估计方法

- 5.4 实验结果及分析

- 5.5 本章小结

- 参考文献

- 第六章 总结与展望

- 6.1 论文工作总结

- 6.2 未来工作建议

- 致谢

- 攻读博士期间发表的论文目录

### 相关论文文献

- [1].基于视频图像块模型的局部异常行为检测[J]. 南京邮电大学学报(自然科学版) 2017(01)

- [2].基于图像块分组的加密域可逆信息隐藏[J]. 北京工业大学学报 2016(05)

- [3].双目标的无参考图像块内容识别仿真[J]. 计算机仿真 2020(11)

- [4].基于图像块分类与自适应多字典学习的图像压缩感知[J]. 电脑知识与技术 2018(05)

- [5].一种基于低秩表示的高光谱图像恢复方法[J]. 复旦学报(自然科学版) 2017(03)

- [6].基于联合图像块聚类自适应字典学习的多模态医学图像融合[J]. 计算机科学 2019(07)

- [7].混合深度网络在场景识别技术中的应用[J]. 小型微型计算机系统 2017(06)

- [8].根据粗糙集理论进行图像块分类的规则发现[J]. 科技创新导报 2008(23)

- [9].基于分类图像块的加权结构相似度的研究[J]. 现代计算机(专业版) 2013(23)

- [10].基于图像块匹配的肾小球基底膜自动分割[J]. 计算机应用 2016(11)

- [11].基于图像块先验的低秩近似和维纳滤波的去噪算法[J]. 山东大学学报(工学版) 2017(03)

- [12].基于图像块分组的加权编码去噪方法[J]. 现代电子技术 2017(17)

- [13].基于机器学习的图像块效应盲评价算法[J]. 重庆邮电大学学报(自然科学版) 2014(06)

- [14].基于图像块分类稀疏表示的超分辨率重构算法[J]. 电子学报 2012(05)

- [15].基于亚像素图像块匹配方法的压电陶瓷驱动特性测量[J]. 机械工程学报 2010(17)

- [16].基于图像块分解的多曝光图像融合去鬼影算法[J]. 光学学报 2019(09)

- [17].基于图的流行排序的视觉跟踪[J]. 重庆大学学报 2017(07)

- [18].基于多字典学习和图像块映射的超分辨率重建[J]. 计算机应用 2016(05)

- [19].基于帧差法与图像块匹配方法的运动目标检测与跟踪[J]. 科技致富向导 2011(27)

- [20].基于图像块归类的背景重构算法[J]. 太原理工大学学报 2009(06)

- [21].利用图像块数据库和纹理特征点的图像彩色化方法[J]. 上海大学学报(自然科学版) 2011(01)

- [22].基于边缘方向投影的图像块修复方法[J]. 通信学报 2008(01)

- [23].基于自然图像块相似性和稀疏先验性的图像复原[J]. 计算机应用 2017(08)

- [24].基于稀疏表示和近邻嵌入的图像超分辨率重构[J]. 计算机测量与控制 2016(05)

- [25].基于图像块相关性分类的加密域可逆数据隐藏[J]. 武汉大学学报(理学版) 2013(05)

- [26].基于重加权低秩近似和高斯混合模型的图像块效应去除算法[J]. 飞控与探测 2020(03)

- [27].基于图像块先验的单帧红外自适应校正算法[J]. 激光与红外 2017(12)

- [28].基于图像块分类阈值优化的改进可逆图像伪装[J]. 应用科学学报 2018(02)

- [29].基于图像块间像素特征的隐写算法设计与实现[J]. 广西民族大学学报(自然科学版) 2015(04)

- [30].利用自适应图像块划分的图像噪声强度估计[J]. 计算机辅助设计与图形学学报 2015(08)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/c1d572e5d2a501e5db3a908b.html