# 极低电压应用的低功耗低相噪压控振荡器的研究与实现

### 论文摘要

随着近几年无线通讯系统的蓬勃发展,推动了低成本、低功耗CMOS无线收发机的研究与开发,而压控振荡器（VCO,Voltage Controlled Oscillator）是无线收发机的关键模块。作为收发机中的本地振荡源进行频率转换和信道选择,需要压控振荡器具有低功耗和低相位噪声的特点。CMOS工艺尺寸的进一步缩小,增加了芯片的功能模块密度、器件的速度以及电路处理信号的能力。然而,为了满足可靠性,避免器件栅氧化层击穿、热载流子效应以及功耗密度过大等问题,其电源电压也在等比例地缩小。另一方面,虽然电源电压减小了,但器件的阈值电压却没有相应减小,这导致了可获得的电压摆幅变小。传统的模拟电路结构在电源电压降低到1V以下时由于没有足够的电压净空间,使得模拟电路的设计遇到了挑战。本论文的目的是设计一个工作在极低电压（0.5V）环境下的低功耗和低相位噪声射频压控振荡器集成电路芯片。目前国际上对于极低电压环境下的VCO也只处于研究阶段,相应的产品问世尚需要一定的时间。国内对VCO的研究近几年也呈现繁荣之势,但关注的往往是正常电源电压环境下的研究,只是在追随国外已有产品的脚步前进。在国内CMOS工艺技术已经可以接近国际先进水平的情况下,有必要进行跨越式发展,研究国际上的前沿课题。这样,对快速提高我国集成电路产业的整体竞争力具有重要的意义。本文主要工作和创新点包括:1.探讨了片上电感的物理结构及电学模型的物理意义,研究了电感的几何尺寸参数对片上电感性能的影响,总结得到了优化电感的一系列指导原则,并根据CMOS工艺的发展,改进了文献中有关电感设计的经验报导。2.探讨了变容管的物理结构及电学模型的物理意义,分析了不同结构变容管的优缺点及相应的应用领域,研究了偏置电压、变容管几何尺寸参数以及工作频率等对变容管性能的影响,得到了优化设计变容管的一系列指导原则。3.深入分析总结了四种电感电容式压控振荡器的相位噪声模型:线性时不变（Lesson’s）模型,线性时变（Hajimiri’s）模型,非线性扰动（Demir’s）模型以及类谐波平衡分析（Rael’s）模型。详细分析了振荡器的内在振荡机制,总结了振荡器设计和优化的一般步骤,提出了振荡器设计中针对低相位噪声和低功耗设计的设计原则,归纳了几种相位噪声降低技术。综合应用多种技术,实现了低至0.5 V电源电压下的低功耗、低相位噪声的LC VCO的设计。4.研究了极低电压应用的射频锁相环（PLL,Phase-Locked Loop）的设计,分别构建了鉴频鉴相器（PFD,Phase-Frequency Detector）、电荷泵（CP,Charge-Pump）以及分频器。其中鉴频鉴相器采用改进型预充电鉴频鉴相器结构,其特点是工作频率范围大,功耗低,且死区极小;电荷泵模块采用负反馈电路结构,在极低电压下能够提高充放电电流匹配度;分频器采用扩展的单相时钟动态逻辑结构,在极低电压下能够工作在3 GHz以上,且功耗很小,同时考虑了动态逻辑中动态结点漏电流的影响,给出了相应的辅助电路,弥补了这个缺点。5.采用中芯国际0.13μm 1P8M CMOS工艺实现了工作于0.5 V电源电压下的低功耗、低相位噪声的LC VCO芯片,测试得到LC VCO能正常工作在0.5 V电压下,输出频率范围为2.1～2.3 GHz,输出相位噪声在-119.8～-121.5 dBc/Hz@1 MHz,功耗仅为685μW,计算得到综合性能指标FOM为-188.7～-190.3 dB,达到国内领先水平。以此VCO为核心,完成了相应的极低电压下低功耗、低相位噪声的PLL芯片设计,目前正在流片中。

### 论文目录

- 致谢

- 摘要

- ABSTRACT

- 缩略词表

- 1 绪论

- 1.1 课题背景及意义

- 1.2 本论文的主要工作

- 1.3 论文的组织结构

- 2 硅基集成螺旋电感的研究

- 2.1 在标准CMOS工艺上实现硅基集成螺旋电感的挑战

- 2.1.1 金属损耗

- 2.1.2 衬底损耗

- 2.1.3 片上螺旋电感的实现方式

- 2.2 硅基集成螺旋电感的电磁场效应

- 2.2.1 电感

- 2.2.2 电阻

- 2.2.3 衬底的寄生效应

- 2.2.4 金属线间的寄生电容

- 2.3 硅基集成螺旋电感的电学模型

- 2.3.1 窄带Π模型

- 2.3.2 变压器模型

- 2.3.3 宽带Π模型

- 2.3.4 品质因数的定义

- 2.4 预测电感性能的不同方法

- 2.5 硅基集成电感几何尺寸对性能的影响

- 2.5.1 边数

- 2.5.2 金属间距

- 2.5.3 圈数

- 2.5.4 外围半径

- 2.5.5 金属宽度

- 2.5.6 金属并联

- 2.6 其它一些改善电感品质因数的方法

- 2.7 本章小结

- 3 硅基集成交容管的研究

- 3.1 变容管的性能指标

- 3.1.1 品质因数

- 3.1.2 调谐范围

- 3.1.3 自激谐振频率

- 3.1.4 硅面积有效利用率

- 3.2 PN结变容管

- 3.2.1 PN结变容管工作原理

- 3.2.2 PN结变容管物理效应及电学模型

- 3.2.3 PN结变容管不同结构的分析

- 3.2.4 影响PN结变容管性能的因素

- 3.3 MOS变容管

- 3.3.1 MOS变容管的工作原理

- 3.3.2 累积型MOS变容管的物理效应及电学模型

- 3.3.3 影响累积型MOS变容管的因素

- 3.4 变容管的设计指导原则及比较

- 3.4.1 集成变容管设计原则

- 3.4.2 PN结变容管与累积型MOS变容管的比较

- 3.5 本章小结

- 4 LC VCO的基本理论

- 4.1 LC VCO的基础

- 4.1.1 频率调谐

- 4.1.2 VCO增益

- 4.1.3 Pushing和Pulling

- 4.1.4 相位噪声和抖动

- 4.1.5 VCO的相位噪声及它对PLL噪声的影响

- 4.2 LC VCO的相位噪声理论

- 4.2.1 Barkhausen（巴克豪森）振荡器准则

- 4.2.2 Leeson's相位噪声模型

- 4.2.3 Hajimiri's相位噪声模型

- 4.2.4 Demir's相位噪声模型

- 4.2.5 Rael's相位噪声模型

- 4.3 四种相位噪声理论的比较

- 4.4 本章小结

- 5 LC VCO的设计与硅验证

- 5.1 低功耗、低相位噪声的LC VCO设计原则

- 5.1.1 低功耗的设计

- 5.1.2 低相位噪声的设计

- 5.2 LC VCO的具体设计

- 5.2.1 LC VCO的拓扑结构

- 5.2.2 相位噪声降低技术

- 5.3 适用于极低电源电压下的LC VCO设计

- 5.4 封装

- 5.5 低压LC VCO的测试

- 5.6 国内外VCO研究的性能比较

- 5.7 本章小结

- 6 PLL中其它模块的设计及系统仿真

- 6.1 鉴频鉴相器

- 6.1.1 PFD电路的原理

- 6.1.2 PFD电路的设计

- 6.2 电荷泵

- 6.2.1 电荷泵的理论基础及非理想性

- 6.2.2 电荷泵电路的设计

- 6.3 分频器

- 6.4 环路滤波器

- 6.5 PLL的版图设计

- 6.6 PLL的系统仿真及性能预测

- 6.7 本章小结

- 7 总结及展望

- 7.1 总结

- 7.2 展望

- 7.2.1 片上电感的优化设计

- 7.2.2 小数分频的PLL设计

- 7.2.3 其他频段VCO、PLL的设计

- 参考文献

- 作者简历及在学期间所取得的科研成果

### 相关论文文献

- [1].一种低相噪压控振荡器的设计与实现[J]. 无线电工程 2017(02)

- [2].一种新型微波宽带压控振荡器的设计[J]. 半导体技术 2016(08)

- [3].带温度补偿的低功耗CMOS环形压控振荡器设计[J]. 现代电子技术 2015(18)

- [4].一种带有隔离技术的高频压控振荡器[J]. 微处理机 2013(06)

- [5].低功耗CMOS差分环形压控振荡器设计[J]. 微电子学与计算机 2013(05)

- [6].一种低电压低功耗的环形压控振荡器设计[J]. 微电子学与计算机 2008(05)

- [7].一种双控制回路低相位噪声CMOS压控振荡器设计[J]. 中国集成电路 2008(07)

- [8].反馈式压控振荡器芯片设计[J]. 电子元器件与信息技术 2020(03)

- [9].一种面向5G通信的宽带压控振荡器设计[J]. 西安邮电大学学报 2019(01)

- [10].推推式压控振荡器的分析与设计[J]. 电子世界 2017(03)

- [11].标准数字CMOS工艺正交压控振荡器设计[J]. 湖南大学学报(自然科学版) 2015(08)

- [12].一种带有开关电流源的低相噪压控振荡器[J]. 太赫兹科学与电子信息学报 2014(03)

- [13].基于线性逼近的555压控振荡器特性分析[J]. 大众科技 2012(01)

- [14].一种低功耗高线性度全差分式压控振荡器的设计[J]. 科学技术与工程 2010(19)

- [15].26GHz宽带低噪声CMOS LC-VCO设计[J]. 微电子学与计算机 2020(05)

- [16].应用于光接收机的环形压控振荡器设计[J]. 计算机与数字工程 2018(03)

- [17].低相位噪声、宽频域CMOS集成压控振荡器的设计[J]. 信息通信 2016(01)

- [18].一种CMOS旋转行波压控振荡器[J]. 微电子学 2016(05)

- [19].一种1.84GHz低噪声电容电感压控振荡器[J]. 北京理工大学学报 2010(12)

- [20].宽调节范围的二级压控振荡器[J]. 半导体技术 2008(01)

- [21].集成压控振荡器的可靠性设计与分析[J]. 半导体技术 2008(05)

- [22].一种具有上电启动功能的差分环形压控振荡器[J]. 微电子学 2019(04)

- [23].毫米波压控振荡器设计[J]. 电子元器件与信息技术 2018(06)

- [24].电感电容结构压控振荡器的设计与实现[J]. 福建师范大学学报(自然科学版) 2020(01)

- [25].一种新型的超低功耗正交压控振荡器的研究与设计[J]. 科技与创新 2018(04)

- [26].一种新型低功耗C类压控振荡器设计[J]. 电子设计工程 2018(02)

- [27].优化耦合方式的低相位噪声宽带正交压控振荡器设计[J]. 复旦学报(自然科学版) 2010(02)

- [28].一种S频段微带压控振荡器的设计与实现[J]. 电讯技术 2008(10)

- [29].声体波谐振器压控振荡器[J]. 压电与声光 2011(05)

- [30].一种4·224GHz正交压控振荡器的设计(英文)[J]. 半导体学报 2008(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/c1e4b6e800f8aedf0bd6ed04.html