# 船舶分离式热管吸附制冷系统的研究

### 论文摘要

环境和能源问题已经成为了当今世界发展所面临的两个主要的难题,所以它们也成为了全世界共同关注的一个热点问题。吸附式制冷技术由于其同时具有环保和节能两大特征,与传统制冷技术相比蕴含着更大的开发潜力,受到了学术界广泛的重视。然而,目前吸附式制冷技术发展的主要问题是吸附床的传质传热性能较差,导致制冷系数偏小、制冷功率偏低、系统体积庞大。本文着重研究了吸附床的传热问题,设计了一种经过简化的分离式热管吸附床,不仅改善了吸附床的传热性能,而且实现了吸附床远程换热,避免了热、冷源流体与吸附床的接触以防止对床体的腐蚀并提高了床体的可靠性,并通过理论计算和应用计算机软件设计了(?)套适用于小型船舶吸附制冷系统的分离式热管的尺寸参数。具体的研究内容有以下几部分：1、通过对现有的几种不同型式的吸附床在传热方面进行研究和比较,并结合在小型船舶上的使用条件,设计了分离式热管吸附床,并对其结构进行了简化。2、在应用分离式热管吸附床的基础上,对吸附制冷系统进行了设计,并结合本设计实际情况对冷凝器、蒸发器进行了设计和计算。3、对分离式热管的传热过程进行了分析和计算,列出传热方程,并利用MATLAB对传热方程进行求解,以确定分离式热管的设计参数。4、本着减小系统体积、提高吸附床结构可靠性的原则,对分离式热管吸附床尺寸结构进行了优化设计,利用MATLAB研究了当热管数量和尺寸变化时吸附床体积和床内散热面积的变化规律,选定了一个最优的设计参数。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 研究背景及意义

- 1.2 船舶尾气余热驱动的吸附式制冷技术的研究现状

- 1.3 本文研究的主要内容

- 第2章 分离式热管技术原理

- 2.1 热管技术的起源与发展

- 2.2 热管的工作原理和结构

- 2.3 重力式热管

- 2.4 脉动热管

- 2.5 分离式热管

- 2.5.1 分离式热管的工作原理

- 2.5.2 分离式热管的特点

- 2.5.3 分离式热管的传热极限

- 2.6 本章小结

- 第3章 分离式热管吸附床的设计研究

- 3.1 吸附床的设计要点

- 3.2 吸附床换热技术的研究

- 3.2.1 扩展换热面的直接换热式吸附床技术

- 3.2.2 热管式吸附床技术

- 3.2.3 分离式热管吸附床技术

- 3.3 分离式热管吸附床的设计

- 3.3.1 柴油机尾气流量的计算

- 3.3.2 柴油机尾气热流量的计算

- 3.3.3 分离式热管换热量计算

- 3.3.4 制冷剂、吸附剂质量的计算

- 3.3.5 吸附床换热面积的计算

- 3.3.6 分离式热管吸附床的设计

- 3.4 吸附制冷系统其他各部件的设计计算

- 3.4.1 冷凝器的设计

- 3.4.2 蒸发器的设计

- 3.5 分离式热管吸附制冷系统的设计

- 3.6 本章小结

- 第4章 分离式热管传热过程的研究

- 4.1 分离式热管的传热分析

- 4.1.1 分离式热管的传热过程

- 4.1.2 换热量的计算

- 4.2 分离式热管热阻的计算

- 4.2.1 蒸发段对流换热热阻

- 4.2.2 蒸发段壁面导热热阻

- 4.2.3 蒸发相变热阻

- 4.2.4 蒸汽流动热阻

- 4.2.5 冷凝相变热阻

- 4.2.6 冷凝段壁面导热热阻

- 4.2.7 吸附剂导热热阻

- 4.3 分离式热管传热方程的建立

- 4.4 本章小结

- 第5章 分离式热管的设计及优化

- 5.1 分离式热管相关参数的选取

- 5.2 分离式热管传热方程数值计算

- 5.2.1 MATLAB简介

- 5.2.2 传热方程组的求解

- 5.3 分离式热管的优化设计

- 5.3.1 吸附床内热管的换热面积

- 5.3.2 吸附床的体积

- 5.3.3 换热量损失

- 5.3.4 综合分析和设计

- 5.4 本章小结

- 第6章 结论与展望

- 6.1 结论

- 6.2 展望

- 参考文献

- 致谢

- 研究生履历

### 相关论文文献

- [1].浅谈空调热管除湿再热问题[J]. 绿色环保建材 2020(01)

- [2].丝网型超薄热管结构参数影响的实验探究[J]. 科学通报 2020(17)

- [3].低温环路热管综述[J]. 热能动力工程 2020(03)

- [4].新型太阳能热管集热墙性能研究[J]. 制冷与空调(四川) 2020(03)

- [5].高温钾热管稳态运行传热特性研究[J]. 原子能科学技术 2020(10)

- [6].新疆典型自然气候条件下热管的应用研究[J]. 科技创新与应用 2020(31)

- [7].微型沟槽型热管加工技术现状和展望[J]. 机械工程与自动化 2020(05)

- [8].纳米流体及分散剂对重力热管性能影响试验[J]. 江苏大学学报(自然科学版) 2017(05)

- [9].热管散热器的数值仿真模型分析[J]. 中国化工装备 2020(01)

- [10].双层毛细芯对环路热管传热性能的实验分析[J]. 热科学与技术 2020(02)

- [11].突出气相压头环路热管的启动及温度波动研究[J]. 工程热物理学报 2020(06)

- [12].环路热管融冰雪效果影响因素试验分析[J]. 重庆交通大学学报(自然科学版) 2020(10)

- [13].储液器在被动式热交换下环路热管的热性能研究[J]. 航天器工程 2016(06)

- [14].重力型热管结构优化数值模拟及传热试验研究[J]. 通用机械 2017(03)

- [15].热管制造的新工艺及性能测试的试验研究[J]. 机械工程学报 2017(10)

- [16].分离式太阳能热管供暖供热水技术[J]. 山东工业技术 2015(12)

- [17].导热冠军——热管(下)[J]. 百科探秘(航空航天) 2016(05)

- [18].热管冷却在工业生产中应用[J]. 吉林教育 2015(17)

- [19].热管[J]. 电子制作 2012(02)

- [20].超导热管与常规热管异同的探讨[J]. 现代制造技术与装备 2008(05)

- [21].环路热管精密控温性能的热真空实验研究[J]. 制冷学报 2020(01)

- [22].N-甲基吡咯烷酮热管启动性能和等温性能实验研究[J]. 计量学报 2020(02)

- [23].重力铯热管等温性能研究[J]. 计量学报 2020(01)

- [24].突出气相压头的环路热管真空度对启动性能的影响[J]. 制冷学报 2020(03)

- [25].微型热管的研究分析与发展综述[J]. 节能 2019(05)

- [26].重力热管几何结构优化的数值研究[J]. 天津城建大学学报 2019(05)

- [27].不同蒸发器结构的超薄平板环路热管的传热性能的差异化[J]. 科学通报 2017(07)

- [28].循环变化功率的环路热管工作特性研究[J]. 工程热物理学报 2017(03)

- [29].充注量对水冷式环路热管性能影响的实验研究[J]. 制冷技术 2017(01)

- [30].多级分离式重力热管设计[J]. 科技资讯 2017(19)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/c1e96395d0eae696184ddde7.html