# 3G-R4网络中业务结点的设计与实现

### 论文摘要

随着移动增值业务的发展，人们已经不能满足于单纯的语音业务或者单纯的数据业务。包含语音，视频，数据在内的多媒体业务必然是移动增值业务的一个发展方向。第三代移动通信（3rd Generation Mobile Communication，简称3G）在中国的进程，不仅是通信业界的热点，也是人们日常谈论最多的话题之一。3GPP（3rd Generation Partnership Proiect）作为移动通信领域内的国际化标准组织，已经颁布了R99，R4，R5，R6四个标准。在4个版本的标准中R4不论从理论角度还是从实际应用角度都要相对成熟，因此如何在R4网络中建设一个多媒体业务的提供平台便成为了由2G到3G的过渡时期亟需解决的问题。在2G网络中，移动增值业务可以通过业务结点（在WIN中定义）来提供，在3G-R4网络中可以利用现网的设备资源，对2G业务结点进行改造来实现一个多媒体业务的提供平台，即通过3G-R4网络的业务结点来实现多媒体业务。本文即以3G-R4网络为背景，设计并实现了一种R4网络中的业务结点，文章的组织结构如下：第一章绪论部分首先介绍了3G的概念、特征和体系结构，然后介绍了2G中业务结点的基本概念以及基于业务结点实现的彩铃业务，最后介绍了多媒体业务的基本概念以及在R4网络中的实现方案。第二章介绍了3G-R4网络中应用到的一些标准协议，包括BICC（Bearer Independent Call Control）协议，H.248协议，RTP（Real-time Transport Protocol）协议，IuUP（Iu Interface User Plane）协议以及3G-324M协议族。第三章首先提出了业务结点的设计目标和实现途径，在随后的总体设计中应用分层的思想将业务结点划分为呼叫控制层和承载层两个层次，然后从物理结构上将业务结点分成控制节点（CN）和资源节点（RN），最后对软件结构进行了概要设计，将业务结点划分为7个子系统，分别为：业务表示与解析子系统，BICC呼叫过程控制子系统，BICC消息解析子系统，资源控制子系统，资源处理子系统，承载层协议适配子系统，运行维护子系统。第四章是业务结点的详细设计与实现，分别介绍了业务结点中7个子系统的详细设计与实现。第五章总结当前进展，并列出下一步的工作。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 目录

- 第一章 绪论

- 1.1.第三代移动通信系统介绍

- 1.1.1.移动通信系统发展过程

- 1.1.2.UMTS系统结构

- 1.2.第二代移动通信系统中业务结点的介绍

- 1.2.1.智能网简介

- 1.2.2.业务结点简介

- 1.2.3.基于业务结点实现的多彩回铃音业务

- 1.3.3G多媒体业务的两种实现方案

- 1.3.1.多媒体业务简介

- 1.3.2.实现多媒体业务的两种方案简介

- 第二章 业务结点在3G-R4网络中支持的标准协议

- 2.1 BICC协议

- 2.2 H.248协议

- 2.3 RTP协议

- 2.4 IuUP协议

- 2.5 3G-324M协议族

- 第三章 3G-R4网络业务结点的总体设计

- 3.1. 设计目标与实现途径

- 3.2. 3G-R4网络业务结点的总体设计

- 3.2.1.3G-R4网络业务结点的系统结构

- 3.2.2.3G-R4网络业务结点的软件结构

- 第四章 3G-R4网络业务结点的详细设计与实现

- 4.1.业务结点呼叫控制层的实现

- 4.1.1.业务表示与解析子系统的实现

- 4.1.2.BICC呼叫过程控制子系统的实现

- 4.1.3.BICC消息解析子系统的实现

- 4.1.4.SRF进程中三个子系统之间的关系

- 4.2.业务结点承载层的实现

- 4.2.1.承载层协议适配子系统的两种实现方案

- 4.2.2.利用第三方板卡实现的协议适配子系统

- 4.3.媒体控制接口协议的详细设计实现

- 4.3.1.媒体控制协议的设计思路

- 4.3.2.媒体控制协议中消息的设计

- 4.3.3.媒体控制协议在媒体控制子系统中的实现

- 4.3.4.媒体控制协议在媒体处理子系统中的实现

- 4.4.基于3G-R4网络业务结点的多媒体彩铃业务的实现

- 第五章 目前进展与下一步工作

- 5.1.目前进展

- 5.2.下一步工作

- 结束语

- 附录1 媒体控制协议消息ASN.1描述

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].基于3G R4网络的多媒体彩铃方案[J]. 通信管理与技术 2008(01)

- [2].中国汽车进入R4时代与企业应对之本[J]. 汽车零部件 2014(03)

- [3].3G R4网络中传情酷秀业务与多媒体彩铃业务交互的研究[J]. 电信科学 2010(08)

- [4].乍得油田R4区块井网密度及注采井数比对水驱采收率的影响研究[J]. 石油化工应用 2016(04)

- [5].金升阳新的DC-DC定压R4电源：涅槃重生，创“芯”未来[J]. 电子产品世界 2020(05)

- [6].彩铃平台接入R4核心网的改造方案研究[J]. 科技资讯 2008(05)

- [7].基于TD-SCDMA的R4与HSDPA混合组网系统级性能研究[J]. 中兴通讯技术 2012(05)

- [8].R4核心网规划方法及向全IP化网络演进的分析[J]. 广东通信技术 2010(03)

- [9].WCDMA R4核心网络规划的流程和方法[J]. 邮电设计技术 2008(11)

- [10].Lighthouse(兆光科技)R4屏幕艳惊2008上海网球大师杯[J]. 电子工业专用设备 2008(11)

- [11].R4级系泊链钢裂纹原因分析[J]. 特钢技术 2019(02)

- [12].高亲水低黄变超软滑嵌段硅油R4的应用研究[J]. 成都纺织高等专科学校学报 2017(03)

- [13].厦航安全运行管理水平再上新台阶 民航十大航空公司首家获批CCAR一121一R4运行资格[J]. 厦门航空 2011(08)

- [14].缩醛基毛冬青化合物R4的抗血栓作用研究[J]. 现代中西医结合杂志 2011(34)

- [15].胸腔镜下R4交感神经链联合R3侧枝切断术治疗原发性手汗症[J]. 安徽医科大学学报 2014(06)

- [16].缩醛基毛冬青提取化合物R4对大鼠急性心肌缺血/再灌注损伤的影响[J]. 中西医结合心脑血管病杂志 2014(11)

- [17].缩醛基毛冬青提取化合物R4对缺氧/复氧大鼠心肌细胞的保护作用[J]. 中国病理生理杂志 2011(11)

- [18].缩醛基毛冬青提取化合物R4对麻醉犬心功能与血流动力学的影响[J]. 中西医结合心脑血管病杂志 2011(12)

- [19].缩醛基毛冬青提取化合物R4对缺血缺氧心肌的保护作用[J]. 现代生物医学进展 2011(24)

- [20].家蚕微孢子虫和柞蚕微孢子虫LINE类反转录转座子R4的鉴定及系统进化分析[J]. 蚕业科学 2014(04)

- [21].新型R4系泊链钢的热处理工艺研究[J]. 热处理 2011(06)

- [22].卡布龙红R4印染废水脱色菌的筛选及脱色条件的研究[J]. 工业用水与废水 2009(02)

- [23].2G彩铃与3G R4彩铃混合组网方案[J]. 电信工程技术与标准化 2008(04)

- [24].乍得B盆地R4油田KIV5砂组沉积微相研究[J]. 内蒙古石油化工 2014(04)

- [25].TD-SCDMA系统R4与HSDPA共载波配置应用[J]. 电信工程技术与标准化 2012(09)

- [26].浅析WCDMA中的R99和R4核心网电路域差异[J]. 电脑知识与技术 2012(12)

- [27].浅析软交换[J]. 江西通信科技 2008(04)

- [28].卡布龙红R4印染废水脱色菌的筛选及脱色条件的研究[J]. 染料与染色 2009(03)

- [29].浅谈TD-SCDMA HSDPA技术与组网策略[J]. 电子世界 2011(12)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/c1fbb60eb20c6012be3136f7.html