# AZ31B合金热喷涂陶瓷涂层制备工艺及性能研究

### 论文摘要

利用机械研磨法和团聚法制备喷涂复合粉末,采用普通热喷涂技术,自蔓延（SHS）反应热喷涂技术和热化学反应热喷涂技术,在镁合金AZ31B表面制备普通热喷涂陶瓷涂层、反应热喷涂陶瓷涂层和热化学反应热喷涂陶瓷涂层。利用X射线衍射（XRD）、扫描电镜（SEM）等设备和手段分析了喷涂复合粉末和复合陶瓷涂层的组成及形貌,并对涂层的热震性能、致密性、显微硬度、耐磨性、耐蚀性等进行测试。结果表明,反应热喷涂陶瓷涂层和热化学反应热喷涂陶瓷涂层表面陶瓷粒子熔化较为充分,涂层与基体结合紧密,界面处Mg元素有明显扩散。反应热喷涂层中生成TiB2、MgAl2O4等新相,热化学反应热喷涂层制备过程中伴随热化学反应的发生,涂层中生成Al3.21Si0.47、MgAl2O4、Mg3.5Al9Si1.5O20等新相。两种陶瓷涂层的热震次数可达47次和37次,清漆封孔后,孔隙率接近0%,致密性达到好,最大显微硬度值达1224 HV0.1和1016 HV0.1,耐磨性和耐蚀性远高于镁合金基体。涂层热震性能、致密性、显微硬度、耐磨性和耐蚀性明显优于普通热喷涂陶瓷涂层。两种喷涂粉末制备工艺下制备的涂层来看,团聚法制备的喷涂复合粉末经12 h球磨有化学反应发生,粉末呈球形及少量片状,造粒后形成相互包覆的球形结构,更有利于在喷涂过程中陶瓷粒子的充分反应,形成高质量的陶瓷涂层。采用团聚法制备的陶瓷涂层比机械研磨法生成了更多的新相,涂层的熔化更加充分,表现出更好热震性、致密性、耐蚀性和耐磨性。

### 论文目录

- 致谢

- 摘要

- Abstract

- 1 绪论

- 1.1 陶瓷涂层技术及发展状况

- 1.1.1 金属基陶瓷涂层特点

- 1.1.2 热喷涂陶瓷涂层技术

- 1.1.3 自蔓延（SHS）反应热喷涂技术

- 1.1.4 热化学反应热喷涂技术及其获得涂层特点

- 1.2 镁合金表面技术研究现状

- 1.2.1 镁及其合金性能特点

- 1.2.2 镁合金的应用

- 1.2.3 镁合金表面涂层技术

- 1.2.4 镁合金热喷涂陶瓷涂层技术

- 1.3 本试验研究目的、意义及研究内容

- 2 试验材料、设备及方法

- 2.1 试验材料

- 2.1.1 基体材料

- 2.1.2 陶瓷涂层材料

- 2.1.3 试验原料

- 2.2 试验设备

- 2.3 喷涂设备

- 2.3.1 粉末火焰喷涂系统

- 2.3.2 粉末火焰喷枪的原理与结构

- 2.4 喷涂复合粉末制备及表征

- 2.4.1 机械研磨法制备喷涂复合粉末

- 2.4.2 团聚法制备喷涂复合粉末

- 2.4.3 喷涂粉末的表征

- 2.5 陶瓷涂层的制备

- 2.6 陶瓷涂层检测

- 2.6.1 陶瓷涂层形貌分析

- 2.6.2 陶瓷涂层物相结构分析

- 2.6.3 陶瓷涂层孔隙率测量

- 2.6.4 陶瓷涂层热震性能测试

- 2.6.5 陶瓷涂层显微硬度测试

- 2.6.6 陶瓷涂层磨损性能测试

- 2.6.7 陶瓷涂层腐蚀性能测试

- 3 机械研磨法制备喷涂粉末陶瓷涂层试验结果及分析

- 3.1 喷涂材料配比与分析

- 3.1.1 普通喷涂材料配比与分析

- 3.1.2 反应热喷涂材料配比与分析

- 3.2 陶瓷涂层形貌分析

- 3.3 陶瓷涂层物相分析

- 3.4 陶瓷涂层致密性

- 3.5 陶瓷涂层热震性能

- 3.6 陶瓷涂层腐蚀性能

- 3.6.1 5%醋酸溶液浸泡腐蚀

- 3.6.2 3.5%氯化钠溶液浸泡腐蚀

- 3.7 小结

- 4 团聚法制备喷涂粉末陶瓷涂层试验结果及分析

- 4.1 喷涂材料配比与分析

- 4.1.1 普通喷涂材料配比与分析

- 4.1.2 反应热喷涂材料配比与分析

- 4.1.3 热化学反应喷涂材料配比与分析

- 4.2 喷涂复合粉末的表征

- 4.2.1 粉末原材料形貌

- 4.2.2 复合粉末球磨后形貌

- 4.2.3 球磨后复合粉末粒度分析

- 4.2.4 球磨后复合粉末物相分析

- 4.2.5 复合粉末造粒后形貌

- 4.3 陶瓷涂层表面及界面特征分析

- 4.3.1 陶瓷涂层形貌分析

- 4.3.2 陶瓷涂层界面能谱线扫描分析

- 4.3.3 陶瓷涂层界面处能谱面扫描分析

- 4.4 陶瓷涂层物相分析

- 4.5 陶瓷涂层界面区硬度分布

- 4.6 陶瓷涂层致密性

- 4.7 陶瓷涂层热震性能

- 4.8 陶瓷涂层腐蚀性能

- 4.8.1 5%醋酸溶液浸泡腐蚀

- 4.8.2 3.5%氯化钠溶液浸泡腐蚀

- 4.9 陶瓷涂层磨损性能

- 4.9.1 陶瓷涂层磨粒磨损性能

- 4.9.2 陶瓷涂层粘着磨损性能

- 结论

- 参考文献

- 作者简历

- 学位论文数据集

### 相关论文文献

- [1].第十九届国际热喷涂研讨会暨第二十届全国热喷涂年会在长沙市成功举行[J]. 表面工程与再制造 2016(06)

- [2].2017国际热喷涂研讨大会暨全国热喷涂年会征文通知[J]. 表面工程与再制造 2017(01)

- [3].热喷涂基础[J]. 轨道交通装备与技术 2017(03)

- [4].热喷涂用送粉器国内外现状及发展[J]. 热喷涂技术 2014(04)

- [5].中国热喷涂年鉴2015年版火热编制中…[J]. 热喷涂技术 2015(01)

- [6].第七届亚洲热喷涂会议将在西安召开[J]. 中国表面工程 2015(03)

- [7].第七届亚洲热喷涂会议在西安举行[J]. 表面工程与再制造 2015(05)

- [8].关于举办热喷涂标准宣贯与技术培训班的通知[J]. 材料保护 2009(08)

- [9].反应热喷涂制备陶瓷涂层的研究进展[J]. 材料保护 2013(04)

- [10].浅谈热喷涂技术的功用及工艺特性[J]. 装备制造技术 2010(08)

- [11].热喷涂锌层的问题浅析[J]. 现代国企研究 2016(10)

- [12].新型热喷涂及其复合技术的进展[J]. 中国材料进展 2009(Z2)

- [13].热喷涂(焊)材料的切削加工性分析及对策[J]. 工具技术 2014(03)

- [14].热喷涂(焊)材料的切削加工性分析及对策[J]. 价值工程 2013(29)

- [15].热喷涂粒子氧化机理分析及其保护方法概述[J]. 材料工程 2009(06)

- [16].热喷涂和喷焊技术在机械设备维修中的应用[J]. 甘肃科技 2009(24)

- [17].热喷涂新技术在发动机减摩性能方面的应用和研究[J]. 表面技术 2014(01)

- [18].佛山先进表面技术有限公司 先进机械设备有限公司[J]. 热喷涂技术 2020(02)

- [19].2019年度热喷涂专业委员会会议、展览会安排[J]. 材料保护 2019(05)

- [20].第四届亚洲热喷涂会议(ATSC2009)第一轮征文通知[J]. 中国表面工程 2009(04)

- [21].第四届亚洲热喷涂会议(ATSC2009)第一轮征文通知[J]. 中国机械工程 2009(12)

- [22].热喷涂用氧化钇球形粉末的制备[J]. 有色金属(冶炼部分) 2008(S1)

- [23].先进机械设备有限公司——中国大陆主要的热喷涂系统集成商及涂层解决方案提供者[J]. 有色金属(冶炼部分) 2008(S1)

- [24].美国及加拿大热喷涂专家先后访问中科院上海硅酸盐研究所[J]. 表面工程与再制造 2016(05)

- [25].镁合金表面反应热喷涂陶瓷涂层制备及性能[J]. 辽宁工程技术大学学报(自然科学版) 2009(01)

- [26].热喷涂制备纳米结构TiO_2涂层及其自清洁性能研究[J]. 热加工工艺 2017(02)

- [27].热喷涂法制备钼系涂层的研究进展[J]. 中国钼业 2014(06)

- [28].见证和参与我国热喷涂事业的发展历程[J]. 金属加工(冷加工) 2011(19)

- [29].金属热喷涂的涂层检查[J]. 现代涂料与涂装 2009(05)

- [30].第二十届国际热喷涂研讨会(ITSS’ 2017)将于9月召开[J]. 表面工程与再制造 2017(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/c20933d3a98d7de195868cc2.html