# 基于视频的黄色网格线内违章停车检测

### 论文摘要

本文应天津市交通局的需求,在智能交通的框架内,设计实现了一套基于视频的黄色网格区域内违规车辆检测系统。待检测路段上安装的工控机,摄像机等硬件和VC编写的软件部分组成了系统的平台,其中软件部分包含视频处理,背景提取与更新,车辆识别,阴影去除,车辆跟踪,违章记录等模块。首先由大恒图像采集卡处理视频,形成一系列的图像帧;然后,运用背景提取与更新算法——改进的Surendra算法,得到良好的背景图像;在此基础上,运用差分法得到运动区域,再通过本文提出的基于灰度图像阴影消除的车辆检测算法——EWTC(Edge、Wavelet、Texture and Correlation Method)算法,得到运动车辆;通过违章判别算法,检测出违章车辆,并通过视频和图像的形式保存在硬盘中,提供给交通管理人员做违章处罚的凭证。EWTC算法是本文理论部分的重点。灰度图像的阴影去除是阴影去除领域的一个难题,因为在去除阴影的时候完全不用阴影的彩色方面的信息;这样一方面去除的难度加大,另一方面却大大的减少了计算量。本文提出的EWTC算法充分考虑阴影的各个灰度特征,首先将聚类的思想创新性的用在边缘检测图像上得到准阴影区域Y ,然后使用统计学的方法得到准车辆区域C ,最后Y ? C即为本文得到的真实阴影区域。本文的创新点为:提出黄网格违章检测算法;提出改进的Surendra算法;提出EWTC算法;提出一次小波变换多次使用的思想。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 智能交通系统

- 1.2 车辆检测技术

- 1.3 黄色网格区域内违章车辆检测

- 1.4 课题的来源及研究意义

- 1.5 本文的主要工作和创新点

- 1.6 本文的章节安排

- 第二章 理论基础

- 2.1 数字图像处理

- 2.1.1 数字图像处理发展概况

- 2.1.2 数字图像处理的主要研究内容

- 2.1.3 数字图像处理的基本特点

- 2.1.4 数字图像处理的优点

- 2.1.5 数字图像处理的方法

- 2.1.6 图像的颜色模型

- 2.2 小波理论

- 2.2.1 连续小波变换

- 2.2.2 小波函数的时频窗

- 2.2.3 离散小波变换与框架

- 2.2.4 多分辨率分析

- 2.2.5 尺度函数与小波的构造导引

- 2.3 数学形态学

- 2.3.1 腐蚀、膨胀运算及其性质

- 2.3.2 开闭运算及其性质

- 第三章 视频处理

- 第四章 背景提取与更新

- 4.1 目前常规的背景提取算法

- 4.1.1 统计直方图法

- 4.1.2 统计中值法

- 4.1.3 统计均值法

- 4.1.4 Surendra 算法

- 4.2 基于统计和预测的算法

- 4.3 改进的Surendra 算法

- 第五章 车辆分割与识别

- 5.1 背景差法得到运动区域

- 5.2 阴影的产生和特性

- 5.3 EWTC 算法去除车辆阴影

- 5.3.1 边缘聚类算法得到准阴影区

- 5.3.2 小波纹理特征向量方法得到准车辆区域

- 5.4 实现运动车辆检测

- 第六章 违章检测与记录

- 6.1 违章检测思路

- 6.2 违章车辆跟踪

- 6.3 车辆违规记录

- 6.3.1 BMP 位图转换为AVI 视频

- 6.3.2 近景图片及牌照识别

- 6.4 系统测试

- 第七章 系统组成

- 7.1 系统框图

- 7.2 算法流程

- 第八章 总结与展望

- 参考文献

- 发表论文和参加科研情况说明

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].智能交通管理系统的研究与设计[J]. 电子设计工程 2018(09)

- [2].城市智能交通管理控制技术与应用研究[J]. 山东工业技术 2019(12)

- [3].城市智能交通管理系统的研究与设计[J]. 电子测量技术 2018(08)

- [4].智能交通自适应信号控制系统的设计与实现[J]. 湖南理工学院学报(自然科学版) 2018(03)

- [5].智能交通对于构建智能城市的影响[J]. 工程技术研究 2018(01)

- [6].交通信息化与大数据时代的契合[J]. 科技创新与应用 2014(32)

- [7].ITS发展现状及对策研究[J]. 汽车零部件 2014(11)

- [8].大数据技术在智能交通中应用研究[J]. 计算机产品与流通 2019(03)

- [9].智能交通控制系统在交通工程领域中的应用[J]. 交通世界 2019(19)

- [10].高速公路智能交通服务中移动互联网技术的应用探究[J]. 计算机产品与流通 2019(11)

- [11].物联网下的智慧交通论述[J]. 山西电子技术 2016(06)

- [12].大数据在城市智能交通中的应用研究[J]. 办公自动化 2017(20)

- [13].浅议现代交通系统规划理念[J]. 内蒙古科技与经济 2013(02)

- [14].大数据背景:高速公路收费系统数据的现状、分析与展望[J]. 电脑知识与技术 2012(15)

- [15].交通信号控制系统的现状与发展对策[J]. 北京工商大学学报(自然科学版) 2008(01)

- [16].交通机械控制系统的现状与发展对策[J]. 科技创新导报 2019(36)

- [17].基于大数据分析技术的城市智能交通研究[J]. 智能城市 2019(15)

- [18].计算机信息技术发展方向及应用研究[J]. 数码世界 2017(12)

- [19].基于多模型融合的交通流量预测[J]. 科技视界 2018(02)

- [20].智能交通控制系统的设计策略[J]. 南方农机 2017(03)

- [21].高速公路交通异常事件预警系统研究[J]. 西安邮电学院学报 2010(03)

- [22].公安智能交通管理系统的发展与思考[J]. 黑龙江交通科技 2018(12)

- [23].基于经验模态分解与支持向量机的道路交通状态预测[J]. 交通科技与经济 2015(06)

- [24].单兵系统在沪宁高速公路中的应用[J]. 中国交通信息化 2015(S2)

- [25].大数据及其在城市智能交通系统中的应用综述[J]. 交通运输系统工程与信息 2015(05)

- [26].交通信息物理系统模型研究[J]. 公路工程 2015(05)

- [27].GPRS数据分包长度和心跳包间隔性能分析[J]. 电讯技术 2012(04)

- [28].智能交通系统效益评估[J]. 现代经济信息 2012(07)

- [29].信号交叉口自行车群通行阶段划分[J]. 交通运输系统工程与信息 2011(04)

- [30].营运车辆电子证照信息系统在城市交通安全监管中的应用[J]. 城市公用事业 2009(06)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/c2201c545b133f07d68593b4.html