# 高分散性纳米氧化锆制备技术研究

### 论文摘要

纳米二氧化锆具有极其优异的物理化学性质,因此被广泛应用于制备结构和功能材料,尤其作为高性能陶瓷材料的来源。但由于纳米氧化锆粉体具有巨大的比表面积和表面能,很容易发生团聚,这种现象阻碍了它的应用,因此提高纳米粉体的分散性有极其重要的意义。本课题采用水热法合成纳米氧化锆,首先采用普通搅拌反应器制备前驱体,对前驱体进行水热处理,考察不同矿化剂的加入及其浓度的改变、水热温度、水热时间对纳米氧化锆粉体结晶性能和分散性的影响；然后,在此基础上采用过程强化设备—定-转子反应器制备前驱体,再采用优化后的工艺条件对前驱体进行水热处理。通过研究与分析实验结果得出以下主要结论：（1）矿化剂的加入提高了纳米氧化锆粉体的结晶性能和分散性,其中以三乙醇胺为矿化剂时,浓度为0.1mol/L,水热温度220℃,水热时间6h得到分散性良好,粒度分布为15-20nm的纳米氧化锆粉体。（2）矿化剂种类及其浓度的改变对粉体的形貌和晶相结构都有一定的影响。研究结果表明,当三乙醇胺浓度为0.1mol/L,纳米氧化锆为球状颗粒；当浓度提升至0.5mol/L纳米氧化锆为四方状颗粒。以氢氧化钠为矿化剂时,随着浓度的增大氧化锆晶相结构呈有规律性的变化。当浓度为0.1mol/L时,氧化锆为四方相结构；当浓度从0.1mol/L升高至0.5mol/L时,四方结构含量减少,单斜相含量增加；当浓度增加到2mol/L时,氧化锆基本为单斜相结构,只含有极少量的四方结构；当浓度升至4mol/L时,又为纯的四方相结构。（3）定-转子反应器制备前驱体结合水热法合成的纳米氧化锆相对普通搅拌反应器分散性有所提高,且颗粒粒径更小,更均匀,平均粒径为12nm,粒径分布范围为10-15nm。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 陶瓷粉体简介

- 1.2 氧化锆粉体概述

- 1.2.1 氧化锆性质

- 1.2.2 氧化锆应用现状及发展前景

- 1.2.3 氧化锆常用制备方法

- 1.3 纳米粉体的团聚机理及解决措施

- 1.3.1 纳米粉体的团聚机理

- 1.3.2 纳米粉体团聚控制方法

- 1.4 本论文研究内容、目的及意义

- 1.4.1 本论文的研究目的及意义

- 1.4.2 本论文的研究内容

- 第二章 普通搅拌反应器结合水热法制备纳米氧化锆

- 2.1 实验部分

- 2.1.1 试验主要原料试剂及仪器设备

- 2.1.2 实验方法与步骤

- 2.1.3 表征方法

- 2.2 实验结果与讨论

- 2.2.1 无矿化剂条件下水热合成氧化锆粉体结果与讨论

- 2.2.2 以三乙醇胺为矿化剂水热合成氧化锆粉体结果与讨论

- 2.2.3 以氢氧化钠为矿化剂水热合成氧化锆粉体结果与讨论

- 2.2.4 以氨为矿化剂水热合成氧化锆粉体结果与讨论

- 2.2.5 以氯化铵为矿化剂水热合成氧化锆粉体结果与讨论

- 2.3 小结

- 第三章 定-转子反应器结合水热法制备纳米氧化锆粉体

- 3.1 实验部分

- 3.1.1 试验主要原料试剂及仪器设备

- 3.1.2 实验方法与步骤

- 3.1.3 表征方法

- 3.2 实验结果与讨论

- 3.3 小结

- 第四章 结论与建议

- 4.1 结论

- 4.2 建议

- 参考文献

- 致谢

- 研究成果及发表的学术论文

- 导师及作者简介

### 相关论文文献

- [1].辅助溶胶–凝胶法制备纳米氧化锆粉体[J]. 硅酸盐学报 2020(01)

- [2].纳米氧化锆的制备和表征[J]. 化工设计通讯 2018(12)

- [3].纯/掺杂纳米氧化锆粉体水热法制备研究进展[J]. 材料导报 2013(19)

- [4].纳米氧化锆粒子对PVDF膜改性作用的机理研究[J]. 科学技术与工程 2013(24)

- [5].纳米氧化锆材料等离子喷涂涂层性能研究及应用[J]. 中国舰船研究 2010(03)

- [6].景德镇“温常压水解法制备纳米氧化锆粉体”等陶瓷项目获基金支持[J]. 中国粉体工业 2009(04)

- [7].纳米氧化锆添加量对氧化锆制品性能的影响[J]. 硅酸盐通报 2018(04)

- [8].微纳米氧化锆制备方法的专利技术分析[J]. 科技视界 2015(19)

- [9].常压水热合成纳米氧化锆工艺研究[J]. 现代化工 2011(05)

- [10].微波二次烧结牙科纳米氧化锆全瓷材料的实验研究[J]. 临床口腔医学杂志 2013(03)

- [11].凝胶法制备纳米氧化锆的工艺研究[J]. 四川化工 2010(02)

- [12].二次纳米自组装制备纳米氧化锆体相催化剂[J]. 化工科技 2010(02)

- [13].我国突破高性能纳米氧化锆热障涂层技术难关[J]. 化工新型材料 2013(09)

- [14].钇稳定纳米氧化锆的制备工艺研究[J]. 无机盐工业 2012(01)

- [15].溶胶—凝胶法制备钇掺杂纳米氧化锆[J]. 中原工学院学报 2010(05)

- [16].水热法合成的纳米氧化锆结构[J]. 粉末冶金材料科学与工程 2008(02)

- [17].基于纳米氧化锆碳糊修饰电极的分析化学综合实验设计[J]. 教育教学论坛 2012(08)

- [18].纳米氧化锆表面化学修饰试验研究[J]. 湿法冶金 2012(03)

- [19].高性能纳米氧化锆热障涂层性能研究[J]. 表面技术 2012(06)

- [20].水热合成片状纳米氧化锆[J]. 人工晶体学报 2010(S1)

- [21].纳米氧化锆表面改性研究进展[J]. 中国陶瓷 2010(04)

- [22].石膏上水基电泳沉积纳米氧化锆的结构和性能特点[J]. 南京大学学报(自然科学版) 2009(02)

- [23].用己二酸改性的纳米氧化锆水分散体系的稳定性研究[J]. 湿法冶金 2013(03)

- [24].改性纳米氧化锆对甲基苯基硅橡胶性能的影响[J]. 合成橡胶工业 2020(06)

- [25].纳米氧化锆制备的粒度控制与应用[J]. 中原工学院学报 2010(06)

- [26].高性能纳米氧化锆热障涂层技术突破难关[J]. 中国粉体工业 2013(05)

- [27].等离子喷涂纳米氧化锆涂层组织结构及热物性能研究[J]. 热喷涂技术 2017(04)

- [28].纳米氧化锆热障涂层组织结构和高温稳定性能分析[J]. 焊接学报 2008(11)

- [29].氧化锆的用量对纳米氧化锆/PMMA复合材料挠曲性能的影响[J]. 口腔颌面修复学杂志 2008(01)

- [30].聚乙烯醇缩丁醛对三维联通纳米氧化锆骨组织工程支架压缩强度的影响[J]. 医学研究生学报 2015(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/c22c3e2be1bf0ceb22bb6960.html