# 氯化聚乙烯橡胶与氯丁橡胶共混胶相容性及配合体系的研究

### 论文摘要

氯化聚乙烯橡胶（CM）和氯丁橡胶（CR）是两种极性相当的橡胶,且大分子中均含有氯原子,两者共混在理论上具有较好的相容性。本文对CM/CR共混体系进行了一系列研究,以期为实际应用提供参考。首先,采用多种表征方法讨论了体系的相容性及共混胶的力学性能:SEM测试表明两种橡胶共混后硫化胶表面无明显两相分离,相容性良好;IR红外光谱表明,共混胶基团吸收峰位置或强度发生了一定变化,反应了两种橡胶之间产生了一定的相互作用;DSC测试结果显示,共混胶出现两个彼此靠近的Tg,且介于纯胶组分玻璃化转变温度之间,说明共混组分有一定相容性。在并用硫化体系下,共混胶的力学性能随CM用量的增加,门尼粘度增大,强度减小,耐热老化性能和耐油性能提高。TG结果显示,CM降解分两步进行,而CR降解主要集中在320℃附近,饱和橡胶CM的加入虽然降低了初始降解温度,但却明显减小了低温阶段的失重速率,改善了共混胶耐热老化性能。然后,鉴于两胶硫化体系的差异,在CM/CR共混比例为70/30下,研究了TCHC、NA-22/S、TDD/NC、BIPB/ TAIC、TCY、DCP/TAIC、双-2,5/TAIC 7种与金属氧化物的并用硫化体系,7种并用硫化体系均能实现共混胶硫化,其中,TCHC并用硫化体系具有较好的力学性能和耐油性,平衡溶胀法测试结果证明了该体系硫化胶交联密度最大;TCHC对两种橡胶均能实现硫化,用量5份为宜。采用RCAD软件中的均匀设计法研究了金属氧化物对共混胶性能的影响,ZnO会加速释放HCl气体引起工艺问题,在体系中不推荐使用,而MgO作为吸酸剂和稳定剂,建议用量8份。最后,研究了共混胶的补强体系,结果表明:不同品种和用量的炭黑填充共混胶都表现Payne效应,炭黑用量越大、粒径越小,Payne效应越明显,耐油性能越好;粒径小的炭黑补强效果好,但不利于分散和加工。粒径大的炭黑,硫化延迟。综合考虑采用30份炭黑N550补强较好。白炭黑与炭黑并用总量一定（60phr）时,随白炭黑用量增加,焦烧时间和正硫化时间均延长,力学性能下降;硫化胶热老化性能较好,白炭黑用量为10份时,耐油性能最好。纯炭黑填充胶Payne效应最大,10份白炭黑等量替换有助于填料分散,而后随之用量增加,Payne效应变大。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1 橡胶型氯化聚乙烯

- 1.1 氯化聚乙烯概述

- 1.2 氯化聚乙烯的结构

- 1.3 氯化聚乙烯的性能

- 1.4 氯化聚乙烯的配合体系

- 1.4.1 硫化体系

- 1.4.2 补强填充体系

- 1.4.3 增塑体系

- 1.4.4 防护体系

- 2 氯丁橡胶

- 2.1 氯丁橡胶概述

- 2.2 氯丁橡胶的制造方法

- 2.2.1 乙炔法

- 2.2.2 丁二烯法

- 2.3 氯丁橡胶的结构与分类

- 2.3.1 氯丁橡胶的结构

- 2.3.2 氯丁橡胶的分类

- 2.4 氯丁橡胶的性能

- 2.5 氯丁橡胶的配合体系

- 2.5.1 硫化体系

- 2.5.2 补强体系

- 2.5.3 增塑体系

- 2.5.4 防护体系

- 3 聚合物共混改性研究

- 3.1 聚合物共混概述

- 3.2 聚合物共混的原则和意义

- 3.2.1 聚合物共混的基本原则

- 3.2.2 聚合物共混的意义

- 3.3 聚合物共混的重点和难点问题

- 3.4 CM、CR共混研究状况

- 3.4.1 CM 的共混研究进展

- 3.4.2 CR的共混研究进展

- 3.4.3 CM/CR共混研究状况

- 4 本文的研究意义与主要工作

- 4.1 研究意义

- 4.2 主要工作

- 第二章 CM/CR 共混胶相容性研究

- 1 实验准备

- 1.1 主要原材料

- 1.2 实验仪器与设备

- 1.3 试样制备

- 1.4 测试表征

- 2 不同共混比例 CM/CR共混胶性能及相容性表征研究

- 2.1 实验方案

- 2.2 实验结果与讨论

- 2.2.1 共混胶的扫描电镜（SEM）分析

- 2.2.2 共混胶的红外（IR）分析

- 2.2.3 共混胶的差示扫描量热（DSC）分析

- 2.2.4 共混胶物理性能分析

- 2.2.5 共混胶的热失重（TG）分析

- 3 本章小结

- 第三章 CM/CR 共混胶硫化体系的研究

- 1 实验准备

- 1.1 原材料及性能指标

- 1.2 实验仪器与设备

- 1.3 试样制备

- 1.4 测试表征

- 2 过氧化物硫化体系对共混胶性能的影响

- 2.1 实验方案

- 2.2 实验结果与讨论

- 2.2.1 混炼胶门尼及硫化特性

- 2.2.2 力学性能分析

- 2.2.3 耐热老化性能与耐油性能分析

- 3 不同并用硫化体系对共混胶性能的影响

- 3.1 实验方案

- 3.2 实验结果与讨论

- 3.2.1 硫化特性分析

- 3.2.2 门尼特性及力学性能分析

- 3.2.3 耐热老化性能和耐油性能分析

- 3.2.4 硫化胶交联密度表征

- 4 金属氧化物对共混胶性能的影响

- 4.1 实验方案

- 4.2 实验结果与讨论

- 4.2.1 门尼及硫化特性分析

- 4.2.2 力学性能分析

- 4.2.3 耐热老化性能及耐油性能

- 5 TCHC硫化体系对共混胶性能的影响

- 5.1 TCHC对CR 硫化胶性能的影响

- 5.1.1 硫化特性分析

- 5.1.2 物理性能分析

- 5.2 实验方案

- 5.3 实验结果与讨论

- 5.3.1 门尼及硫化特性分析

- 5.3.2 力学性能分析

- 5.3.3 耐热老化性能和耐油性能分析

- 5.3.4 硫化胶交联密度表征

- 6 本章小结

- 第四章 CM/CR 共混胶补强体系的研究

- 1 实验准备

- 1.1 原材料及性能指标

- 1.2 实验仪器与设备

- 1.3 试样制备

- 1.4 测试表征

- 2 炭黑品种对共混胶性能的影响

- 2.1 实验方案

- 2.2 实验结果与讨论

- 2.2.1 门尼及硫化特性分析

- 2.2.2 炭黑分散性及力学性能分析

- 2.2.3 动态力学性能（RPA）分析

- 2.2.4 耐油性能分析

- 3 炭黑用量对共混胶性能的影响

- 3.1 实验方案

- 3.2 实验结果与讨论

- 3.2.1 门尼及硫化特性分析

- 3.2.2 炭黑分散性及力学性能分析

- 3.2.3 动态力学性能（RPA）分析

- 3.2.4 耐油性能分析

- 4 炭黑-白炭黑并用补强体系研究

- 4.1 实验方案

- 4.2 实验结果与讨论

- 4.2.1 门尼粘度及硫化特性分析

- 4.2.2 物理性能分析

- 4.2.3 动态力学性能（RPA）分析

- 4.2.4 耐油性能分析

- 5 本章小结

- 本文结论

- 参考文献

- 致谢

- 攻读硕士研究生期间发表的学术论文目录

### 相关论文文献

- [1].综合性能优异的FKM/NBR共混胶[J]. 橡胶参考资料 2010(05)

- [2].不同防老剂并用种类对EPDM共混胶耐老化性能的影响[J]. 橡塑技术与装备 2020(03)

- [3].脱硫助剂对脱硫橡胶/新天然橡胶共混胶机械性能和热性能的影响[J]. 橡胶参考资料 2020(05)

- [4].氟橡胶与硅橡胶共混胶的性能研究[J]. 特种橡胶制品 2014(01)

- [5].NBR/PVC共混胶的市场前景看好[J]. 橡胶参考资料 2010(01)

- [6].超声辅助挤出制备天然橡胶/丁苯橡胶共混胶[J]. 橡胶参考资料 2016(06)

- [7].官能化高乙烯基聚丁二烯橡胶与丁腈橡胶共混胶的性能[J]. 合成橡胶工业 2020(01)

- [8].氟橡胶/甲基乙烯基硅橡胶共混胶的性能[J]. 合成橡胶工业 2019(06)

- [9].硫化剂对丙烯酸酯橡胶/乙烯丙烯酸酯橡胶共混胶性能的影响[J]. 合成橡胶工业 2020(03)

- [10].26型氟橡胶/氟硅橡胶共混胶硫化特性研究[J]. 弹性体 2016(05)

- [11].未填充天然橡胶/反式丁戊橡胶共混胶的耐疲劳性能及疲劳破坏机理[J]. 高分子材料科学与工程 2020(08)

- [12].白色填料对氟橡胶/硅橡胶共混胶性能的影响[J]. 有机硅材料 2010(06)

- [13].NR/SBR/LDPE共混胶料的凝胶现象浅析[J]. 橡胶参考资料 2008(03)

- [14].S用量对HNBR共混胶力学性能及耐热油性能的影响[J]. 橡塑技术与装备 2018(23)

- [15].改善EPDM/CSM共混胶性能研究[J]. 弹性体 2016(03)

- [16].用2,2,2-三氟乙基甲基丙烯酸酯接枝硅橡胶改善氟橡胶/硅橡胶共混胶的相容性[J]. 橡胶参考资料 2011(06)

- [17].CSM改性EPDM共混胶性能研究[J]. 特种橡胶制品 2016(01)

- [18].用于EPDM/NBR共混胶的多功能添加剂[J]. 橡胶参考资料 2016(02)

- [19].紫炭黑/天然橡胶共混胶性能的研究[J]. 弹性体 2013(01)

- [20].原位微分微乳液聚合法制备的聚苯乙烯包覆纳米白炭黑填充的XSBR/NR共混胶[J]. 橡胶参考资料 2012(05)

- [21].EPDM/FKM共混比对共混胶耐高温及老化性能的影响[J]. 橡塑技术与装备 2020(01)

- [22].炭黑对丙烯酸酯橡胶/乙烯丙烯酸酯橡胶共混胶性能的影响[J]. 合成橡胶工业 2020(05)

- [23].NBR/EPDM共混胶的增容研究[J]. 特种橡胶制品 2014(01)

- [24].均匀剂在NR/CIIR共混胶中的应用[J]. 化工技术与开发 2012(02)

- [25].共混比对AEM/MVQ共混胶性能的影响[J]. 特种橡胶制品 2011(02)

- [26].不同共混比NBR/CR共混胶的性能研究[J]. 橡塑技术与装备 2020(07)

- [27].445/DDA防老体系对三元乙丙橡胶共混胶耐老化性能的影响[J]. 橡塑技术与装备 2020(09)

- [28].模量匹配对MPU/NBR共混胶性能的影响[J]. 橡塑技术与装备 2020(15)

- [29].正交实验法优化浅色NR/EPDM共混胶配方[J]. 弹性体 2017(04)

- [30].CM/EVM共混胶耐老化及介质性能的研究[J]. 特种橡胶制品 2013(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/c23b1a90ba3a9875b0675c20.html