# 超高韧性水泥基复合材料热膨胀性能及导热性能的研究

### 论文摘要

超高韧性水泥基复合材料（Ultra High Toughness Cementitious Composites,简称UHTCC）是一种新型高性能纤维混凝土,具有卓越的韧性和优良的耐久性能。目前国内外关于UHTCC的研究主要集中在其力学性能、收缩等方面,而对UHTCC热性能的研究则少有报道。水泥水化热的存在或遭遇高温,都会使混凝土内部产生温度梯度,导致不均匀变形和较大的内应力,从而促使微裂缝进一步扩展、渗透性增大、耐久性下降。此外,为了推广UHTCC在实际工程中的应用,需要确保它能够与钢筋及混凝土均能共同工作、协调变形,以获得优良的防裂、分散裂缝能力,以及更高的承载力。因此,对UHTCC热膨胀性能和导热性能的研究就显得非常重要。本文分别采用光纤光栅传感器法、差示热膨胀法以及应变片法测量了两种配合比配制成的UHTCC以及混凝土在25℃-70℃温度区间内的热膨胀系数（Coefficient ofThermal Expansion,简称CTE）,将三种测量方法加以对比,对可能影响试验结果的因素进行分析。比较了混凝土和UHTCC的热膨胀系数,分析了UHTCC热膨胀系数较低的原因。结合已有研究成果,分析了UHTCC与混凝土和钢筋共同工作、协调变形的性能。采用防护热板法测量了UHTCC的导热系数,对UHTCC的导热过程进行模拟,分析了试件不同时刻、不同部位的温度情况,对热膨胀系数测试中试件的加热过程加以验证。结果表明:在25℃-70℃温度区间内,UHTCC的热膨胀系数介于7～9×10-6℃C-1之间,而混凝土的热膨胀系数约为9.1×10-6℃-1,钢筋的热膨胀系数约为12×10-6℃C-1,均与UHTCC相差不大,说明在热荷载作用下,UHTCC能够与混凝土及钢筋达到变形协调,共同工作。采用防护热板法测得UHTCC的导热系数为0.529w/m·k,低于混凝土和砂浆。对UHTCC试件的热传导模拟表明,光纤光栅法和应变片法测量热膨胀系数时的加热过程较为合理。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 绪论

- 1.1 选题背景和研究意义

- 1.2 超高韧性水泥基复合材料

- 1.2.1 UHTCC概述

- 1.2.2 超高韧性水泥基复合材料在国内外的研究现状

- 1.2.3 超高韧性水泥基复合材料的基本力学性能

- 1.2.4 超高韧性水泥基复合材料在工程中的应用

- 1.3 本文主要工作

- 2 光纤光栅法测量UHTCC的热膨胀系数

- 2.1 国内外热膨胀性能测试方法的发展状况

- 2.1.1 国外水泥基复合材料热膨胀性能研究状况

- 2.1.2 国内水泥基复合材料热膨胀性能研究状况

- 2.2 布拉格光纤光栅传感器简介

- 2.3 光纤光栅传感器的测量原理

- 2.4 热膨胀系数测定试验

- 2.4.1 实验材料及其力学性能

- 2.4.2 试件设计与制作

- 2.4.3 实验装置及方法

- 2.5 实验过程及结果分析

- 2.6 本章小结

- 3 差示热膨胀法测量UHTCC的热膨胀系数

- 3.1 试件制作及准备

- 3.2 实验过程

- 3.3 实验结果及分析

- 3.4 本章小结

- 4 应变片法测量UHTCC的热膨胀系数

- 4.1 实验原理

- 4.2 试件制作

- 4.3 实验设备及实验过程

- 4.4 实验结果及分析

- 4.5 本章小结

- 5 UHTCC导热系数测量及热传导过程模拟

- 5.1 UHTCC导热系数测量

- 5.1.1 导热系数测量的意义及方法

- 5.1.2 实验设备及测量过程

- 5.1.3 测量结果与分析

- 5.2 热传导模拟

- 5.2.1 热传导概念及热传导方程

- 5.2.2 UHTCC试件热传导分析

- 5.3 本章小结

- 6 结论与展望

- 6.1 本文结论

- 6.2 研究前景与展望

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表学术论文情况

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].碳纤维水泥基复合材料的性能研究[J]. 建材与装饰 2019(25)

- [2].植物纤维增强水泥基复合材料的研究进展与应用[J]. 四川水泥 2019(10)

- [3].植物纤维水泥基复合材料的研究现状[J]. 江西建材 2017(08)

- [4].工程用水泥基复合材料在土木工程中的应用[J]. 河南建材 2016(05)

- [5].工程水泥基复合材料的现状分析及应用[J]. 四川建材 2017(01)

- [6].碳纳米管增强水泥基复合材料的二维代表单元研究[J]. 河北工业科技 2020(04)

- [7].水泥基复合材料的抗压强度微波无损检测研究[J]. 青岛理工大学学报 2017(01)

- [8].钢渣微粉对超高性能水泥基复合材料性能的影响[J]. 混凝土与水泥制品 2016(12)

- [9].超高性能水泥基复合材料动态冲击性能及数值模拟[J]. 混凝土 2015(10)

- [10].利用尾矿砂制备超高性能水泥基复合材料的研究[J]. 混凝土与水泥制品 2013(06)

- [11].超高韧性水泥基复合材料研究综述[J]. 青海交通科技 2020(02)

- [12].超高韧性水泥基复合材料功能梯度板接触爆炸数值模拟[J]. 工程力学 2020(08)

- [13].碳纳米管水泥基复合材料机敏性能研究[J]. 混凝土与水泥制品 2016(03)

- [14].工程用水泥基复合材料研究与应用综述[J]. 广东建材 2014(04)

- [15].冲击作用下超高性能水泥基复合材料的力学性能研究[J]. 新型建筑材料 2020(07)

- [16].碳纤维水泥基复合材料的研究进展[J]. 中国建材科技 2020(05)

- [17].浅谈高性能水泥基复合材料研究现状[J]. 四川水泥 2018(08)

- [18].可用于无钢筋建造的超强超韧水泥基复合材料[J]. 同济大学学报(自然科学版) 2017(06)

- [19].聚乙烯醇纤维水泥基复合材料研究进展[J]. 青海交通科技 2016(02)

- [20].钢筋增强高韧性水泥基复合材料梁受剪延性分析[J]. 人民长江 2014(13)

- [21].超韧水泥基复合材料力学性能试验研究[J]. 中国建材科技 2019(02)

- [22].玄武岩纤维对超高性能水泥基复合材料力学性能的影响规律研究[J]. 混凝土 2012(03)

- [23].碳纤维水泥基复合材料在工程监测中的运用研究[J]. 福建建材 2009(05)

- [24].超高性能水泥基复合材料抗多次冲击性能[J]. 东南大学学报(自然科学版) 2020(02)

- [25].铝溶胶改性水泥基复合材料性能研究[J]. 合成纤维 2020(09)

- [26].超高韧性水泥基复合材料自愈合研究进展[J]. 功能材料 2015(05)

- [27].钢筋增强超高韧性水泥基复合材料梁受剪试验研究[J]. 世界地震工程 2014(03)

- [28].荷载与环境因素耦合作用下超高性能水泥基复合材料的主要性能(英文)[J]. Journal of Southeast University(English Edition) 2012(02)

- [29].聚乙烯醇纤维增韧水泥基复合材料研究进展[J]. 混凝土与水泥制品 2011(06)

- [30].超高韧性水泥基复合材料单轴受压应力-应变全曲线试验测定与分析[J]. 土木工程学报 2009(11)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/c279eda0f2f00eed3d7ba48e.html