# 浅谈回弹法检测混凝土强度的影响因素

广东汇建检测鉴定有限公司510000

摘要：回弹法检测混凝土抗压强度因其方便快捷、准确、经济及无损等特性已成为我国目前工程检测中使用最广泛的检测方法之一，准确分析检测过程中各方面影响因素，科学、准确的运用回弹法，确保检测结果的准确性和可靠性，从而达到合理监督工程实体的最为基本的要求。

关键词：混凝土强度；注意事项；回弹法；影响因素

目前，在检测混凝土强度时常采用局部破损检测与无损检测这两种方法。回弹法检测属于无损检测方法，其凭借着经济、迅速、无损、准确等优势，易在短期得到检测数据。也正因为如此，在工程检测领域内，回弹法检测备受工程人员的认可，并被广泛地运用到工程检测中。当混凝土抗压试件匮乏、工程监督抽检工作做得不到位抑或是质疑混凝土结构的强度值时，可考虑采取回弹法实施检验。近些年来，回弹法检测的成熟度在不断提高，尤其是有效结合运用了测强曲线，这大大提升了检测结果的精准度。

1回弹法检测混凝土抗压强度原理

回弹法检测混凝土抗压强度的原理为：通过对混凝土表面的抗压强度和硬度之间的关系的研究，以其为依据而形成的对混凝土强度进行测试的方法。在检测时，借助规定动能的重锤对混凝土表面进行弹击处理，紧接着再分配初始动能，此时混凝土会吸收到一些能量，剩下的能量则会传至重锤内，部分吸收的能量和混凝土表面硬度存在着十分密切的联系。如果混凝土表面偏低，那么在被弹击后，其表层的残余变形与塑性变形问题会扩大，混凝土吸收到的能量就会较多，那么重锤中的能量就会较小。反之，混凝土表面较高，那么受到弹击之后表面的塑性及残余变形就会较小，回彈值就会较高，从而间接反映出混凝土的抗压强度。回弹法检测适用于自然养护且龄期（14～1000）d，强度在（10.0～60.0）Mpa的混凝土，但是对于内部存在明显缺陷的或者内部及表面质量有明显区别的混凝土不适用。

2回弹法检测混凝土强度的影响因素

2.1配合比

基于碳化深度一致的条件下，由于在水胶比与水泥用量等上不同配合比的混凝土存在一定差异，抗压强度与回弹值也存在一定差异，然而回弹值和抗压强度之间的相关性是一致的，可通过一条曲线加以描述。所以，在绘制混凝土回弹曲线的过程中，可忽略混凝土配合比的影响。然而，因为中型回弹仪不宜测试高强混凝土，所以采取中型回弹仪可用于检测的混凝土强度应不高出C60。

2.2成型工艺

通过密实成型以后，机械振动的明天回弹法和人工插振成型的测强曲线趋同。然而，对使用压浆法、离心法、喷射法、真空法与混凝土表层通过化学方法与物理方法处理成型的混凝土的测强曲线，则应结合实际情况进行具体分析。

2.3碳化深度测试取值

碳化深度值的测量的精准度和回弹值相同的是，其均会对推定混凝土强度的精准度产生影响。碳化深度的测量应为垂直距离，且凿孔深度要大于碳化层的深度。测量前应要把孔洞内的粉尘清除干净，否则区分不清已碳化和未碳化的界线，给测量的准确性造成影响，清除粉尘严禁用水清洗，碳化深度尺应经计量检定合格，严禁使用目测的方式来取值。

2.4混凝土表面不良因素

被检测测构件的表面应为原浆面，并应清洁、平整，如混凝土表面存在麻面、疏松层等情况，可在检测前用小型砂轮等工具把疏松的表面浮浆清除，否则采集到的回弹值会偏低，影响检测结果的准确性。另外，如果混凝土表面潮湿，采集到的回弹值也会偏低，从而导致检测结果产生较大偏差。因此，在进行混凝土强度检测前，应当确保被测构件达到检测要求后方可进行。

3回弹法检测混凝土强度的注意事项

3.1布置测区

测区指的是某个构件混凝土强度的评定最小单元，对于一般构件测区数应不超过十个。一旦受检构件的数量超过三十个同时无需提供单个构件推定强度，抑或是某个方向尺寸不超过30cm且另一方向尺寸不超过4.5m，那么应适当减少测区数，但是不能够小于5个，并应布置均匀。相邻两测区间距应管控于2m范围内，测区与施工缝边缘或者构件端部之间的间距应管控于20cm至50cm范围内。同时，应将测区安设于构件的两个对称的可测面上。倘若无法安设于对称的可测面上，应安设于同个可测面上。测区要首先考虑混凝土浇筑的侧面布置，并且避开混凝土保护层附近的铁物及钢筋，还要保持测区表面的干净、干燥及平整，杜绝粉层、油渍及接缝等等。如果有条件，可以使用砂轮将上面的杂物及疏松层清除。测区的构件要有较高的稳定性及刚度，对弹击时产生颤动的薄壁、小型构件，那么检测时候应该对其进行临时支撑和固定。测区还应该具有清楚的编号，并且记录测区的布置图。

3.2回弹值的测定

在测定回弹值时，要确保回弹仪垂直于检测面，弹杆落点要避开气孔等疏松部位和石子外露的区域，在测区内均匀分布，各测点间的距离不宜小于20mm。当测区布置在对称的两个测面时，宜在相对应的测面上各取8个测点，合并为一测区。当测区只能布置于同一测面上时，每一测区均匀选取16个测点。检测人员应经专门的技术培训，且应认真负责准确读取数值。

3.3对混凝土碳化深度值的测量

测试碳化深度时，应严格按照标准规范要求进行测定。测试过程中应特别注意一种情况，当水泥砂浆充分渗透到测试面的时候，其表层含碱量会增多，而实施碳化测试时要用到酚酞酒精溶液，此溶液碰到碱之后会呈红色，这种颜色会很容易让检测人员产生视觉误差，因此在检测已用粉刷砂浆覆盖的构件碳化深度时，极易给人以其碳化深度值很小的错觉，这一点应特别注意。

3.4注意回弹值的修正

当使用回弹法对混凝土强度进行检测的过程中，一定要率先搞清楚施工单位浇注混凝土的方法，结合实际情况予以修正。在测试的过程中，所使用的回弹仪应始终与测面相直垂，每一测区应读取16个回弹值，所有测点的回弹值读数为1。在测区中，测点的分布应保持均匀，将相邻两测点的净距离管控于20mm的范围内；测点与预埋件、外露钢筋之间的间距应超过30mm；切勿在外露石子或者气孔上设置测点，同个测点应仅仅进行一次弹击。同时，在对非泵送混凝土进行检测的过程中，测试面属于非混凝土侧面、回弹仪处于非水平方向上时，必须严格依据非水平状态检测时的回弹值予以修正，紧接着以角度修正后的回弹值为依据修正其他浇筑面的回弹值，此修正秩序切勿违背，否则必定会影响到推定得到的混凝土强度值的精准度与可信度。在对泵送混凝土强度进行检测的过程中，测区应选在混凝土浇筑侧面，此时该回弹规程不存在底面或者表面修正问题，这时可参照地方性标准进行检测。

3.5回弹法检测混凝土抗压强度的可靠性

根据对于回弹检测具有异常值进行验证，可以了解到，可能是因为操作人员的不规范导致回弹值异常，还有可能是因为混凝土强度较低导致回弹值低，在泵送混凝土或者强度为C40和以上的混凝土回弹过程中也会出现回弹值较低的情况。因此科学、准确的运用回弹法检测混凝土抗压强度是具有可靠性的。

4结语

综上所述，作为结构工程的关键构成要素，混凝土工程质量能否把控好具有重大意义。为提升回弹法检测混凝土强度的精准度，检测人员必须全面思量回弹法检测时易受到的多方影响因素，采用高效的技术方式或者措施进行验证或者修正，依据技术规程灵活地运用回弹法，以此有效保证检测结果的可靠性与精准度。

参考文献：

[1]刘利先，赵岩枫，吕龙.昆明地区回弹法检测混凝土抗压强度测强曲线的研究[J].建筑科学，2015（20）：103～106.

[2]张荣胜，高祥斌.绿色高性能混凝土微观结构对回弹法检测其抗压强度影响分析[J].科技经济导刊，2015（25）：1162～1164.

[3]JGJ/T23-2011.回弹法检测混凝土抗压强度技术规程[S].

本文来源: https://www.lw50.cn/article/c28514727133a74a7b8e344e.html