# 刍议建筑工程中框架剪力墙结构工程施工技术冀雄豪

身份证号码：13058219871030xxxx

摘要：在改革开放以来，随着我国经济的快速发展以及科学技术的不断进步，我国城市化进程也在不断加快，由此带来了各行业的蓬勃发展，其中建筑行业更是呈现出繁荣景象。而且由于科技水平的持续提高，在建筑工程的领域也越来越广泛地应用新技术。这其中，作为建筑工程施工的建设过程之中极为重要的一种施工技术，在实际施工中，框架剪力墙的施工技术也在不断地应用。这种新型施工技术为建筑工程在施工方面的合理化、现代化以及科学化奠定了很重要的基础。因此，本文从框架剪力墙的实际情况出发，深刻分析了这项新型技术的相关概念及其在施工过程中应用的注意事项。

关键词：建筑工程；框架剪力墙结构；施工技术

引言

由于我国建筑工程的工程量在不断地加大、对结构的性能要求不断加强、规模也在不断的扩大，因此就要求建筑工程的质量和结构的稳定性有进一步的提升，科学的实施建筑施工方案，对施工效率进行提升，确保对施工过程监督到位。框架剪力墙结构在我国建筑施工技术使用中已全面展开并取得了很好的效果，如果要使得技术水平得到进一度的提升，就需要对施工技术加强研究。

1对于框架剪力墙结构建筑施工技术的概述

在建筑工程中，框架剪力墙结构为其中最重要的环节，我国近年来新研究出来的针对建筑施工技术的一个新的技术，其将剪力墙技术和框架结构进行了有效地结合，从而形成了实用性和技术性比较高的技术。这项技术在进行应用的过程中是针对框架剪力墙的结构施工的，拥有框架结构和剪力墙技术综合优势，在建筑工程行业中已经占据一定的地位，应用范围也在不断的扩大；该技术应用起来比较灵活，并且抗剪性也比较好，施工技术值得信赖。钢筋、混凝土材料是施工主要用到的材料，利用钢筋混凝土有利于提高框架剪力墙的性能，提升建筑质量，剪力墙结构的对基本水平的控制也会有很好的提升，可以使建筑工程更加的稳定；此外，框架剪力墙的施工技术有很强的抗震性，这就为一些偏远地区地震多发区提供了有力的条件，提高了建筑工程的安全性。框架剪力墙结构的整体受力特点：框架结构整体的受力特点是依个传递的，依次从荷载到楼板再到次梁和主梁，然后传递到柱、基础与地基，框架结构主要用于竖向荷载的承载，因为柱和梁为一个受力体系，所以对水平方向承载不了太多；因此，框架剪力墙结构有很强的抗剪能力。在整个的框架剪力墙的结构中，其结构非常巧妙的弥补了剪力墙和框架的缺点，使框架结构可以承受得了剪力墙承载的载重，上下均匀分布，没层的梁柱弯矩大致相同，就使梁柱横截面大大减少了，以便于正常施工。

2框架剪力墙的结构工程施工的技术分析

2.1钢筋工程的施工技术

钢筋是框架剪力墙结构的主要构成部分，其质量优劣直接影响框架剪力墙施工质量，因此，施工中施工单位应加强钢筋工程施工质量的控制。首先，根据施工设计，做好每批次钢筋质量检查，认真核对钢筋参数。同时，委托检测机构对钢筋力学性能进行检测，例如，抗拉、抗剪性能，保证满足设计与施工要求。其次，正确处理钢筋位移。施工中如发现钢筋位置移动，参考施工图纸应及时进行处理，保证钢筋竖直与水平参数准确，而后加以牢固固定。同时，应注意各排水平、竖向钢筋的控制，使其间距、直径保持一致，其中直径不能小于8mm，间距不能超过300mm。另外，当剪力墙中布置超过两排钢筋时，应在钢筋间布置“梅花型”拉筋。拉筋两端钩住外排的竖向与水平纵筋，并和内排水平、竖向纵筋绑扎在一起。最后，针对梁柱节点位置处的钢筋施工，为保证施工质量，一方面，由经验丰富的施工人员进行施工，并由技术人员在现场进行指导，确保各施工细节落实到位。另一方面，认真复核钢筋各项参数，检查钢筋间距是否合理、固定是否牢固，避免出现质量瑕疵。同时，为避免钢筋变形，应做好钢筋质量管理，施工中禁止将重物放置在钢筋节点及薄弱位置。

2.2框架剪力墙施工技术在模板工程施工中的应用

框架剪力墙结构技术应用中的模板工程建造方式是英语比较常见的施工方式，它是在已经制作好的墙体模型中进行混凝土浇铸作业的方式，有效把控其浇铸的质量是非常关键。在技术应用中要做到施工分区划分明确，框架模板平面图设计准确，模板的内外侧施工设计要分清楚，墙体模板的吊装放置要准确到位，误差不得大于要求，高层建筑施工时要预先搭建好模板支撑体系，对施工中支模、拆模工序质量要很好地把控，以防因支模、拆模不当造成整体建造质量的降低。对于模板表面的质量要求也是重要的，它关系到浇铸成型后墙体表面的外观质量，及时清理附着在模板表面的料渣和杂物颗粒，确保墙体表面的有很好的质感，对于模板的衔接也要有相应的要求，衔接的截面误差要控制在设计范围内，衔接要紧密防止漏浆现象的出现。模板安装时要检查木板板面的质量，发现板面不平整或者有弯曲及时剔除。浇筑完毕后在拆除模板时，要确保墙体混凝土强度达到1.2MPa，方可进行模板拆除作业。最后按规定及时对浇铸成型的墙体进行养护，以确保框架剪力墙结构施工质量得到保障。

2.3混凝土施工

就框架剪力墙结构而言，混凝土施工对其有着较大的影响，尤其是抗震性能以及刚度。在应用框架剪力墙结构技术中，施工人员要严格按照具体规定以及混凝土配置比例，科学配置混凝土，进行规范化搅拌，确保配置的混凝土具有较高的性能，也为提高混凝土施工质量做好铺垫。由于建筑基础底板位置大都在抗渗性能方面有着较高的要求，施工人员可以在配置混凝土过程中加入适量的抗渗剂。配置好之后，施工人员要严格按照浇筑要求以及顺序，有序开展混凝土浇筑工作。浇筑之前，施工人员需要做好取样检测工作，避免出现离析问题或者性能不达标的混凝土材料被应用到混凝土施工中，影响框架剪力墙结构建筑施工效果。在浇筑过程中，施工人员要巧妙利用现代化浇筑方法，科学浇筑混凝土。施工人员可以将分层浇筑方法应用其中，底部浇筑的混凝土要在5-10厘米间，科学振捣的基础上，分层浇筑混凝土。浇筑结束之后，施工企业要将养护工作落到实处，客观分析混凝土干湿度的基础上，实时把控混凝土湿润时间，不能小于7小时。施工企业要安排专门的施工人员按时洒适量的水，随时动态把握施工现场温度，如果温度比较低，施工人员要覆盖好混凝土表层。混凝土强度达到规定范围之后，施工人员便可以拆除模板，有效防止混凝土表层被破坏。起吊模板过程中，施工人员要控制好起吊速度，堆放好拆卸之后的模板，为下次施工提供便利。拆除模板之后，施工人员要根据混凝土边角地带具体情况，合理修复混凝土边角，确保混凝土表层具有较高的平整程度。就混凝土施工缝而言，施工人员要彻底清理混凝土表层浮浆，在表层喷洒适量水，动态控制混凝土温度以及湿度，有效防止其超过规定范围，把控好混凝土厚度的同时，有效增强接缝处强度，促使框架剪力墙结构建筑具有较高的稳定性以及安全性。此外，施工人员要有序进行转换层施工，要准确把握框架剪力墙结构建筑转换层所处位置，合理控制梁高以及梁跨，采用适宜的方法，科学处理转换层施工中存在的问题，有效展开转换层施工，顺利提升建筑结构整体施工质量。

结语

综上所述，在本文中，分析了框架剪力墙结构的建筑工程的施工技术，分别从框架剪力墙混凝土工程、建筑模板的制作以及固定、建筑工程在施工上的技术要点等多个方面展开分析，提出相对应的技术措施，希望对今后建筑工程施工的技术有所帮助，有效地提高建筑工程的质量。

参考文献：

[1]林仿.框架剪力墙结构建筑施工技术在建筑工程中的应用探析[J].建材与装饰，2017（28）.

[2]胡玉珺.框架剪力墙结构建筑施工技术在建筑工程中的对策[J].建材与装饰，2017（45）.

[3]傅学怡，邸博.基于有限基础刚度的框架-剪力墙结构抗震设计[J].土木工程学，2014（04）.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/c28b4106af13d89c164e201c.html