# 空间拱—壳杂交钢结构的稳定性研究

### 论文摘要

拱-壳杂交钢结构是由拱与网壳优化组合而成的一种新型结构体系，综合了拱与网壳各自的优点，既增加了结构跨度，又在一定程度上提高了经济效益。拱与网壳分别作为单一的结构体系，往往存在稳定问题，且在设计时有可能成为控制因素，到目前为止对其稳定性的研究已较为深入，而对于此类杂交结构的受力性能尚无系统研究。因此，研究拱-壳杂交钢结构的稳定问题十分必要。本文运用有限元计算方法对拱-壳杂交钢结构的整体稳定性进行了系统的研究，包括整体稳定性的计算、参数分析、简化计算、防连续倒塌分析以及动力稳定性计算，论文的主要成果如下：（1）提出了拱-壳杂交钢结构工程稳定性的计算方法及评价标准，认为对于该类结构必须进行考虑几何初始缺陷的弹塑性全过程分析，当所得稳定系数满足文中规定，且失稳模态为明显的整体失稳时，结构的稳定承载力满足要求。（2）提出了拱壳刚度比的概念，并验证了其对结构稳定性的重要影响。同时，温度效应对拱-壳杂交钢结构的稳定性能存在不利影响，因此在设计时应将温度荷载与拱壳刚度比联合考虑。（3）提出了拱-壳杂交结构稳定性的一种简化计算方法，可对结构中跨度最大的单榀拱结构进行稳定分析，当按照文中方法计算所得单榀拱结构的弹塑性稳定系数大于2.0时，可以初步认定整体结构的稳定承载力满足要求。（4）验证了拱-壳杂交结构的良好的抗连续倒塌能力。在文中设定的初始破坏模式情况下，破坏被限制在拱间网壳的局部区域，不会发生连续倒塌。当结构中存在拉索时，其预应力大小对结构的承载力有较大影响。当拉索破断时，有可能造成结构的局部受力性能发生改变，从而影响结构的抗连续倒塌能力。（5）提出了拱-壳杂结构在地震作用下动力稳定性的判定方法，即通过时程分析获得结构的临界荷载后，可根据规范给出的各设防烈度区的结构进行时程分析时加速度曲线的最大值来判定结构在相应地震下是否会发生动力失稳。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 引言

- 1.1 拱-壳杂交钢结构的稳定性研究综述

- 1.1.1 拱-壳杂交钢结构简介

- 1.1.2 拱结构的稳定性研究现状

- 1.1.3 网壳结构的稳定性研究现状

- 1.1.4 拱-壳杂交钢结构的稳定性研究现状

- 1.2 拱-壳杂交钢结构的设计和应用

- 1.2.1 钢拱结构稳定性的设计方法

- 1.2.2 网壳结构稳定性的设计方法

- 1.2.3 拱-壳杂交钢结构稳定性的工程设计方法

- 1.3 论文研究内容及方法

- 1.3.1 研究中存在的问题

- 1.3.2 本文的研究内容及方法

- 第2章 拱-壳杂交钢结构的整体稳定性分析

- 2.1 结构的整体稳定性研究方法

- 2.1.1 结构刚度矩阵

- 2.1.2 特征值屈曲分析

- 2.1.3 非线性全过程分析

- 2.2 结构的整体稳定性有限元分析方法

- 2.2.1 结构单元选取

- 2.2.2 有限元软件求解方法

- 2.2.3 求解参数设置

- 2.3 算例分析

- 2.4 本章小结

- 第3章 拱-壳杂交钢结构稳定性的影响因素分析

- 3.1 拱壳刚度比对结构稳定性的影响分析

- 3.1.1 拱壳刚度比

- 3.1.2 算例分析

- 3.1.3 结果讨论

- 3.2 温度荷载对结构稳定性的影响分析

- 3.2.1 温度荷载

- 3.2.2 算例分析

- 3.2.3 结果讨论

- 3.3 支座沉降对结构稳定性的影响分析

- 3.3.1 支座沉降

- 3.3.2 算例分析

- 3.3.3 结果讨论

- 3.4 结构稳定性的简化计算方法

- 3.4.1 单榀结构模型选取

- 3.4.2 影响因素分析

- 3.4.3 算例分析

- 3.5 本章小结

- 第4章 拱-壳杂交钢结构的防连续倒塌分析

- 4.1 结构的防连续倒塌简介

- 4.2 拱-壳杂交钢结构防连续倒塌分析方法

- 4.3 算例分析

- 4.4 本章小结

- 第5章 地震作用下拱-壳杂交钢结构的动力稳定性分析

- 5.1 地震作用下的动力稳定性研究方法

- 5.1.1 结构动力反应计算方法

- 5.1.2 拱-壳杂交钢结构地震作用下的动力稳定性研究方法

- 5.2 地震作用下动力稳定性有限元分析方法

- 5.3 算例分析

- 5.3.1 计算模型与参数

- 5.3.2 计算结果

- 5.3.3 结果讨论

- 5.4 本章小结

- 第6章 结论与展望

- 6.1 结论

- 6.2 展望

- 参考文献

- 致谢

- 个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果

### 相关论文文献

- [1].定制钢结构与土建技改配套工程深化设计概述[J]. 建材与装饰 2019(36)

- [2].装配式钢结构配电房建设研究[J]. 机电信息 2019(36)

- [3].装配式钢结构建筑体系概述与技术要点分析[J]. 价值工程 2019(36)

- [4].浅谈绿色装配式钢结构建筑体系的应用[J]. 门窗 2019(10)

- [5].钢结构工程焊接质量控制方式分析[J]. 住宅与房地产 2019(25)

- [6].水工钢结构课程教学总结及改革探索[J]. 科技视界 2019(36)

- [7].山东建筑大学钢结构工程技术中心[J]. 山东建筑大学学报 2019(06)

- [8].钢结构发展与标准化工作探讨[J]. 工程建设标准化 2019(12)

- [9].营前站钢结构连廊结构设计研究[J]. 福建建筑 2020(01)

- [10].高建筑物上广告牌钢结构抗震校验[J]. 工程建设与设计 2020(03)

- [11].装配式钢结构建筑深化设计探讨[J]. 建材与装饰 2020(07)

- [12].钢结构工程焊缝无损检测技术及其运用分析[J]. 建材与装饰 2020(07)

- [13].钢结构建造中焊接变形原因分析及改进措施[J]. 中国设备工程 2020(03)

- [14].装配式钢结构设计实例分析[J]. 城市建设理论研究(电子版) 2019(18)

- [15].目标与领域[J]. 钢结构(中英文) 2020(01)

- [16].钢结构建筑的推广与应用综述（英文）[J]. 钢结构(中英文) 2020(01)

- [17].电站钢结构常见缺陷及可能原因分析[J]. 工程建设与设计 2020(04)

- [18].高层建筑主体钢结构工程的质量控制及监督要点[J]. 中国住宅设施 2020(02)

- [19].钢结构建筑的形象构思与技术表现研究[J]. 中国住宅设施 2020(01)

- [20].钢结构工程在现场安装过程中的质量控制对策探究[J]. 价值工程 2020(07)

- [21].浅析绿色装配式钢结构建筑[J]. 江西建材 2020(02)

- [22].钢结构教学体系优化改革与实践[J]. 科技风 2020(13)

- [23].钢结构建筑领域研究热点及演化路径分析——基于CNKI核心数据库(1992-2017)的计量分析[J]. 钢铁技术 2019(04)

- [24].基于提高实践能力培养的钢结构课程教学思考[J]. 住宅与房地产 2020(09)

- [25].应急工程中装配式钢结构箱式房的设计建造浅析——以宿州市埇桥区新冠肺炎医学医疗集中隔离点为例[J]. 建筑与文化 2020(04)

- [26].新时代下应用型本科院校钢结构课程改革探索——以爱尔兰阿斯隆理工学院为例[J]. 教育教学论坛 2020(16)

- [27].“雨滴”钢结构的稳定性研究[J]. 铁道工程学报 2020(03)

- [28].装配式钢结构建筑墙体的发展研究[J]. 中国建材科技 2020(02)

- [29].钢结构工程的全过程管理控制实施要点概述[J]. 居舍 2020(12)

- [30].海南装配式钢结构建筑应用现状和未来发展预测[J]. 建材与装饰 2020(13)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/c28c9347d501cc000f954c01.html