# 一类不确定非线性组合系统的分散鲁棒保成本控制器设计

### 论文摘要

由于没有统一的行之有效的研究方法,长期以来,非线性系统的控制一直是控制领域的一个难点问题.带有不确定性的非线性组合大系统的研究尤其如此.组合系统的分散鲁棒控制一直是受到人们关注的研究课题.分散控制可以将组合系统的控制问题简化为若干个低阶子系统的控制问题,这样可以得到比较简单的控制器.在实际工程中,建模误差必然导致系统模型的不确定性存在,与此同时,由于组合系统本身维数高,结构复杂,通常的控制器很难使系统达到预期的控制效果,因此研究具有不确定性的非线性组合系统的分散鲁棒控制方法具有重要的意义. 目前组合大系统的控制设计已经取得了许多理论成果,这些控制设计研究多数集中在系统稳定、跟踪等方面,较少涉及到非线性互联组合系统及其优化指标问题.对于非线性不确定组合系统,如何设计控制器,使得所研究的系统不仅具有鲁棒性,即对所有允许范围内的不确定性,被控系统都能保持渐近稳定,同时还具有满意的性能指标?此类问题即所谓鲁棒保成本控制问题.近年来,随着不确定系统的鲁棒控制研究所取得的进展,不确定系统的鲁棒保成本控制问题也得到了广泛的研究,然而这方面的研究多数集中在单个、时滞、离散系统,不确定非线性组合系统的鲁棒保成本控制问题目前尚没有得到好的解决. 本文基于Lyapunov稳定性理论及其方法,就不确定非线性组合系统的鲁棒保成本控制问题进行了初步研究,所做工作主要有: 一,针对一类非线性项可分解为匹配与不匹配两部分的不确定互联组合大系统,设计了一个非线性分散鲁棒控制器,该控制器能够在保证原系统渐近稳定的基础上使给定的基于状态偏差的二次型成本函数有界,并且提出了系统存在该控制器的充分条件,最后,基于LMI方法给出了设计该控制器的一种算法. 二,针对一类不确定项具有有界约束特性的非线性组合系统,分别在互联项为弱互联和强互联的情况下,提出了系统存在非线性分散鲁棒保成本控制器的充分条件,该控制器能保证闭环系统渐近稳定并且能使所给定的线性二次型性能指标具有确定的上界,最后,基于LMI方法给出了设计该控制器的一种算法. 三,利用一些实际系统的模型通过仿真检验了相应的算法.

### 论文目录

- 第一章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 保成本控制的研究概况

- 1.2.1 问题的提出

- 1.2.2 保成本控制的研究现状

- 1.2.3 存在的问题

- 1.3 本文主要工作

- 第二章 预备知识及引理

- 2.1 控制理论中的一些基本概念与结论

- 2.2 线性矩阵不等式基础

- 2.3 一些常用的不等式

- 2.4 本章小结

- 第三章 基于状态偏差性能指标的一类组合大系统的分散保成本鲁棒控制

- 3.1 引言

- 3.2 基于状态偏差性能指标的保成本控制

- 3.2.1 系统描述

- 3.2.2 主要结果

- 3.2.3 仿真算例

- 3.3 本章小结

- 第四章 基于混合状态偏差和控制能量性能指标的一类非线性不确定组合系统的分散保成本控制

- 4.1 引言

- 4.2 基于混合状态偏差和控制能量性能指标的保成本控制

- 4.2.1 系统描述

- 4.2.2 主要结果

- 4.2.3 仿真算例

- 4.3 本章小结

- 第五章 应用实例仿真

- 第六章 结论与展望

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表的论文

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].打造智能、高效、安全的控制器[J]. 现代制造 2019(07)

- [2].新型制动控制器设计探讨[J]. 技术与市场 2020(02)

- [3].高速公路车道控制器技术改造探析[J]. 中国交通信息化 2020(04)

- [4].低功耗滴灌控制器的设计[J]. 现代农业装备 2020(02)

- [5].矿用分子筛制氮机系统触屏控制器的应用研究[J]. 机械管理开发 2019(05)

- [6].IEEE 802.3bt PD控制器[J]. 今日电子 2017(08)

- [7].客车控制器设计[J]. 艺术品鉴 2016(01)

- [8].心灵控制器[J]. 发明与创新 2012(05)

- [9].一主多备集群式控制器设计与实现[J]. 福建电脑 2020(10)

- [10].模糊PID与传统PID的性能比较与适应场合分析[J]. 电声技术 2019(12)

- [11].无刷直流电机抗饱和控制器的设计[J]. 电子测量技术 2020(06)

- [12].柔性直流电网串联直流潮流控制器及其控制策略研究[J]. 工程建设与设计 2018(24)

- [13].打造高性价比的32位微控制器产品帝国[J]. 电子技术应用 2014(11)

- [14].基于反馈线性化的无人机盘旋控制器设计[J]. 兵工自动化 2015(09)

- [15].如何选择控制器[J]. 软件 2010(04)

- [16].挖出神奇的衣服[J]. 金色少年 2012(12)

- [17].时间控制器[J]. 新语文学习(初中版) 2013(Z2)

- [18].混合动力公交车启动马达的保护控制器可行性研究[J]. 中国新技术新产品 2013(01)

- [19].燃机控制器半物理仿真试验研究[J]. 技术与市场 2013(01)

- [20].我国输欧盟节日灯串控制器常见安全缺陷及合格评定[J]. 中国照明电器 2013(05)

- [21].IDEC推出FT1A SmartAXIS控制器[J]. 伺服控制 2013(08)

- [22].卫星访问控制器的关键技术研究和实现[J]. 中国新通信 2012(12)

- [23].NXP推出极小的32位ARM微控制器[J]. 单片机与嵌入式系统应用 2010(06)

- [24].瑞萨电子新推32位微控制器 内建容量高达2.5MB SRAM[J]. 电子与电脑 2010(12)

- [25].一种提高系统稳定性的改进谐振控制器[J]. 电气传动 2020(02)

- [26].复合型直流潮流控制器构建与实现[J]. 中国电机工程学报 2020(02)

- [27].棉包质量控制器在棉花打包机中的应用[J]. 科技经济导刊 2020(26)

- [28].净水机废水控制器的设计[J]. 建设科技 2016(23)

- [29].探究空调控制器自动化测试[J]. 数字通信世界 2017(04)

- [30].一种高性能电机软起动控制器的研究[J]. 自动化与仪器仪表 2017(07)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/c29148a22110b7a998508027.html