# 细菌纤维素/碳纳米管复合材料的制备及结构性能研究

### 论文摘要

碳纳米管以其特有的力学、电学和化学特性以及独特的准一维纳米管状分子结构,作为增强和导电材料广泛用于高聚物基高性能复合材料的制备。本文以木醋杆菌为菌种,以葡萄糖为碳源,采用静态培养和摇床培养合成高性能纳米细菌纤维素纤维,并通过原位合成、浸泡法和打浆法,与碳纳米管复合,制成细菌纤维素纤维/碳纳米管纳米复合材料,具体内容如下:以木醋杆菌1.1812为发酵菌种,采用Hestrin＆Schramm’s培养液,静态培养细菌纤维素,系统考察接种量、培养温度、培养时间等因素对细菌纤维素产量的影响,确定了高产率和高转化率下的静态培养条件,制备了高品质细菌纤维素纤维。通过元素分析,经4wt%NaOH溶液煮沸1h的初生细菌纤维素膜,可有效除去残留在膜上的细菌体和培养液;通过X射线衍射分析,证明碱处理没有破坏晶体结构。用扫描电镜（SEM）分析,观察到细菌纤维素膜由直径40～100 nm、长数微米的细菌纤维素纤维交织成网状结构的薄膜,有大量微孔,持水量高达98.5%。用红外光谱（FT-IR）、X射线衍射（XRD）和固体核磁共振(solid state 13CNMR)分析,得出碱处理的细菌纤维素纤维,结晶指数高达84.3%（XRD分析数据）,纤维素Iα含量达87.4%（NMR分析数据）,比BPR2001静态培养的高。细菌纤维素膜拉伸强度高达56.2 MPa,拉伸模量达831.1 MPa。在30℃下摇床培养HS培养液,生成松散的“雪花状”细菌纤维素,经SEM观察,其形态结构发生显著变化,由静态培养的纤维素束转变为扁平状纤维素带,持水量大幅提高,由98.5%提高到99.34%,能吸收自重150倍的水分;通过FT-IR、XRD和NMR分析,结晶指数、晶粒尺寸和都纤维素Iα含量降低了,结晶指数由84.3%（XRD分析数据）下降到67.1%,纤维素Iα含量由87.4%（NMR分析数据）下降到75.3%。在14℃下摇床培养,其形态结构变化加剧,生成带状纤维素微纤,产生强烈扭曲,形成空心球状,并通过FT-IR、XRD和NMR进一步分析,表明该纤维素由高结晶纤维素转变为完全无定形纤维素。为了增强了碳纳米管的亲水性和表面活性,提高了水相体系的分散性和稳定性,将碳纳米管经浓硫酸/浓硝酸回流处理,FT-IR分析表明,在其表面有羟基、羧基等亲水基团存在。把酸处理后的碳纳米管引入到培养体系,同样能实现细菌纤维素的制备,间接表明了酸处理的碳纳米管有良好的生物相容性;在系统考察培养方式和培养条件的基础上,通过SEM、原子力显微镜（AFM）、FT-IR、XRD和NMR分析,结果表明:在30℃下静态培养条件下,原位合成了细菌纤维素纤维/碳纳米管复合材料,碳纳米管被嵌入细菌纤维素纤维的网络中,形成了碳纳米管网络,与细菌纤维素纤维网络互相贯穿,构建成细菌纤维素纤维一碳纳米管三维网络结构;碳纳米管的加入既影响了细菌纤维素亚微纤组装方式,由纤维素束转变为扁平状纤维素带,宽度达400～900 nm,又影响其结晶形态和结晶度,结晶指数由84.3%降为80.65%,纤维素Iα含量由87.4%降为79.6%。在30℃下摇床培养,原位合成了细菌纤维素纤维/碳纳米管复合材料,细菌纤维素纤维包裹碳纳米管,拧成纤维状绳,纤维素的结晶指数和纤维素Iα含量比静态培养低。在14℃下摇床培养,原位制备了细菌纤维素纤维和碳纳米管复合材料,碳纳米管和细菌纤维素自组装成空心球,沿径向呈放射状排列,分布均匀,经FT-IR、XRD和NMR分析,证明该纤维素是完全无定形纤维素。把细菌纤维素膜浸泡在碳纳米管悬浮液中,利用吸附作用,制备细菌纤维素纤维/碳纳米管复合材料,结果表明,在膜表面均匀沉积了一层碳纳米管,形成导电网络,通过SEM分析和电阻率测试表明,碳纳米管浓度越高,浸泡时间越长,碳纳米管的沉积量越多;在摇床振荡和超声波辅助作用下,碳纳米管沉积量可进一步增加,使得细菌纤维素纤维/碳纳米管纳米复合材料的电阻率降低至0.865Ω·cm。细菌纤维素纤维经匀浆后形成浆液,利用打浆法制备细菌纤维素纤维/碳纳米管纳米复合材料,经AFM分析,细菌纤维素纤维和碳纳米管形成互相穿贯的三维网络。加入碳纳米管提高了复合材料的力学性能、热稳定性和电导率:当碳纳米管含量高于5wt%时,碳纳米管网络可贯穿整个复合材料体系,一方面保持细菌纤维素纤维的韧性,同时大幅提高了复合材料的拉伸强度;另一方面,大幅度降低复合材料电阻率,降低了3个数量级。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 前言

- 1.2 纤维素

- 1.2.1 纤维素的来源

- 1.2.2 纤维素的结构

- 1.2.3 纤维素的物理性能与化学性能

- 1.3 细菌纤维素

- 1.3.1 细菌纤维素合成路径

- 1.3.2 细菌纤维素生产工艺

- 1.3.3 细菌纤维素的结构与性能

- 1.3.4 细菌纤维素改性及其复合材料

- 1.3.5 细菌纤维素的应用

- 1.4 碳纳米管

- 1.4.1 碳纳米管的结构与修饰

- 1.4.2 碳纳米管的复合材料及其制备方法

- 1.5 本课题的立题背景与研究内容

- 1.5.1 研究背景及意义

- 1.5.2 研究内容

- 第二章 细菌纤维素的静态培养

- 2.1 前言

- 2.2 实验材料

- 2.2.1 菌种来源

- 2.2.2 试剂

- 2.2.3 仪器设备

- 2.2.4 培养基

- 2.3 实验方法

- 2.3.1 菌种的活化

- 2.3.2 培养方法

- 2.3.3 细菌纤维素的分离与提纯

- 2.3.4 分析表征

- 2.4 结果与讨论

- 2.4.1 细菌纤维素的生长状况

- 2.4.2 细菌纤维素膜的分离与提纯

- 2.4.3 细菌纤维素产量的影响因素

- 2.4.4 细菌纤维素的形态

- 2.4.5 细菌纤维素膜的持水量

- 2.4.6 细菌纤维素的热性能

- 2.4.7 细菌纤维素的红外光谱分析

- 2.4.8 细菌纤维素的X射线衍射分析

- 2.4.9 细菌纤维素的交叉极化/魔角旋转固体核磁共振分析

- 2.4.10 氢氧化钠对细菌纤维素结构的影响

- 2.4.11 细菌纤维素的力学性能

- 本章小结

- 第三章 细菌纤维素的摇床培养

- 3.1 前言

- 3.2 实验材料

- 3.2.1 菌种来源

- 3.2.2 试剂

- 3.2.3 仪器设备

- 3.2.4 培养基

- 3.3 实验方法

- 3.3.1 摇床培养

- 3.3.2 细菌纤维素的分离与提纯

- 3.3.3 分析表征

- 3.4 结果与讨论

- 3.4.1 培养时间对细菌纤维素产量的影响

- 3.4.2 细菌纤维素的形态

- 3.4.3 细菌纤维素的持水量

- 3.4.4 细菌纤维素的示差扫描量热法分析

- 3.4.5 细菌纤维素的红外光谱分析

- 3.4.6 细菌纤维素的X射线衍射分析

- 3.4.7 细菌纤维素的交叉极化/魔角旋转固体核磁共振分析

- 本章小结

- 第四章 原位合成细菌纤维素/碳纳米管复合材料

- 4.1 前言

- 4.2 实验材料

- 4.2.1 试剂

- 4.2.2 仪器设备

- 4.3 实验方法

- 4.3.1 静态培养法

- 4.3.2 摇床培养法

- 4.3.3 分析表征

- 4.4 结果与讨论

- 4.4.1 碳纳米管的表面修饰

- 4.4.2 细菌纤维素的生长状况

- 4.4.3 原位合成细菌纤维素的形态

- 4.4.4 复合材料的扫描电镜分析

- 4.4.5 复合材料的原子力显微镜分析

- 4.4.6 复合材料的红外光谱分析

- 4.4.7 复合材料的X射线衍射分析

- 4.4.8 复合材料的交叉极化/魔角旋转固体核磁共振分析

- 4.4.9 复合材料中碳纳米管的含量分析

- 4.4.10 复合材料的热失重分析

- 4.5 本章小结

- 第五章 打浆法和浸泡法制备细菌纤维素纤维/碳纳米管复合材料

- 5.1 前言

- 5.2 实验材料

- 5.2.1 试剂

- 5.2.2 仪器设备

- 5.3 实验方法

- 5.3.1 静态浸泡法

- 5.3.2 打浆成膜法

- 5.3.3 分析表征

- 5.4 结果与讨论

- 5.4.1 复合材料的扫描电镜分析

- 5.4.2 复合材料的原子力显微镜分析

- 5.4.3 复合材料的热失重分析

- 5.4.4 复合材料的动态力学性能分析

- 5.4.5 复合材料的拉伸强度与拉伸模量

- 5.4.6 复合材料的电导率

- 5.5 本章小结

- 第六章 总结

- 6.1 本文主要结论

- 6.2 本文的研究特色与创新点

- 参考文献

- 博士在读期间发表的论文

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].细菌纤维素酸乳制备工艺及稳定性能[J]. 陕西科技大学学报 2020(02)

- [2].专利角度中发酵生产细菌纤维素材料的应用与发展[J]. 山东化工 2019(08)

- [3].干燥方法对细菌纤维素膜特性及结构的影响[J]. 食品工业科技 2017(03)

- [4].载药再生细菌纤维素纤维的制备及其表征[J]. 纺织学报 2017(05)

- [5].两种细菌纤维素功能理化性质的比较研究[J]. 中国食品添加剂 2015(12)

- [6].细菌纤维素纳米金复合材料的制备[J]. 大连工业大学学报 2016(04)

- [7].酒糟浸出液发酵产细菌纤维素工艺优化[J]. 农业工程学报 2015(08)

- [8].红茶菌生产细菌纤维素及其结构表征[J]. 浙江科技学院学报 2018(06)

- [9].细菌纤维素复合材料的研究新进展[J]. 材料科学与工艺 2018(01)

- [10].利用杨木水解液制备细菌纤维素[J]. 生物技术通报 2017(03)

- [11].密闭法生物合成小口径细菌纤维素管[J]. 安徽农业科学 2012(18)

- [12].溶解细菌纤维素的方法[J]. 技术与市场 2009(12)

- [13].细菌纤维素发酵培养基的优化及超微观结构分析[J]. 生物工程学报 2008(06)

- [14].卟啉接枝细菌纤维素的制备及其光敏抗菌性能[J]. 纺织学报 2018(11)

- [15].以甘油为碳源生产细菌纤维素条件优化[J]. 武夷学院学报 2018(12)

- [16].细菌纤维素的分散及表征[J]. 造纸科学与技术 2019(02)

- [17].乳清液制备细菌纤维素条件的优化[J]. 中国乳品工业 2019(08)

- [18].不同添加剂对木醋杆菌发酵细菌纤维素的影响[J]. 林业工程学报 2018(04)

- [19].动态发酵合成球形细菌纤维素条件研究[J]. 中国酿造 2016(05)

- [20].马铃薯淀粉对Komagataeibacter nataicola Y19动态发酵产球形细菌纤维素的影响[J]. 食品与发酵工业 2014(09)

- [21].振荡条件对发酵生产颗粒状细菌纤维素的影响[J]. 中国酿造 2012(06)

- [22].细菌纤维素纳米纤维的细胞相容性评价[J]. 纤维素科学与技术 2012(04)

- [23].细菌纤维素添加量对针叶木浆成纸物理性能的影响[J]. 天津造纸 2019(02)

- [24].细菌纤维素发酵生产的研究进展[J]. 中国野生植物资源 2019(03)

- [25].以腐烂水果为营养源高效制备细菌纤维素[J]. 纤维素科学与技术 2015(04)

- [26].芽孢杆菌动态发酵产细菌纤维素工艺的优化[J]. 海峡药学 2015(12)

- [27].细菌纤维素菌株超高压诱变选育及其发酵培养基的优化[J]. 高压物理学报 2011(01)

- [28].大鼠脂肪干细胞与细菌纤维素膜的复合培养[J]. 中国组织工程研究与临床康复 2009(01)

- [29].振荡发酵生产球形细菌纤维素[J]. 热带作物学报 2009(06)

- [30].细菌纤维素/间隔织物复合材料的制备及过滤性能研究[J]. 化工新型材料 2019(08)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/c2a416d7500308ca1a5ca1ad.html