# 智能建筑弱电工程的系统组成分析

身份证号码：41010219731002XXXX

摘要：时代在发展，社会在进步，信息在不断地向智能化方向推进，同时也被各行各业在使用。在我们的现代生活中，大到社区工程，小到小区物业，弱电系统在被频繁使用，不同的楼层建筑由于其本身的功能和用途不同，所使用的建筑弱电系统也会有所区别，即便是同种弱电系统也会有不同的区别。系统完成组建，调式便成了智能建筑弱电系统的根本保障，也是决定系统设备的使用寿命的关键性因素。

关键词：智能建筑；弱电工程；系统组成；方法分析

弱电系统对于各种建筑来说相当于我们日常生活中的“管家”。随着我国不断地快速推进现代化发展进程，人们对智能建筑的需求也越来越多，这种对于我们来说十分陌生的新生物将会吸引我们去不断研究与探索。

1智能建筑及弱电系统简介

1.1智能建筑

它是基于我们生活中所了解到的普通建筑所衍生的一种新型建筑。它以满足用户的需求为目的，将普通建筑物的结构、服务、系统、管理进行以后优化重组，能让用户感受到更加便捷，更加舒适，更加高效的生活环境。根据《2013-2017年中国智能建筑行业发展前景与投资战略规划分析报告》所给出的数据，2012年中国智能建筑行业的市场规模达到861亿元，早在2005年突破200亿元市场后，一直以每年20%以上的增长率突飞猛进。而我们所说的弱电系统正是突破建筑智能化的核心技术，所以弱电系统的组建十分重要。

1.2弱电系统

在弱电系统的庞大体系中涉及到很多专业领域的各类系统，无论是计算机管理系统，计算机网络工程系统，还是卫星及共用电视系统，保安监控系统及防盗报警系统，楼宇设备自控系统，车库管理系统，通讯系统，综合布线系统工程，广播系统，会议系统等。以上这些属于弱电系统中一部分所被使用的程度都是衡量一个智能建筑是否具备高度的智能水平的标准。当然在日后的生活中，对于弱电系统的组建与调试也是必不可少的一部分，只有在这两点上做到最好，才能为用户打造良好的工作环境与生活环境，

2智能建筑弱电系统的组建

由于弱电系统体系庞杂，本次研究也是挑出几个具备代表性的系统进行分析。

2.1安防系统

所谓安防系统，我们所能了解到的就是生活中的视频监控系统，但它只是安防系统中的一个子系统，除此之外安防系统还包括门禁一卡通系统、入侵报警系统、对讲系统、电子巡更系统等。以综合安防管理平台为基调的安防系统主要包括监控设备，防盗报警系统设备，监控设备又由前端监视设备。传输设备、后端显示设备、储存设备。防盗报警设备又分为报警控制器（由有线无线信号处理、系统故障检测、电源、信号输入、信号输出、内置拨号器组成）前段探测设备（门磁开关、玻璃破碎探测器、红外探测器和红外/微波双鉴探测器、紧急呼救按钮）

2.2设备自动化系统

一套完整的中央监控系统就是所谓的建筑设备自动化系统，在中央空调机组系统、给排水系统、冷热源系统、送排风系统、供配电系统、照明系统、能耗监测系统、电梯系统的处理之下，所有系统整合运作达到效益最大化。楼内的管理人员通过对楼体内部新风机组、冷水机组、换热站、风机盘管、送排风、给排水、变配电、照明、电梯、水表、电表、能量表、空调机组的监视与控制，在节省成本，方便物业管理的同时也能够节约能源，符合当今时代习总书记提出的五大发展理念之一的“绿色”理念。

2.3广播系统

生活中常见的以通信和广播相交叉组合的多媒体网络广播服务属于智能建筑中最普遍的应用服务，这种具有新型理念的广播系统具体应用在楼层内部的消防联动箱。通过MPEG-4H.264和MPEG-2、AAC+的方式传输各类信息，这项技术不仅能够给我们提供便捷的信息服务，也能以我们常见的音频广播形式为我们呈现出更加舒适的听觉享受。

2.4火灾报警系统

在形成中心的控制之下，联合各类通讯装置和灭火设备，火灾报警系统这个由火灾探测、区域报警、集中报警三种方式组成的机器设备组成了基于自主报警、无人灭火、安全疏散引导、系统记录、消防档案记录的消防系统。

3智能建筑弱电系统的调试

3.1线路测试

为了保障系统的安全稳定运行，一定要对系统的线路进行测试，严格按照图纸的要求，将各种配线安装到其确定的位置，杜绝不同性质线缆公关的情况发生，最后还要对照图纸，把各种火警设备准确无误、合理的完成接线工作。通过将回路中的设备接线端子与每个部件的环节打开检查，更要使用数字式多路查线仪对整个线路进行基础性的检测，严格防范有短路或是开路的基础性问题发生。

3.2单体设备的调试

通过使用火灾探测器与开关量探测器对探测器进行检查。通过让机器空载运转来检测控制器在运载途中和安置过程中是否存在损坏。保证在开机之后利用探测点对其进行编码。在系统的连接以前同时也是在设备的安装过程结束之后，务必要检查是否满足电力建设施工和检验技术规范这些，同时也要注意产品的本身出厂标准能不能达到实际使用的标准。举个例子说明，如果在会议系统当中，满足弱电系统的要求之前就要做好投影仪等显示设备的准备工作，但是如果过分要求安装环境就会难以准确满足产品对于距离的需求，所以在调试前对显示仪器设备的调整十分重要，同时也能够为下一步其他设备例如摄像编辑设备的调试提供一个标准。当然，一些对于视频会议系统的基本调试也是必不可少，这其中就包括视频会议系统的本地调试和远程调试，这两种调试一方面是为了保证本地视频图像的正常，另一方面是为了保证与远端会议室的连接通畅，防止图像和文本的传输丢帧。如果在整个测试环节中出了问题，应该立即切掉电源，仔细检查疏漏。整个测试的关键在于事前的准备，要对设计资料有一个全方位的了解，作出详细的安排。

3.3子系统调试

结束了单体设备的调试，接下来要进行的是子系统的调试。在对建筑自控系统的调试过程中，把握好数字的输入输出测试，DDC功能测试十分重要。如果对于高智能化弱电系统，就应该从主机调试开始，最后再调试接口模块和设备。

3.4集成系统调试

在中央控制设备安装完毕后，子系统的调试工作也随之结束，集成系统的调试就成了接下来的环节。从中央监控设备、现场控制器的调试，到分区域端接号的终端设备调试，再到程序演示，这些环节缺一不可。因为弱电系统要求土建、装修、机电等环境进行中调试，所以在这之前还要作出合理规划，确保工作开展的顺利、高效。从各个子系统的调试到整体系统的调试，并结合实际。

4结束语

总而言之，所谓弱电系统在智能建筑上的应用，就是确保数据信息的内外联动顺利进行，从而保证智能建筑系统的能源供应稳定。为了能够使整个智能建筑的每一个部分的能源供应都能保证正常运行，弱电系统是整个智能建筑的核心环节，因为它的联结与带动，使得整个建筑物的内部与外部的数据信息实现交换与数据处理的功能，稳定了系统的运营，发挥了巨大的作用。

参考文献

[1]王鑫奇.智能建筑弱电系统施工中存在的问题及对策探讨[J].电子世界,2016,(16):195-197.

[2]黄明梓.智能建筑弱电系统组建与调试方法分析[J].企业科技与发展,2017,(02):39-41.

[3]屈航.智能建筑弱电工程设计中存在的问题及对策[J].通讯世界,2014,(08):102-103.

[4]文林川,王进.试析智能建筑弱电工程的系统设计与质量控制[J].电子技术与软件工程,2015,(09):94-95.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/c2f2578ac7d0c8b77bd202be.html