# 西藏谢通门县雄村铜金矿集区成矿元素地球化学特征

### 论文摘要

本文通过对西藏谢通门县雄村铜金矿集区典型矿床(雄村、洞嘎普、则莫多拉等)的地质特征、构造特征以及成矿元素地球化学分布特征的深入研究，以及通过分析矿集区不同地质单元内矿化元素的成矿元素地球化学背景、分布特征、组合特征和富集规律，从而预测下一步重点工作区域和找矿方向。谢通门县雄村铜金矿集区位于我国重要的斑岩型铜矿找矿远景区之一—冈底斯成矿带。整个矿集区受构造影响强烈，矿体为走向近东西或北东东的谢通门—努玛韧性—脆性断裂带控制，或被其次一级的北西向、北东向构造所控制。含矿岩性为晚侏罗世侵位的具眼球状石英斑晶的石英闪长斑岩及致密块状硅化凝灰岩，区内岩浆热液活动频繁，蚀变强烈，主要表现为硅化、绢云母化、钾化、绿帘石化、电气石化、角岩化、高岭土化等，部分矿区的蚀变分带比较明显。矿石组构主要为以充填交代作用为主，矿石矿物主要为黄铁矿、黄铜矿、孔雀石、闪锌矿、方铅矿和银金矿等，矿物的标型特征显示了低温成矿的特点。通过对矿集区进行的1：5万水系沉积物测量，对矿集区内部分矿化异常良好的区域已经开展了1：1万的土壤地球化学测量，并发现与之吻合良好，异常总体呈东西向离散孤岛状分布。结果显示金、铜、铅、锌等元素具有强度大，套叠好的特点。同时新发现5个铜(金)成矿远景区：吉拉铜(金)成矿远景区、巴弄拉铜成矿远景区、汤白铜成矿远景区、塘河铜金成矿远景区、烈朗铜金成矿远景区，经过以上工作，作者对其今后的工作和进一步的找矿方向提出了一些建议。同时，鉴于雄村大型斑岩型铜(金)矿床的发现，以及相邻的洞嘎普铜(金)矿出现的隐爆角砾岩筒型金矿，则莫多拉、吉拉等矿点均出现矽卡岩型铜矿化，所以在矿集区各矿(矿化)点找斑岩型矿床有很大的前景。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 0 引言

- 0.1 选题依据及意义

- 0.2 研究范围及已开展工作

- 0.3 研究思路及内容

- 0.4 实物工作量

- 0.5 取得的成果和进展

- 1 区域地质

- 1.1 区域大地构造背景

- 1.2 区域地层

- 2wy）'>1.2.1 上第三系乌郁群（N2wy）

- 1.2.2 白垩系达多群（E1-2dd）

- 1.2.3 白垩系（未分K）

- 4）'>1.2.4 第四系（Q4）

- 1.3 区域岩浆岩

- 1.3.1 深成岩

- 1.3.2 浅成及超浅成岩

- 1.3.3 喷出岩

- 1.3.4 岩浆活动分期

- 1.4 构造

- 1.4.1 断裂

- 1.4.2 褶皱

- 1.4.2.1 布托-萨沃拉-南木切复向斜

- 1.4.2.2 吉定-直岗复向斜

- 1.5 区域地球化学与地球物理特征

- 1.5.1 区域地球化学特征

- 1.5.2 区域地球物理特征

- 2 矿集区地质特征

- 2.1 矿集区概况

- 2.2 矿床分布特征

- 2.3 典型矿床地质与地球化学特征

- 2.3.1 雄村超大型铜（金）矿床

- 2.3.1.1 地层与构造特征

- 2.3.1.2 矿体特征

- 2.3.1.3 矿石特征

- 2.3.1.4 围岩蚀变

- 2.3.2 则莫多拉铜矿

- 2.3.2.1 地层与构造特征

- 2.3.2.2 矿体特征

- 2.3.2.3 矿石特征

- 2.3.2.4 围岩蚀变

- 2.3.3 洞嘎普铜（金）矿

- 2.3.3.1 地层与构造特征

- 2.3.3.2 矿体特征

- 2.3.3.3 矿石特征

- 2.3.3.4 围岩蚀变

- 2.3.4 吉拉铜矿化区

- 2.3.4.1 地层与构造特征

- 2.3.4.2 矿化体特征

- 2.3.4.3 矿石特征

- 2.3.4.4 围岩蚀变

- 2.3.5 汤白铜矿化区地质特征

- 2.4 小结

- 3 成矿元素地球化学特征

- 3.1 元素相关性特征分析

- 3.2 矿集区1:5万水系沉积物测量

- 3.2.1 测区概述

- 3.2.2 汤白矿测区

- 3.2.3 烈朗—塘河—吉拉测区

- 3.2.4 巴弄拉测区

- 3.3 矿集区1:1万土壤沉积物测量

- 3.3.1 测量区域概述

- 3.3.2 则莫多拉测区

- 3.3.3 洞嘎普测区

- 3.3.4 吉拉测区

- 3.4 小结

- 结论

- 致谢

- 参考文献

- 图版

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/c2f719b40c76411d7a5b2817.html