# 南水北调西线一期工程调水区径流特性及其丰枯遭遇分析

### 论文摘要

南水北调西线工程是我国南水北调总体规划“四横三纵”基本构架中的重要组成部分,是从长江上游干支流调水入黄河上游的跨流域调水重大工程,是补充黄河水资源不足,维持黄河健康生命的有效途径之一,是解决我国西北地区干旱缺水的重大战略举措。本文对南水北调西线一期工程调水区各引水河流的径流特性及其丰枯遭遇情况进行了深入研究,主要研究内容及结论如下:（1）采用数理统计法、Mann-Kendall秩次相关检验法、五点滑动平均法及差积曲线法对径流特征、径流变化规律进行了分析,发现调水区河流年内分配主要集中在510月,年际变化不大。阿安、仁达坝址处径流多年变化趋势不明显,上杜柯坝址处径流多年变化呈微弱增加趋势,而亚尔堂和克柯坝址处径流多年变化则呈减小趋势。此外,引入功率谱法对径流周期进行了分析。（2）采用游程分析法,对各引水河流的连丰、连枯概率进行了分析,发现各坝址处径流出现连丰、连枯的概率均比出现连平的概率大,并且连丰、连平、连枯的概率分布均随着连续时段的增加而减小。采用Markov过程分析方法,对各引水河流进行丰枯转移概率分析,发现丰、枯的自转移概率比较大,平水状态的自转移概率相对要小;在互转移时,无论径流开始处于何种状态,其向丰、枯两种状态转移的概率均比向平水状态转移的概率大。（3）对调水区内雅砻江流域和大渡河流域分别进行了各流域内及两流域间径流的丰枯遭遇分析,如果整个调水流域内径流出现同丰、同平情况,各枢纽都可以正常进行调水,基本不需要进行补偿调度,同丰、同平频率约为26.32%、2.63%。当径流出现丰枯异步时,各河流可进行补偿调水,从而保证调水的可靠性,丰枯异步频率约为44.74%。当径流处于同枯遭遇时,对调水是最不利的,供水可靠性可能会受到威胁,径流同枯频率约为26.32%,可见调水最不利情况出现的频率还是有一定的。总体上看,供水区较有利调水的频率还是相当大的,其频率约为73.68%。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 研究的目的及意义

- 1.2 径流特性及遭遇分析研究动态

- 1.3 主要研究内容

- 第二章 调水区概况

- 2.1 地形地貌

- 2.2 河流水系

- 2.2.1 雅砻江水系

- 2.2.2 大渡河水系

- 2.3 水文、气候概况

- 2.3.1 水文概况

- 2.3.2 气候概况

- 第三章 调水区径流特性分析

- 3.1 径流的组成及分布

- 3.1.1 径流的组成

- 3.1.2 径流的地区分布

- 3.2 径流的变化规律分析

- 3.2.1 径流的年内变化

- 3.2.2 径流的年际变化

- 3.2.3 径流的丰枯变化

- 3.3 调水区径流变化趋势分析

- 3.3.1 水文时间序列趋势分析的基本方法

- 3.3.2 雅砻江流域径流变化趋势分析

- 3.3.3 大渡河流域径流变化趋势分析

- 3.3.4 年径流变化趋势分析小结

- 3.4 调水区径流周期分析

- 3.4.1 功率谱方法介绍

- 3.4.2 雅砻江流域径流周期分析

- 3.4.3 大渡河流域径流周期分析

- 3.5 径流特性分析小结

- 第四章 调水区河流丰枯遭遇情况分析

- 4.1 径流丰枯划分方法及丰枯指标确

- 4.1.1 径流丰、平、枯概念

- 4.1.2 径流丰枯划分方法及划分标准

- 4.2 调水区引水坝址径流丰枯特性分析

- 4.2.1 调水区河流丰枯频率统计分析

- 4.2.2 调水区河流连丰、连枯概率分析

- 4.2.3 调水区河流丰枯转移分析

- 4.3 调水区引水坝址径流丰枯遭遇分析

- 4.3.1 雅砻江流域径流丰枯遭遇分析

- 4.3.2 大渡河流域径流丰枯遭遇分析

- 4.3.3 雅砻江流域与大渡河流域丰枯遭遇分析

- 4.3.4 径流丰枯遭遇分析小结

- 第五章 结论与展望

- 5.1 结论

- 5.2 丰枯遭遇分析问题的讨论

- 5.3 展望

- 参考文献

- 主要科研情况

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].考虑径流年际变异的洮河河道生态径流研究[J]. 人民珠江 2020(02)

- [2].基于4G的径流泥沙远程监测云平台设计[J]. 电子测量技术 2020(02)

- [3].基于水环境风险防范的公路敏感路段径流收集系统设计及应用研究[J]. 福建交通科技 2020(03)

- [4].考虑径流成分的雅鲁藏布江月径流模拟[J]. 水文 2017(02)

- [5].径流曲线法参数率定优化方法与应用研究[J]. 人民黄河 2020(01)

- [6].基于多源雷达遥感技术的黄河径流反演研究[J]. 电子与信息学报 2020(07)

- [7].黄河源区径流演变研究进展[J]. 人民黄河 2020(09)

- [8].降雨过程中δ~(18)O时程变化规律及其对径流成分划分的影响[J]. 水电能源科学 2017(09)

- [9].天山山区典型内陆河流域径流组分特征分析[J]. 干旱区地理 2017(01)

- [10].水库运行对下游河道最小生态径流影响的定量评价分析[J]. 水土保持应用技术 2017(02)

- [11].剧烈变化的径流对九龙江河口流动特性的影响[J]. 水电能源科学 2017(07)

- [12].雾凇径流初探[J]. 大坝与安全 2013(05)

- [13].新疆乌斯通沟水库径流分析[J]. 广西水利水电 2020(02)

- [14].古浪河上游1956-2013年径流变化特征研究[J]. 兰州大学学报(自然科学版) 2019(05)

- [15].基于小波消噪的径流特性分析[J]. 信息系统工程 2013(12)

- [16].南京地区水稻田N素径流流失模拟模型[J]. 生态与农村环境学报 2008(03)

- [17].长江上游降水径流趋势分析[J]. 安徽水利水电职业技术学院学报 2018(01)

- [18].两种月径流随机模拟方法应用比较[J]. 中国农村水利水电 2016(12)

- [19].泾河流域径流—泥沙的尺度效应研究[J]. 水土保持通报 2016(06)

- [20].泾河流域径流复杂度的多维特性[J]. 兰州大学学报(自然科学版) 2015(04)

- [21].谈铁路小径流验证[J]. 山西建筑 2013(30)

- [22].国内外水土保持径流调控措施研究综述[J]. 安徽农业科学 2010(15)

- [23].马莲河生态径流的确定[J]. 甘肃水利水电技术 2009(01)

- [24].承德市径流分析[J]. 河北水利 2008(01)

- [25].新疆通古孜布隆河径流分析[J]. 陕西水利 2020(06)

- [26].秸秆覆盖红壤径流养分流失效益及径流剪切力影响研究[J]. 水土保持学报 2017(06)

- [27].北方半干旱快速城镇化流域径流变化的驱动因素分析[J]. 干旱区地理 2018(02)

- [28].融水径流分割研究回顾及展望[J]. 冰川冻土 2017(01)

- [29].克里雅河水文计算中径流参数的确定[J]. 陕西水利 2017(03)

- [30].鲁甸县渔洞水库径流区生态环境治理措施初探[J]. 现代园艺 2014(12)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/c2f862ead86ff8bc3ac1065d.html