# 二氧化钛光催化氧化处理印染废水的实验研究

### 论文摘要

本文采用溶胶-凝胶法,制备出粒径细微的TiO2粒子,并通过实验,确定出各反应物的最佳摩尔配比为乙醇:双蒸水:冰醋酸:钛酸丁酯=25:5:5:1。对制出的二氧化钛粉体的光催化性能考察发现,在40W紫外杀菌灯照射下,以100ml 10mg/L的甲基橙溶液为目标降解物,TiO2的最佳投加量为0.4g/L,最佳反应温度为40℃。溶液的最佳PH值为2,H2O2氧化剂的最佳投加量为每100ml溶液添加2ml,经过超声分散的TiO2的光催化效果要优于未经过超声分散的TiO2。分别以阜新沸石和MCM-41介孔分子筛为载体,制备了TiO2/沸石、TiO2/ MCM-41复合催化剂,并研究这两种复合催化剂的光催化性能及其影响因素。研究发现,在与以上相同的实验条件下,两者的TiO2最佳负载量均为35%,催化剂的最佳投加量分别为2.5g/L和2g/L,甲基橙溶液的最佳PH值均为2,H2O2的最佳投加量为每100ml溶液加1.5ml和0.6ml。在300℃下热处理的TiO2/沸石催化剂光催化活性最高,而TiO2/MCM-41催化剂热处理最佳温度为500℃。在未加氧化剂,未调节PH值的情况下,悬浮态TiO2经过180分钟对甲基橙的脱色率可达94%左右,TiO2/沸石对甲基橙溶液的脱色率经240分钟可达93.6%左右,催化剂重复使用5次后仍然能达到65%以上。而TiO2/MCM-41对甲基橙的脱色率经210分钟可达95%左右,重复使用8次后,仍可达85%以上。通过对实际印染废水CODcr的降解实验发现,在相同的条件下,经过7小时反应后,悬浮态TiO2对CODcr的降解率为56.2%,TiO2/MCM-41催化剂对CODcr的降解率为44.6%,TiO2/沸石光催化剂对CODcr的降解率达到37.8%。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 绪论

- 2 光催化剂研究意义'>1.1 TiO2光催化剂研究意义

- 2 的性质'>1.2 TiO2的性质

- 2 的晶体结构'>1.2.1 TiO2的晶体结构

- 2 的物理化学性质'>1.2.2 TiO2的物理化学性质

- 1.3 光催化原理

- 2 的能带结构'>1.3.1 TiO2的能带结构

- 2 的光催化原理'>1.3.2 TiO2的光催化原理

- 2 光催化剂研究现状'>1.4 TiO2光催化剂研究现状

- 2 的改性方法'>1.4.1 TiO2的改性方法

- 2 的载体'>1.4.2 负载型 TiO2的载体

- 2 光催化剂的固定化方法'>1.4.3 负载型 TiO2光催化剂的固定化方法

- 1.5 本文的思路

- 2 的制备'>2 纳米 TiO2的制备

- 2 的制备方法'>2.1 纳米 TiO2的制备方法

- 2.1.1 气相法

- 2.1.2 液相法

- 2.2 溶胶-凝胶法

- 2.2.1 溶胶-凝胶法的分类和反应过程

- 2.2.2 溶胶-凝胶工艺的特点

- 2.3 实验部分

- 2.3.1 试验原材料

- 2.3.2 试验仪器和设备及装置图

- 2 的工艺流程'>2.3.3 溶胶-凝胶法制备 TiO2的工艺流程

- 2.3.4 制备溶胶体系影响因素的研究

- 2.3.5 小结

- 2 降解甲基橙的实验研究'>3 悬浮态纳米 TiO2降解甲基橙的实验研究

- 3.1 主要试剂和仪器

- 3.2 光催化反应器

- 3.3 实验方法

- 3.3.1 甲基橙标准曲线的绘制

- 3.3.2 光催化降解效果评价

- 3.4 结果与讨论

- 3.4.1 空白试验

- 3.4.2 催化剂投加量对光催化效果的影响

- 3.4.3 溶液初始 PH 值对对光催化效果的影响

- 3.4.4 初始浓度对光催化效果的影响

- 3.4.5 超声分散对光催化效果的影响

- 3.4.6 反应温度对光催化效果的影响

- 3.4.7 氧化剂对光催化效果的影响

- 3.5 小结

- 2 降解甲基橙的实验研究'>4 沸石负载 TiO2降解甲基橙的实验研究

- 2 催化剂的合成'>4.1 沸石负载 TiO2催化剂的合成

- 4.1.1 阜新天然沸石的预处理

- 4.1.2 催化剂的负载

- 4.2 催化剂光催化性能评价

- 2 负载量的测定'>4.3 TiO2负载量的测定

- 4.3.1 测量方法

- 4.3.2 标准曲线的绘制

- 4.4 结果与讨论

- 4.4.1 空白实验

- 2 负载量对光催化效果的影响'>4.4.2 TiO2负载量对光催化效果的影响

- 4.4.3 催化剂投加量对光催化效果的影响

- 4.4.4 煅烧温度对光催化效果的影响

- 4.4.5 溶液初始 PH 值对光催化效果的影响

- 4.4.6 氧化剂对光催化效果的影响

- 4.4.7 重复使用次数对光催化效果的影响

- 4.4.8 小结

- 2 降解甲基橙的实验研究'>5 MCM-41 负载 TiO2降解甲基橙的实验研究

- 5.1 MCM-41 分子筛的研究进展

- 5.1.1 MCM-41 结构特征

- 5.1.2 MCM-41 及改性的 MCM-41 的应用

- 5.1.3 催化方面的应用

- 5.1.4 环保方面上的应用

- 5.1.5 光学上的应用

- 5.1.6 现状及展望

- 5.2 负载方法的确定

- 5.3 催化剂光催化性能评价

- 2 负载量的测定'>5.4 TiO2负载量的测定

- 5.4.1 测量方法

- 5.4.2 标准曲线的绘制

- 5.5 结果与讨论

- 5.5.1 空白试验

- 2 负载量对光催化效果的影响'>5.5.2 TiO2负载量对光催化效果的影响

- 5.5.3 催化剂投加量对光催化效果的影响

- 5.5.4 煅烧温度对光催化效果的影响

- 5.5.5 溶液初始 PH 值对光催化效果的影响

- 5.5.6 氧化剂对光催化效果的影响

- 5.5.7 重复使用次数对光催化效果的影响

- 5.5.8 小结

- 6 催化剂处理印染废水的实验研究

- 7 结论和建议

- 7.1 结论

- 7.2 建议和展望

- 参考文献

- 致谢

- 攻读学位期间已发表的学术论文及科研成果

### 相关论文文献

- [1].对印染废水中甲基橙去除的新方法研究[J]. 资源节约与环保 2017(12)

- [2].紫外活化过硫酸盐对甲基橙脱色处理实验研究[J]. 环境工程 2017(11)

- [3].自由基降解甲基橙溶液试验[J]. 江苏大学学报(自然科学版) 2010(04)

- [4].竹炭对甲基橙溶液吸附行为的研究[J]. 材料导报 2009(02)

- [5].电解质对甲基橙电催化氧化性能影响研究[J]. 化学工程师 2018(04)

- [6].铜铈复合氧化物催化降解甲基橙[J]. 环境工程学报 2018(11)

- [7].隔膜体系阴阳极共同作用电化学法降解水中的甲基橙[J]. 工业水处理 2018(02)

- [8].超声与活性炭降解甲基橙溶液的研究[J]. 安徽农业科学 2010(36)

- [9].磁改性生物质的固相热合成及其对甲基橙的吸附研究[J]. 化学试剂 2019(09)

- [10].微波协同活性炭处理甲基橙废水的研究[J]. 天津化工 2018(02)

- [11].ZnFe_2O_4/g-C_3N_4对甲基橙的紫外光催化降解行为[J]. 化工新型材料 2018(07)

- [12].以一种黏土矿物材料为非均相类芬顿催化剂对甲基橙的降解[J]. 环境科学研究 2017(11)

- [13].超声与负载金属活性炭联用降解甲基橙溶液[J]. 江苏农业科学 2011(04)

- [14].高压脉冲放电降解高浓度甲基橙溶液的过程强化研究[J]. 环境生态学 2019(06)

- [15].气氛对降膜介质阻挡放电反应器降解甲基橙的影响[J]. 工业水处理 2018(11)

- [16].废水中甲基橙的电化学降解[J]. 化工环保 2018(05)

- [17].过氧化氢光催化脱色甲基橙溶液的研究[J]. 西南农业学报 2012(02)

- [18].侧柏叶改性类芬顿法降解甲基橙的实验研究[J]. 岭南师范学院学报 2017(06)

- [19].芬顿氧化法降解水溶液中甲基橙的研究[J]. 绿色科技 2018(08)

- [20].纳米氧化锌的制备及其光催化降解甲基橙的研究[J]. 内蒙古农业大学学报(自然科学版) 2018(04)

- [21].BiOCl/ZnMgAl-HTLCs复合材料光催化去除水中的甲基橙[J]. 环境科学学报 2017(11)

- [22].二氧化硅负载碘氧化铋光催化降解甲基橙性能研究[J]. 无机盐工业 2019(07)

- [23].降膜介质阻挡放电等离子体降解甲基橙研究[J]. 高校化学工程学报 2018(05)

- [24].磁性氧化石墨烯/二氧化钛光催化降解甲基橙的影响因素研究[J]. 韶关学院学报 2019(03)

- [25].NiFe_2O_4/g-C_3N_4的制备及可见光催化降解甲基橙[J]. 人工晶体学报 2017(10)

- [26].几种重金属离子在甲基橙光催化降解中的作用研究[J]. 化工管理 2019(13)

- [27].单壁碳纳米管钛网电极去除水中甲基橙的研究[J]. 福建师范大学学报(自然科学版) 2018(06)

- [28].马蹄皮吸附剂的制备及吸附甲基橙的性能研究[J]. 食品工业 2018(05)

- [29].水热法制备TiO_2/ AC复合光催化材料及其性能研究[J]. 功能材料 2020(06)

- [30].MnO_x/ZrO_2催化剂制备及催化臭氧氧化降解甲基橙[J]. 化工学报 2019(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/c30255be589b4bb671bb05b5.html