# 斜拉荷载下扩底短桩模型试验与理论分析

### 论文摘要

扩底桩在地下构筑物的抗浮和作用较大弯矩的建（构）筑物的基础设计中广泛应用,很多学者从抗拔角度对扩底桩进行了大量的研究并取得成果,少量学者进行了扩底桩在水平力作用下的研究,而斜拉荷载作用下扩底桩工程性状的研究还很粗浅,针对这一现状,本文综述了扩底桩的研究现状（分别从抗拔作用和水平力两个角度来阐述）,总结了扩底抗拔桩的位移以及抗拔承载力的计算方法,还推导了扩底桩在水平荷载作用下的水平位移计算公式,并对矮寨大桥模型试验扩底桩进行了设计,验证了推导公式的正确性。基于室内模型试验,分析了扩底桩在斜拉载荷下的荷载-位移曲线。运用FLAC3D有限差分软件对模型试验中扩底桩进行了数值模拟,基于数值模拟结果,分析了在斜拉荷载下扩底桩的工作性状,并与等截面桩进行了比较。研究结果表明:随着斜拉载荷的增大,扩底桩的水平位移、竖向位移也随之增大。在斜拉力作用下扩底桩身水平位移第一零点下降,桩身竖向位移出现不均匀分布情况,桩身竖向应力分布情况复杂。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 研究背景及意义

- 1.2 扩底桩的研究现状

- 1.2.1 扩底桩抗拔作用的研究现状

- 1.2.2 扩底桩在水平荷载下的研究现状

- 1.3 本文的研究思路和工作内容

- 第二章 上拔力作用下扩底桩的位移及承载力计算

- 2.1 概述

- 2.2 位移计算方法

- 2.2.1 几种计算方法

- 2.2.2 分析与比较

- 2.3 抗拔承载力计算方法

- 2.3.1 几种计算方法

- 2.3.2 分析与比较

- 2.4 本章小结

- 第三章 水平荷载作用下扩底桩的位移计算

- 3.1 概述

- 3.2 等截面桩水平位移计算

- 3.3 扩底桩水平位移计算

- 3.4 工程应用

- 3.4.1 等截面桩水平位移计算

- 3.4.2 扩底桩设计和验算内容

- 3.4.3 扩底桩和等截面桩水平位移对比

- 3.5 本章小结

- 第四章 斜拉荷载作用下扩底桩模型试验研究

- 4.1 概述

- 4.2 模型试验概况

- 4.3 扩底桩施工

- 4.4 监测方案

- 4.4.1 监测目的及基本要求

- 4.4.2 监测仪器与方法

- 4.5 监测结果分析

- 4.5.1 桩顶竖向位移分析

- 4.5.2 桩顶水平位移分析

- 4.6 本章小结

- 第五章 扩底桩斜拉载荷试验的数值分析

- 5.1 概述

- 5.2 有限差分法的基本原理

- 5.3 有限差分法的解题步骤

- 5.4 FLAC3D 程序简介

- 5.4.1 本构模型的选用

- 5.4.2 有限差分网格

- 5.4.3 接触面

- 5.4.4 边界

- 5.4.5 初始地应力场的生成

- 5.5 FLAC3D 计算模型的建立

- 5.5.1 问题描述

- 5.5.2 建模过程

- 5.6 数值计算结果分析

- 5.6.1 扩底桩荷载-位移曲线分析

- 5.6.2 扩底桩工作性状分析

- 5.6.3 等截面桩工作性状分析

- 5.7 本章小结

- 第六章 结论与展望

- 6.1 结论

- 6.2 展望

- 参考文献

- 致谢

- 附录 A 攻读学位期间发表论文目录

- 附录 B 攻读学位期间参加的科研课题项目

### 相关论文文献

- [1].浅谈扩底墩基础在软弱地基中的应用[J]. 广西城镇建设 2008(07)

- [2].旋挖扩底抗拔桩受力机理及扩底段作用机制研究[J]. 建筑结构 2016(08)

- [3].浅谈基础人工挖孔扩底墩的施工[J]. 科技资讯 2010(15)

- [4].扩底墩坑式托换技术研究[J]. 科技创新导报 2016(21)

- [5].砂土中扩底应力对深埋扩底抗拔桩承载力的影响[J]. 岩土工程学报 2019(S2)

- [6].岩层扩底工艺在泥浆护壁钻孔灌注桩施工中的应用[J]. 消费导刊 2009(10)

- [7].广州新电视塔扩底钻孔灌注桩施工技术[J]. 施工技术 2009(07)

- [8].大直径扩底墩考虑尺寸效应竖向承载性状研究[J]. 地下空间与工程学报 2008(05)

- [9].挖孔扩底墩基础设计与应用[J]. 青海科技 2011(02)

- [10].扩底墩基础的勘察与设计[J]. 科技信息 2010(17)

- [11].扩底钻孔灌注桩扩底局部夹泥的成因分析与预防[J]. 广州化学 2014(01)

- [12].人工挖孔扩底注浆桩的应用[J]. 低温建筑技术 2010(08)

- [13].扩底孔的创新应用及新型扩底钻头设计初探[J]. 中国科技信息 2008(12)

- [14].不同作业条件下人工挖孔扩底墩基础的应用[J]. 山西建筑 2012(36)

- [15].扩底钻孔灌注桩大规模施工技术[J]. 建筑施工 2011(02)

- [16].浅谈旋挖扩底钻孔灌注桩施工应用[J]. 福建建筑 2015(12)

- [17].两次扩底AM扩底桩在地铁上盖机场中的应用[J]. 工程建设与设计 2018(23)

- [18].桩侧后注浆与扩底抗拔桩承载特性研究[J]. 地下空间与工程学报 2009(S2)

- [19].扩底抗拔桩极限承载力半经验半理论计算方法与试验验证[J]. 现代隧道技术 2014(06)

- [20].上拔条件下扩底基础碎石土地基破坏特征分析[J]. 山西建筑 2013(14)

- [21].浅析人工挖扩底墩的桩孔支护方法[J]. 中国城市经济 2011(09)

- [22].旋挖扩底后注浆灌注桩施工技术[J]. 河南建材 2019(01)

- [23].机电液一体化集土式扩底钻机具的研制与试验[J]. 探矿工程(岩土钻掘工程) 2019(06)

- [24].旋挖桩斗式集渣两翼钻头扩底成孔施工技术[J]. 安徽地质 2014(04)

- [25].大直径扩底嵌岩桩抗拔承载性状试验与分析[J]. 安徽理工大学学报(自然科学版) 2015(02)

- [26].扩底钻孔桩在工程实例中的应用[J]. 石化技术 2018(02)

- [27].浅析洛阳地区卵石层中扩底墩沉降的估算[J]. 福建建材 2012(06)

- [28].扩底短桩承载力时间效应分析[J]. 岩土工程学报 2011(S2)

- [29].扩底支盘注浆桩经济技术比选及施工工艺[J]. 建材与装饰 2017(24)

- [30].大直径扩底人工挖孔桩承载力预测与数值验证[J]. 广西大学学报(自然科学版) 2019(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/c3147c0126c3f4ffaffcb5db.html