# 黑龙江公路路堑边坡水土保持措施效果研究

### 论文摘要

公路的建设和使用是一项工程量巨大的开发建设项目,其纵深长、占地广、立地条件差、影响面积大、人为因素影响大,路堑边坡水土保持措施的效果如何,直接影响公路沿线的水土保持和环境保护工作。本文选取哈牡高速公路亚布力段的4种防护措施和3个对照组,分析比较各种不同措施的水土保持效果,得到以下结论:1.径流试验数据显示,试验地水土流失非常严重,仅对照组Ⅱ类型边坡单日降雨的径流量可以达到1650t/km~2。公路边坡水土保持措施起到了一定的防护效果,其中,土工格室植草、三维植被网、散播植草措施相比对照组径流量减少58.5%和59.3%、50.8%,含沙量相比各自对照组分别减少59.4%、50.2%、44.7%,表明以上水土保持措施对减少公路边坡水土流失径流量和降低径流含沙量上效果显著。2.土工格室植草措施96.0%、三维植被网措施95.8%、散播植草措施95.2%、六角空心砖植草56.6%的植被覆盖率,显著高于其它对照组的平均值45.27%的植被覆盖率。4种措施的生物量分别是三维植被网1102.2g/m~2、土工格室植草817.4g/m~2、散播植草710.2g/m~2、六角空心砖植草579.2g/m~2,显著高于对照组的平均值378.24g/m~2,各种防护措施为公路边坡防护植物提供了良好的生存环境。草地早熟禾生物量大,能够适应黑龙江省的环境气候,可以有效的提高公路边坡的植被覆盖率,是符合黑龙江省公路边坡水土保持要求的植物。3.工程措施增加了土壤孔隙度,改善了土壤结构。其中三维植被网和土工格室植草1.22g/cm~3的平均容重,远远小于其它样地1.39g/cm~3的平均容重。土工格室植草措施的非毛管孔隙度12.56%、毛管孔隙度43.81%、总孔隙度56.37%都远高于7.13%、42.04%、49.17%的平均值,说明以上两种措施水土保持能力较强,利于公路边坡植被生长,对改善土壤透水性、通气性,有很大帮助。4.土工格室植草措施和三维植被网措施的饱和持水量、毛管持水量、田间持水量都明显的高于其它措施的平均值,其中土工格室植草措施的饱和持水量、毛管持水量、田间持水量分别是其它措施的1.76倍、1.56倍、1.59倍,表现出了较好的土壤持水能力。5.不同坡度对土壤物理性质影响显著,坡度为15°样地上各层土壤物理性质差异显著,而在30°和45°坡度,各层土壤的土壤物理性质指标差异不大。综合分析各种试验数据,得出的结论是水土保持措施对公路边坡防治水土流失边坡径流量降低径流含沙量上效果显著,4种措施的防护效果的比较是:土工格室植草＞三维植被网＞散播植草＞六角空心砖植草。六角空心砖植草具有一定的防护效果,但是综合考虑景观因素、造价因素,建议减少使用六角空心砖植草措施。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1绪论

- 1.1 课题背景

- 1.2 国内外公路发展概况

- 1.3 公路与生态环境

- 1.3.1 公路对生态环境的影响

- 1.3.2 公路与水土保持的矛盾

- 1.4 国内外公路边坡水土保持措施研究进展

- 1.4.1 国外公路边坡水土保持措施研究进展

- 1.4.2 国内公路边坡水土保持措施研究进展

- 1.5 研究展望与研究意义

- 1.5.1 研究展望

- 1.5.2 本研究的目的与意义

- 2 试验地概况与研究方法

- 2.1 试验地概况

- 2.1.1 试验地自然地理情况

- 2.1.2 试验地气候概况

- 2.1.3 试验地土壤条件

- 2.1.4 试验地主要植物

- 2.2 试验地设置

- 2.2.1 试验地公路建设概况

- 2.2.2 试验地路堑边坡防护措施

- 2.2.3 试验地设置

- 2.3 研究方法

- 2.3.1 坡面水土流失观测

- 2.3.2 边坡植被生物量调查

- 2.3.3 土壤物理性质的测定

- 2.3.4 土壤入渗性能的测定

- 3 坡面水土流失与地表生物量

- 3.1 坡面水土流失

- 3.1.1 试验地气象观测

- 3.1.2 坡面水土流失径流

- 3.2 植被生物量

- 3.2.1 植被生长状况

- 3.2.2 不同月份植株高度与降雨量的关系

- 3.2.3 不同措施植被群落生物量的对比研究

- 3.3 本章小结

- 4 公路边坡水土保持措施土壤物理性质研究

- 4.1 土壤容重及孔隙度

- 4.1.1 不同措施土壤容重及孔隙度

- 4.1.2 不同土层土壤容重及孔隙度

- 4.2 土壤持水特征

- 4.2.1 不同措施土壤持水能力

- 4.2.2 不同土层土壤持水能力

- 4.3 不同坡度对土壤物理性质的影响

- 4.4 土壤渗透性质

- 4.5 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 攻读学位期间发表的学术论文

- 致谢

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/c32d04a9c7f994f4b7357234.html