# 数字散斑相关方法研究与应用

### 论文摘要

数字散斑相关方法是近二十年来发展起来的一种非接触式全场光学测量方法,与实验力学其它几种光测方法比,它具有一些独到的优点。二维数字散斑相关方法的技术发展已趋于成熟,拓展其在科研和工程实际中的应用成为近期的研究方向,目前三维数字散斑相关方法的技术研究受到比较多的关注。本文作者围绕二维数字散斑相关方法的应用和三维数字散斑相关方法技术研究及其相关测量软件系统的制作开展了硕士阶段的工作。数字散斑相关方法是根据物体表面随机分布的散斑场在变形前后的统计相关性来确定物体的变形。把双目立体视觉原理引入到数字散斑相关方法中,测得物体表面的三维形貌以及三维变形的方法就是三维数字散斑相关方法。在二维数字散斑相关方法应用研究领域,针对微尺度下薄膜材料与微体材料的材料性能测试的困难,本文用二维数字散斑相关的方法测定了复合材料薄膜和多孔硅薄膜的泊松比系数,为这些材料的性能研究提供了基本的力学参数。本文开展了三维数字散斑相关方法技术研究,把粗搜索与基于非线形变换赋初值的搜索方法联合运用到立体匹配技术中,提高了同名点搜索匹配的速度和精度。改进了摄像机标定的棋盘格标靶,使摄像机的视场缩小到15mm,实现了三维数字散斑相关方法在小视场条件下的变形测量。在理论研究的基础上,编制了三维形貌重建和三维位移测量的图像处理软件,并成功的应用于橡胶材料裂纹尖端区域的变形场测量。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 前言

- 1.1 选题意义

- 1.2 二维数字散斑相关方法研究

- 1.3 三维数字散斑相关方法研究

- 1.4 本文主要工作

- 第二章 数字散斑相关方法的基本原理

- 2.1 二维数字散斑相关方法的基本原理

- 2.2 三维数字散斑相关方法的基本原理

- 2.3 本章小结

- 第三章 二维数字散斑相关方法在新材料中的应用

- 3.1 微加载装置线性度测定

- 3.2 单壁碳纳米管/环氧树脂复合材料薄膜泊松比的测定

- 3.3 多孔硅泊松比测定

- 3.4 本章小结

- 第四章 三维数字散斑相关测量系统及应用

- 4.1 立体匹配技术及标定模板的选取

- 4.2 三维测量软件界面设置及主要功能

- 4.3 三维测量软件的使用方法

- 4.4 实验验证

- 4.5 橡胶材料裂纹尖端区域变形场测量

- 4.6 本章小结

- 第五章 总结

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].医学研究中常见的综述类型及相关方法分析[J]. 中华护理教育 2020(02)

- [2].金属地质勘查的技术原则及相关方法研究[J]. 城市地理 2017(06)

- [3].浙江新金融指数居全国第一[J]. 浙江经济 2018(21)

- [4].中药饮片鉴别的重要性与相关方法分析[J]. 当代医学 2014(06)

- [5].探究单片机应用中的抗干扰技术及相关方法[J]. 石化技术 2016(04)

- [6].让生活教会学生数学[J]. 青年作家 2014(24)

- [7].建筑智能化施工管理现状与相关方法[J]. 智富时代 2015(06)

- [8].基于数字体相关方法的3D打印材料内部变形测量[J]. 材料工程 2020(10)

- [9].变形测量中的数字散斑相关方法[J]. 现代测量与实验室管理 2010(02)

- [10].做好北京普通院校高年级考研工作初探[J]. 中国科教创新导刊 2013(07)

- [11].肺心病的诊断与治疗[J]. 大家健康(学术版) 2013(17)

- [12].事业单位档案管理信息化建设存在的问题与相关方法[J]. 科技传播 2015(21)

- [13].7,8-二羟黄酮和7,8-取代的黄酮衍生物、组合物及其相关方法[J]. 乙醛醋酸化工 2018(12)

- [14].油藏动态中的相关方法探讨[J]. 石化技术 2015(04)

- [15].数字散斑相关方法的全场优化表述[J]. 北京理工大学学报 2011(05)

- [16].浅谈数字图像相关方法及其在材料力学性能测试中的应用[J]. 科技致富向导 2013(30)

- [17].基于趋势秩的Spearman相关方法[J]. 福建师范大学学报(自然科学版) 2010(01)

- [18].高校实验教学模式改革探析[J]. 忻州师范学院学报 2012(04)

- [19].基于数字散斑相关方法的膜结构检测技术研究[J]. 住宅科技 2013(11)

- [20].基于数字散斑相关方法的岩石力学参数反演研究[J]. 北方工业大学学报 2020(02)

- [21].基于数字散斑相关方法的中小跨径桥梁挠度测量系统研究[J]. 公路交通技术 2013(05)

- [22].数字散斑相关方法测定混凝土表面位移场[J]. 工程与试验 2010(01)

- [23].谷物脱粒运动试验系统设计—基于数字散斑相关方法[J]. 农机化研究 2021(03)

- [24].求解滑坡位移场的数字图像相关方法[J]. 地球物理学进展 2019(06)

- [25].建筑工程质量监督管理与相关方法[J]. 居业 2015(20)

- [26].数字图像相关方法在竹塑复合材料管道变形监测中的应用[J]. 黑龙江科技信息 2013(15)

- [27].基于数字散斑相关方法的竹胶合薄板弹性变形分析[J]. 林业科技开发 2011(06)

- [28].基于数字图像相关方法的粘接界面细观破坏分析[J]. 宇航材料工艺 2012(03)

- [29].关于非甲烷总烃测定的若干问题[J]. 环境与可持续发展 2015(01)

- [30].近十年针灸相关方法对颈椎病患者血液流变学影响的研究概况[J]. 中医外治杂志 2013(06)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/c36daa2d8879e7a23889bf35.html