# LNG储罐壳体抗风与抗震力学性能研究

### 论文摘要

液化天然气(Liquefied Natural Gas,以下简称LNG)具有便于运输和储存、使用安全的特点,在过去的几十年中,世界LNG消费量大幅度增加,各国均将液化天然气作为一种低排放的清洁燃料加以推广。LNG储罐是存储、使用LNG过程中所用到的重要设备。目前国外对LNG储罐已有不少研究成果并且很多成果已应用到工程实际中,但是针对LNG储罐的抗风和抗震研究相对欠缺,结构设计人员也迫切需要了解LNG储罐在承受各种动力荷载内力及变性规律。因此,开展LNG储罐的抗风和抗震的力学性能研究具有重要的意义。本文的主要研究工作集中于两种LNG储罐的自振特性、风致屈曲和地震响应分析。主要内容包括:1.LNG储罐有限元模型的建立采用有限元软件ANSYS建立有限元模型,利用ANSYS单元库中提供的Shell63、Shell91单元分别建立混凝土LNG储罐模型和夹心LNG储罐模型,并通过模型的振动特性验证其合理性,验证标准为本文建立的Solid45有限元模型。2.LNG储罐的自振特性建立两种LNG储罐空罐状态下的全罐、半罐、1/4罐模型,分别对其进行模态分析,得到六种有限元模型的各阶频率和振型,分析两种简化的有限元模型同整体模型的异同。3.LNG储罐风致屈曲分析比较国内外几种圆柱形结构物的周向及竖向风压分布,并提出适合本文的风压分布形式。将上述风压以面荷载的形式施加到储罐上,得到两种LNG储罐的临界屈曲风速。4.LNG储罐地震响应分析按照我国《建筑抗震设计规范》要求,选取三种地震波对两种储罐进行单向水平地震波作用下的响应分析,记录储罐特殊位置点的时程曲线,得到LNG储罐在三种地震波作用下的位移、加速度、应力分布规律。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 创新点摘要

- 第一章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 LNG 发展概况

- 1.3 LNG 储罐的形式与特点

- 1.4 LNG 储罐的抗风研究

- 1.4.1 LNG 储罐的大型化趋势

- 1.4.2 LNG 储罐大型化趋势带来的问题

- 1.4.3 LNG 储罐的抗风研究现状

- 1.5 LNG 储罐的抗震研究

- 1.5.1 大型储罐抗震研究的必要性

- 1.5.2 LNG 储罐的抗震研究现状

- 1.6 本文的主要工作

- 第二章 LNG 储罐建模方法及其有限元模型的确定

- 2.1 引言

- 2.2 ANSYS 有限元软件简介

- 2.2.1 关于ANSYS

- 2.2.2 ANSYS 的主要功能

- 2.2.3 ANSYS 的分析步骤

- 2.3 储罐单元及其属性

- 2.3.1 工程概况

- 2.3.2 有限元模型单元的选取

- 2.4 有限元模型的验证

- 2.4.1 模态分析理论

- 2.4.2 模态分析采用的方法—子空间迭代法

- 2.4.3 有限元模型的确定

- 2.5 本章小结

- 第三章 LNG 储罐振动特性

- 3.1 引言

- 3.2 LNG 储罐模态分析

- 3.2.1 储罐有限元模型

- 3.2.2 边界条件

- 3.2.3 单元划分

- 3.2.4 LNG 储罐模态分析

- 3.3 本章小结

- 第四章 风荷载作用下LNG 储罐的屈曲性能分析

- 4.1 引言

- 4.2 风的一些自然特性

- 4.2.1 大气边界层

- 4.2.2 平均风剖面

- 4.2.3 平均风的主要特性

- 4.2.4 脉动风的主要特性

- 4.3 风荷载的基本参数

- 4.4 储罐的风压分布

- 4.4.1 LNG 储罐的周向风压分布

- 4.4.2 LNG 储罐的竖向风压分布

- 4.5 LNG 储罐风致静力屈曲分析

- 4.5.1 LNG 储罐有限元模型

- 4.5.2 静力屈曲分析

- 4.6 本章小结

- 第五章 LNG 储罐地震响应分析

- 5.1 引言

- 5.2 地震响应分析

- 5.2.1 基本理论

- 5.2.2 分析方法

- 5.2.3 地震波的选取

- 5.2.4 混凝土LNG 储罐地震响应分析

- 5.2.5 夹心LNG 储罐地震响应分析

- 5.3 本章小结

- 结论与展望

- 参考文献

- 发表文章目录

- 致谢

- 详细摘要

### 相关论文文献

- [1].群体烟囱风压分布规律的数值模拟[J]. 武汉大学学报(工学版) 2015(01)

- [2].京津冀风压分布特征研究[J]. 电力勘测设计 2019(S1)

- [3].大跨距仓棚结构表面风压分布特性试验研究[J]. 上海交通大学学报 2016(11)

- [4].大跨度空间结构典型形体风压分布风洞试验研究现状[J]. 空气动力学学报 2010(01)

- [5].铁路风屏障对轨道上方风压分布影响的风洞试验研究[J]. 实验流体力学 2012(06)

- [6].L形和一字形双层幕墙平均风压分布特性的试验研究[J]. 建筑结构学报 2009(01)

- [7].典型空间结构平均风压分布及绕流特性的数值模拟[J]. 建筑科学与工程学报 2008(01)

- [8].下击暴流作用下高层建筑物表面风压分布特性[J]. 华中科技大学学报(自然科学版) 2012(09)

- [9].营口市奥体中心体育场风压分布及风环境的数值模拟研究[J]. 空间结构 2009(02)

- [10].矩形核电厂房屋面龙卷风风压分布及风压系数拟合方法研究[J]. 吉林电力 2017(02)

- [11].平面L形低矮房屋平均风压分布特性数值模拟[J]. 结构工程师 2017(04)

- [12].超高层建筑复杂塔冠结构的风压分布与等效风荷载[J]. 黑龙江科技大学学报 2018(04)

- [13].低矮房屋风场特性的现场实测及数值模拟[J]. 浙江工业大学学报 2017(05)

- [14].低紊流度下二维矩形截面柱体模型表面风压分布的雷诺数效应[J]. 建筑结构学报 2015(01)

- [15].规则巨型框架表面风压分布数值模拟分析[J]. 湖南城市学院学报(自然科学版) 2010(02)

- [16].风洞试验风载体型系数的理论推导[J]. 西部探矿工程 2008(02)

- [17].台风风场作用下体育场罩棚风压分布风洞试验研究[J]. 建筑结构学报 2012(01)

- [18].大跨度膜结构风压分布的风洞试验和数值模拟[J]. 河南大学学报(自然科学版) 2011(02)

- [19].上海浦东国际机场卫星厅钢屋面风压分布研究[J]. 工程建设与设计 2019(06)

- [20].大跨弦支穹顶复杂体型屋面风压分布规律[J]. 天津大学学报(自然科学与工程技术版) 2017(S1)

- [21].大型冷却塔表面脉动风压原型实测与分布准则[J]. 土木工程学报 2017(01)

- [22].复杂高耸结构表面风压分布数值风洞研究[J]. 特种结构 2013(02)

- [23].大跨度三心柱面网壳风压分布试验研究[J]. 振动.测试与诊断 2019(04)

- [24].轻型四坡野营房屋风压分布特性和体型优化研究[J]. 结构工程师 2020(02)

- [25].局部开洞的落地四坡房屋表面风压分布研究[J]. 应用力学学报 2018(05)

- [26].地下煤火回风裂隙火风压分布实验研究[J]. 工业安全与环保 2016(12)

- [27].长宽比对矩形截面高层建筑表面风压分布的影响研究[J]. 建筑结构 2015(13)

- [28].基于第一类Fredholm方程的充气飞艇结构表面风压分布求解[J]. 空间结构 2012(03)

- [29].大跨球形穹顶风压分布的CFD模拟[J]. 特种结构 2008(03)

- [30].大跨翘曲屋盖风压分布的风洞试验与数值模拟[J]. 西南交通大学学报 2018(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/c3846482e47bea8b2d980b37.html