# 柴油机尾气净化催化过滤器的制备和表征

### 论文摘要

安全、节能、环保,是当今世界汽车工业发展的三大主题。柴油机凭借其循环热效率高、燃油经济性好和使用寿命长等优点,近年来在汽车行业占据越来越大的市场份额。但是其排放的尾气,特别是碳烟颗粒,对人类健康以及环境造成了很大危害。随着各国对环境问题和人体健康的日益重视,同时为了适应越来越严格的汽车尾气排放标准,开发一种像汽油车三元催化剂那样有效的柴油机尾气净化催化过滤器迫在眉睫。在无催化剂的条件下,碳烟颗粒完全燃烧的温度为550-600℃,而柴油机尾气温度一般在400℃以下,因此消除碳烟颗粒最有效的途径是用过滤器将其捕获,利用涂覆在过滤器壁上的催化剂降低碳烟颗粒的起燃温度,使其在排气管温度下完全燃烧。研究表明,共融盐CS2SO4·V2O5具有活性高、稳定性好等优点,在接近真实使用条件的松散接触模式下,其与碳烟颗粒具有良好的接触性能,是一种具有应用前景的催化剂,但是传统的制备方法不适于将其涂覆于过滤器上。针对传统制备方法的不足,本文采用软化学法,通过浸渍直接制备出CS2SO4·V2O5整体式催化剂（简写为CV-M,共融盐中Cs2SO4与V205的摩尔比为0.55：0.45）；在此基础上,还制备了以γ-Al2O3为涂层,Pt和Cs2SO4·V2O5共融盐同为活性组分的双负载型整体式催化剂（Pt-CV-AM）,应用XRD、Raman对催化剂的结构进行了表征,采用SEM对催化剂表面形貌进行了观察,在微型反应装置上通过程序升温和恒温实验考察了整体式催化剂消除碳烟颗粒的催化性能,并在此基础上进一步考察了不同反应气氛（NO、H2O、SO2）对其催化氧化碳烟颗粒活性的影响,并初步探索了SO2对催化剂活性产生影响的原因。CS2SO4·V2O5负载量为10wt.%时催化活性较优,可以使碳烟颗粒的起燃温度降低至320℃左右,在反应气氛中加入NO和H20对催化剂活性没有影响,添加少量S02可将部分活性组分高价态VⅤ物种还原成低价态vⅣ物种,导致催化剂活性稍有降低,但催化剂还是表现出明显的抗硫中毒能力。当气氛中存在NO时,双负载型催化剂Pt-CV-AM表现出很高的催化活性。这是由于在Pt催化剂作用下,NO可氧化成强氧化剂NO2,使得碳烟颗粒燃烧的起燃温度降低至300℃。反应体系中H20的存在可以促进碳烟颗粒的催化燃烧,反应气氛中的SO2除了毒化催化剂活性组分外,还能与NO2发生反应,导致催化活性降低。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 目录

- 第1章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 碳烟颗粒简介

- 1.3 柴油车排放标准

- 1.4 柴油机碳烟排放控制的研究现状及发展趋势

- 1.4.1 改善燃油品质

- 1.4.2 使用替代燃料

- 1.4.3 柴油机的改良

- 1.4.4 排气后处理技术

- 1.5 柴油机碳烟颗粒过滤器的再生技术

- 1.5.1 "主动"再生技术

- 1.5.2 "被动"再生技术

- 1.5.3 碳烟颗粒催化燃烧催化剂

- 1.6 课题的研究目的、意义及研究内容

- 1.6.1 课题的研究目的和意义

- 1.6.2 课题的主要研究内容

- 第2章 实验部分

- 2.1 实验药品和主要实验仪器

- 2.2 整体式催化剂的制备

- 2SO4·V2O5蜂窝陶瓷整体式催化剂的制备'>2.2.1 Cs2SO4·V2O5蜂窝陶瓷整体式催化剂的制备

- 2SO4·V2O5-Pt/γ-Al2O3/蜂窝陶瓷整体式催化剂的制备'>2.2.2 Cs2SO4·V2O5-Pt/γ-Al2O3/蜂窝陶瓷整体式催化剂的制备

- 2.3 催化剂表征

- 2.3.1 X-射线粉末衍射（XRD）

- 2.3.2 扫描电子显微镜（SEM）

- 2.3.3 Raman表征

- 2.3.4 整体式催化剂粘结强度测定

- 2.3.5 整体式催化剂催化氧化性能评价

- 2SO4·V2O5蜂窝陶瓷整体式催化剂的制备与表征'>第3章 Cs2SO4·V2O5蜂窝陶瓷整体式催化剂的制备与表征

- 3.1 引言

- 3.2 实验部分

- 3.2.1 催化剂的制备

- 3.2.2 催化剂表征

- 3.3 结果及讨论

- 3.3.1 XRD表征

- 3.3.2 SEM图谱

- 3.3.3 Raman表征

- 2SO4·V2O5蜂窝陶瓷整体式催化剂粘结强度测定'>3.3.4 Cs2SO4·V2O5蜂窝陶瓷整体式催化剂粘结强度测定

- 3.3.5 整体式催化剂催化氧化性能评价

- 3.4 结论

- 2SO4·V2O5-Al2O3/蜂窝陶瓷双负载型整体式催化剂的制备与表征'>第4章 Pt-Cs2SO4·V2O5-Al2O3/蜂窝陶瓷双负载型整体式催化剂的制备与表征

- 4.1 引言

- 4.2 实验部分

- 4.2.1 催化剂的制备

- 4.2.2 催化剂表征

- 4.3 结果与讨论

- 2O3/蜂窝陶瓷性能的研究'>4.3.1 γ-Al2O3/蜂窝陶瓷性能的研究

- 2SO4·V2O5/γ-Al2O3/蜂窝陶瓷双负载型整体式催化剂'>4.3.2 Pt-Cs2SO4·V2O5/γ-Al2O3/蜂窝陶瓷双负载型整体式催化剂

- 4.4 结论

- 第5章 全文总结及课题展望

- 参考文献

- 攻读学位期间取得的研究成果

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].近几年整体式催化剂的开发与应用[J]. 工业催化 2019(10)

- [2].炭涂层型整体式催化剂的研究进展[J]. 应用化工 2018(12)

- [3].用于丙烷催化燃烧的Pd_xPt_y-ZSM-5/Cordierite整体式催化剂[J]. 化工学报 2019(03)

- [4].镍基整体式催化剂上生物质粗燃气重整调变的特性研究[J]. 燃料化学学报 2012(06)

- [5].固定源废气处理的催化剂涂覆工艺研究进展[J]. 化工进展 2020(10)

- [6].煤矿乏风分级催化氧化固碳的实验研究[J]. 中国电机工程学报 2015(S1)

- [7].小型化高床载过氧化氢整体式催化剂床研究[J]. 火箭推进 2008(04)

- [8].堇青石质整体式催化剂的制备及其催化噻吩加氢脱硫性能[J]. 北京化工大学学报(自然科学版) 2009(06)

- [9].友刊链接[J]. 宁波化工 2011(01)

- [10].专利技术[J]. 低温与特气 2011(01)

- [11].Ag/Al_2O_3选择性还原整体式催化剂的制备[J]. 清华大学学报(自然科学版)网络.预览 2008(06)

- [12].多孔γ-Al_2O_3金属基整体式催化剂载体的制备与表征[J]. 材料保护 2020(04)

- [13].钴锰整体式催化剂的电沉积法制备及NO催化氧化性能[J]. 化工进展 2019(10)

- [14].NiO/MgO整体式催化剂上甲烷部分氧化制备合成气[J]. 工业催化 2014(05)

- [15].Co-Ni_2P/SBA-15/Cordierite整体式催化剂的制备及其二苯并噻吩加氢脱硫性能(英文)[J]. 无机化学学报 2012(03)

- [16].Al_2O_3/316L整体式催化剂载体的制备与表征[J]. 化学工程 2014(04)

- [17].基于Ni/Al_2O_3整体式催化剂的生物质气化合成气甲烷化研究[J]. 太阳能学报 2020(03)

- [18].合成革烫印挥发性有机物的催化燃烧技术研究[J]. 环境污染与防治 2020(08)

- [19].2-乙基蒽醌在双金属整体式催化剂上的氢化反应:实验和DFT研究（英文）[J]. 催化学报 2018(06)

- [20].载体对铁基整体式催化剂上丙烯催化还原NO的影响[J]. 化工进展 2018(12)

- [21].炭化温度对多孔炭涂覆蜂窝陶瓷整体式催化剂的影响[J]. 化工生产与技术 2016(01)

- [22].金属基整体式催化剂上CO催化氧化稳定性能研究[J]. 中南民族大学学报(自然科学版) 2018(01)

- [23].整体式催化剂选择性催化氧化硫化氢[J]. 化工环保 2018(05)

- [24].颗粒/整体式催化剂双层床反应器中甲烷氧化偶联反应性能[J]. 天然气化工(C1化学与化工) 2010(05)

- [25].不同前驱体的镍盐整体式催化剂催化分解臭氧[J]. 青岛科技大学学报(自然科学版) 2019(06)

- [26].堇青石整体式催化剂的研究进展[J]. 当代化工 2014(01)

- [27].B-Nh_2P/SBA-15/堇青石整体式催化剂的制备、结构表征和加氢脱硫性能(英文)[J]. Chinese Journal of Chemical Engineering 2014(08)

- [28].由杉木锯屑生物质制合成气:镍基整体式催化剂的表征及催化性能[J]. 催化学报 2011(06)

- [29].甲烷水蒸气重整的Ni基整体式催化剂的制备和表征[J]. 天然气化工(C1化学与化工) 2009(06)

- [30].堇青石表面涂层对Pd基整体式催化剂结构和性能的影响[J]. 石油化工 2013(09)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/c39390387446ae56660cee42.html