# 磁场对不同成分Cu-Fe合金组织及性能的影响

### 论文摘要

高强高导铜基合金具有优良的物理性能和力学性能。在高脉冲磁场导体、引线框架等多个领域有广泛的应用前景。其中,Fe元素的添加可以显著强化Cu基体而且价格低廉而受到广泛关注。调控优化Cu-Fe合金凝固组织,进而优化强度和导电率的匹配关系,提高材料的综合性能一直是研究热点。本文采用水平磁场和超导强磁场手段,系统研究了磁场对不同成分Fe含量Cu-Fe合金凝固组织的影响规律,并将有、无强磁场条件下凝固的Cu-Fe合金经多道次拉拨制备成复合材料,研究了不同Fe含量和磁场条件对复合材料纤维组织演变、力学性能和导电率的变化规律,得出了如下结论：1)随Fe相含量的增加,Cu-Fe合金中的富Fe相以球形颗粒状枝晶逐渐演变为树枝状晶。施加水平磁场和垂直强磁场凝固后,Cu-Fe合金中的相分布更均匀；2)随着施加磁场强度的增加,Cu-Fe合金的Cu（111）衍射峰增强,表明强磁场处理促使Cu基体在（111）晶面形成择优取向；EDX分析表明,随磁感应强度的增加,Fe枝晶中Fe元素含量逐渐降低,且Fe元素分布更均匀。进一步对Cu-Fe合金的硬度测试结果表明,施加磁场使得不同成分的Cu-Fe合金的硬度普遍提高；3)随着变形量的增加,Cu-Fe合金的富Fe相逐渐被拉长、变细,Cu-Fe复合材料的抗拉强度逐渐增加。在一定的形变量范围内,Cu-Fe复合材料的抗拉强度变化规律基本符合混合定律；4)随Fe含量增加,Cu-Fe复合材料的极限抗拉强度增加；在相同形变量下,施加磁场凝固后的Cu-Fe复合材料的抗拉强度普遍比无磁场条件下的低。但是,施加磁场使得Cu-Fe复合材料抗拉强度随Fe含量增加的幅度逐渐增大,在Fe含量达12%时,两者的抗拉强度基本相同；5)随Fe含量增加,Cu-Fe复合材料的导电率先急剧降低,并逐渐稳定在30%IACS左右。合金凝固过程中施加磁场对Cu-Fe复合材料导电率的影响不大。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 目录

- 第1章 绪论

- 1.1 材料电磁工艺简介

- 1.1.1 材料电磁工艺产生的背景

- 1.1.2 材料电磁加工技术的分类及应用

- 1.2 高强高导铜合金的应用领域

- 1.2.1 强磁场导体材料

- 1.2.2 引线框架

- 1.2.3 电力机车架空导线

- 1.3 铜合金强化的途径

- 1.3.1 合金化法

- 1.3.2 复合材料法

- 1.4 Cu-Fe形变原位复合材料研究现状

- 1.4.1 Cu-Fe合金的组织结构

- 1.4.2 形变Cu-Fe合金强化影响因素及模型

- 1.4.3 形变Cu-Fe合金导电影响因素及模型

- 1.5 本文研究内容

- 第2章 实验装置与实验方法

- 2.1 前言

- 2.2 实验装置

- 2.2.1 真空感应加热炉

- 2.2.2 真空加热炉系统

- 2.2.3 直流磁场发生装置

- 2.2.4 超导强磁场系统

- 2.3 实验方法

- 2.3.1 预制样的制备

- 2.3.2 直流磁场作用下的凝固实验方案

- 2.3.3 强磁场作用下的凝固实验方案

- 2.4 组织及性能检测

- 2.4.1 组织的检测

- 2.4.2 性能的测试

- 第3章 磁场对Cu-Fe合金铸态凝固组织及性能的影响

- 3.1 引言

- 3.2 磁场作用下Cu-Fe合金的铸态组织

- 3.2.1 水平磁场下Cu-Fe合金的铸态组织

- 3.2.2 强磁场下Cu-Fe合金的铸态组织

- 3.3 Cu-Fe合金的XRD分析

- 3.3.1 水平磁场下Cu-Fe合金的XRD分析

- 3.3.2 强磁场下Cu-Fe合金的XRD分析

- 3.4 Cu-Fe合金的固溶度

- 3.5 Cu-Fe合金的硬度

- 3.6 分析和讨论

- 3.6.1 直流磁场Cu-Fe合金液态金属作用机理

- 3.6.2 强磁场Cu-Fe合金凝固的作用机理

- 第4章 磁场对原位形变Cu-Fe复合材料组织及性能的影响

- 4.1 不同成分原位形变Cu-Fe复合材料纤维组织的演变

- 4.2 不同成分原位变形Cu-Fe复合材料的应力-应变曲线

- 4.3 水平磁场凝固对形变纯Cu抗拉强度的影响

- 4.3.1 无磁场凝固时形变纯Cu的抗拉强度

- 4.3.2 水平磁场凝固时形变纯Cu的抗拉强度

- 4.3.3 有无水平磁场凝固时形变纯Cu的抗拉强度

- 4.4 水平磁场凝固对形变Cu-12%Fe抗拉强度的影响

- 4.4.1 无磁场凝固时形变Cu-12%Fe的抗拉强度

- 4.4.2 水平磁场凝固时形变Cu-12%Fe的抗拉强度

- 4.4.3 有无水平磁场凝固时形变Cu-12%Fe的抗拉强度

- 4.5 不同含量下Cu-Fe复合材料的抗拉强度

- 4.5.1 无磁场下不同含量Cu-Fe复合材料的抗拉强度

- 4.5.2 水平磁场下不同含量Cu-Fe复合材料的抗拉强度

- 4.6 不同含量与Cu-Fe复合材料抗拉强度的关系

- 4.7 不同磁场方向凝固对Cu-Fe复合材料抗拉强度的作用效果

- 4.8 水平磁场下Cu-Fe复合材料的导电率

- 4.8.1 无磁场下复合材料的导电率

- 4.8.2 水平磁场下复合材料的导电率

- 第5章 结论

- 参考文献

- 致谢

- 个人简介

### 相关论文文献

- [1].探究“磁场对电流作用力”实验的改进[J]. 物理教师 2020(02)

- [2].磁粉探伤中的磁场类型[J]. 航天制造技术 2020(05)

- [3].巧用生活小物品 探秘磁场大世界[J]. 中学物理 2018(14)

- [4].蓝顶·磁场 艺术邀请展[J]. 大艺术 2013(01)

- [5].你好,童年![J]. 优品 2011(06)

- [6].磁场与辐照联合的生物学效应[J]. 生命的化学 2019(05)

- [7].营造和谐班级的心理磁场[J]. 江西教育 2009(34)

- [8].生活中的磁场[J]. 中学物理 2014(18)

- [9].适量磁场 有利健康[J]. 现代养生 2009(11)

- [10].区域磁场题型分类[J]. 技术物理教学 2009(01)

- [11].认识“磁场”[J]. 初中生必读 2011(11)

- [12].磁场屏蔽服装的研究开发[J]. 产业用纺织品 2010(02)

- [13].磁场在实际生活中的应用现状[J]. 电子技术与软件工程 2018(24)

- [14].机械应力对裂纹扰动磁场的影响研究[J]. 江苏科技信息 2017(07)

- [15].带电粒子在有界磁场中的特殊运动规律探析[J]. 湖南中学物理 2020(09)

- [16].打造地球上最强的磁场[J]. 大科技(科学之谜) 2014(03)

- [17].适量磁场 有益健康[J]. 健康 2013(10)

- [18].磁场、运动与人体健康的关系探析[J]. 中国科技信息 2009(01)

- [19].强磁场下的科学问题[J]. 科学通报 2016(17)

- [20].例谈圆形磁场 突破高考难点[J]. 中学物理教学参考 2020(09)

- [21].天体的磁场是怎么产生的,为什么有时会倒转?[J]. 科学世界 2015(06)

- [22].在“磁场”中行走[J]. 散文诗 2014(01)

- [23].磁场中的粒子源模型[J]. 中学物理 2013(17)

- [24].磁场是宇宙运转的动力[J]. 科技风 2013(24)

- [25].低频磁场屏蔽问题简述[J]. 科技信息 2013(03)

- [26].浅谈强磁场技术的应用[J]. 黑龙江科技信息 2011(29)

- [27].脉冲强磁场的发展及应用[J]. 黑龙江科技信息 2009(27)

- [28].超短超强激光-等离子体中自生磁场的研究[J]. 原子与分子物理学报 2009(03)

- [29].带电粒子在磁场中运动问题的研究[J]. 中学物理教学参考 2020(02)

- [30].磁场中一个有用的结论及其应用[J]. 物理教师 2008(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/c39b2c3d6c2ce585f3d52256.html