# LPC稀土对ZG25CrNiMo夹杂物改性及改性后耐H2S均匀腐蚀性能的研究

### 论文摘要

防喷器是钻井井控装置中的核心设备,用于控制井口压力,实现近平衡或欠平衡压力钻井,提高钻井速度及质量,最大限度发现和保护油气藏,它一旦失效,将导致井喷恶性事故发生,因而是整套钻井系统中最重要的装备之一。防喷器铸件代替锻件,可以大幅度的降低能耗、降低生产成本,其材质为ZG25CrNiMo。我国油气田中硫化氢含量均较高,硫化氢对油气田设备的腐蚀较为严重,这就对ZG25CrNiMo的耐腐蚀性提出了一定的要求。LPC稀土是一种新型稀土,是富铈稀土提钕提铈后的副产品,目前应用范围有限,严重影响了我国稀土行业的发展。大量研究表明稀土可以改善钢中夹杂物的形态,尺寸,分布状况及数量从而提高其耐蚀性,本文通过实验室试验,研究分析了LPC稀土对ZG25CrNiMo夹杂物改性状况和改性后在湿H2S环境下耐腐蚀性能。主要包含以下几方面内容:（1）设计了不同含量LPC稀土的25CrNiMo铸钢,采用光学金相显微镜对夹杂物数量、大小、间距进行了定量分析,并配合使用扫描电镜和能谱对MnS、氧化物类,硅酸盐类夹杂物形貌、性质作了微区域成分分析,证明了该LPC稀土的确对相关夹杂物有变质改性的作用;（2）设计了不同含量LPC稀土的25CrNiMo铸钢,根据失重法测定了试样在H2S环境下平均腐蚀速率,证明了加入LPC稀土试样都达到耐蚀级别,而未加稀土的1#试样耐蚀性最差,四组稀土含量不同的试样平均腐蚀速率分别为0.381 g/（m2·h）,0.281 g/（m2·h）,0.251 g/（m2·h） ,0.257 g/（m2·h）,说明改性后的试样,耐蚀性均得到了一定程度的提高,但并不是稀土加入量越多越好;（3）再通过电化学实验里极化曲线的测定,根据曲线斜率的大小和自腐蚀电位的高低同样证明了0.3%LPC稀土的腐蚀速度最慢,耐蚀性最好,未加稀土的腐蚀速度最快,耐蚀性最差;（4）SEM,EDS观察分析腐蚀产物膜,稀土的加入能使表面膜从类似蜂窝,膜晶粒细小并且疏松,有很大的孔隙率,局部表层有鼓泡和脱落的状况改变为较为平整,致密,呈片状结构,所以LPC稀土的加入能有利于耐蚀性的提高;（5）结合采用XRD方法研究了加入稀土前后试样的腐蚀产物膜的物相组成,有LPC稀土加入的试样里,才有能减缓腐蚀效应的FeCO3聚合物形成,并且LPC稀土会促进不稳定的γ-FeOOH相向稳定的保护性的α-FeOOH转变,从而提高其耐蚀能力。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 文献综述

- 1.1 防喷器的论述

- 1.1.1 我国防喷器的发展

- 1.1.2 国外防喷器的发展

- 1.1.3 防喷器铸件的研究意义

- 1.2 稀土概述及在钢中的应用

- 1.2.1 稀土的物理和化学性质

- 1.2.2 稀土在钢中的作用

- 1.2.3 稀土加入量及其加入方法

- 1.2.4 LPC 稀土的开发及研究现状

- 1.3 钢中非金属夹杂物的概述

- 1.3.1 非金属夹杂物的定义

- 1.3.2 非金属夹杂物的分类

- 1.3.3 非金属夹杂物对钢质量和性能的影响

- 1.3.4 非金属夹杂物的鉴定技术

- 1.4 金属均匀腐蚀性能的评定

- 1.4.1 金属腐蚀的定义

- 1.4.2 金属腐蚀的分类

- 1.4.3 ZG25CrNiMo 在湿硫化氢环境中的腐蚀研究现状

- 1.4.4 均匀腐蚀程度评定方法

- 1.5 选题意义、研究目标及主要研究内容介绍

- 1.6 本试验的技术路线

- 第二章 实验材料制备及方法

- 2.1 试验材料制备

- 2.1.1 试验合金的制备工艺

- 2.1.2 夹杂物试样制备

- 2.1.3 腐蚀试样、溶液制备

- 2.1.4 实验主要设备

- 2.2 实验过程及方法

- 2.2.1 光学金相法对夹杂物观察

- 2.2.2 SEM、EDS 对夹杂物微区成分鉴定

- 2.2.3 失重法测定腐蚀速率

- 2.2.4 电化学测定极化曲线

- 2.2.5 SEM、EDS、XRD 观察分析腐蚀产物膜

- 第三章 LPC 稀土对ZG25CrNiMo 夹杂物改性研究

- 3.1 非金属夹杂物的定量分析

- 3.1.1 非金属夹杂物的评级

- 3.1.2 非金属夹杂物单位面积上当量直径为7.5μm 个数测定

- 3.1.3 非金属夹杂物间距测定

- 3.2 非金属夹杂物的定性分析

- 3.2.1 LPC 稀土对MnS 夹杂的影响

- 3.2.2 LPC 稀土对氧化物类夹杂的影响

- 3.2.3 LPC 稀土对硅酸盐类夹杂的影响

- 3.3 本章小结

- 2S 均匀腐蚀性研究'>第四章 LPC 稀土改性ZG25CrNiMo 后耐H2S 均匀腐蚀性研究

- 4.1 腐蚀速率定量分析

- 4.1.1 失重法评定均匀腐蚀结果

- 4.1.2 极化曲线评定自腐蚀电位结果

- 4.2 腐蚀产物定性分析

- 4.2.1 SEM、EDS 分析腐蚀产物膜结果

- 4.2.2 XRD 评定腐蚀产物膜物相组成结果

- 2S 腐蚀性能的影响'>4.3 讨论硫含量及夹杂物形态对耐H2S 腐蚀性能的影响

- 4.4 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表学术论文情况

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].鸡粪中抑制产H_2S细菌的分离纯化[J]. 中国家禽 2019(24)

- [2].试油测试作业H_2S腐蚀破坏的防护工艺[J]. 钻采工艺 2020(02)

- [3].基于差分吸收的H_2S气体浓度检测系统[J]. 仪表技术与传感器 2020(05)

- [4].原油稳定装置H_2S腐蚀与防护分析[J]. 石油和化工设备 2020(07)

- [5].焦化硫膏改性沥青H_2S释放行为的研究[J]. 天然气化工(C1化学与化工) 2020(04)

- [6].金属材料经硫化氢(H_2S)腐蚀后的疲劳可靠性研究[J]. 化工管理 2016(32)

- [7].石化设备H_2S腐蚀及控制探析[J]. 中国石油和化工标准与质量 2016(23)

- [8].H_2S对干旱胁迫下白三叶幼苗抗氧化防御能力的影响[J]. 西北植物学报 2017(01)

- [9].喷淋条件对生物滴滤塔去除含H_2S废气的影响[J]. 环境工程学报 2016(12)

- [10].稻草活性炭的成型及其对H_2S的吸附性能[J]. 环境工程学报 2017(04)

- [11].H_2S信号在植物抵御重金属胁迫过程中的作用[J]. 中国细胞生物学学报 2017(06)

- [12].改性黏土负载多乙烯多胺对H_2S的高效捕集[J]. 高等学校化学学报 2017(07)

- [13].化工设备H_2S应力腐蚀破坏及其预防[J]. 科技视界 2016(01)

- [14].磷脂酶Dα1与H_2S参与冬凌草甲素对拟南芥的化感作用[J]. 应用生态学报 2020(03)

- [15].外源H_2S对镉胁迫下菠菜种子萌发及幼苗生长的影响[J]. 北方园艺 2020(16)

- [16].300%扩张比抗H_2S腐蚀堵水桥塞研制及应用[J]. 石油矿场机械 2020(05)

- [17].含H_2S天然气井溢流动态模拟[J]. 科学技术与工程 2020(25)

- [18].气体信号分子H_2S对拟南芥生长发育的影响[J]. 山西农业科学 2017(02)

- [19].填料对生物滴滤塔去除H_2S的影响[J]. 环境工程学报 2016(07)

- [20].H_2S浓缩塔制造[J]. 石油化工设备 2012(S1)

- [21].生物滴滤塔去除H_2S和苯混合废气实验研究[J]. 南京理工大学学报 2011(05)

- [22].在有H_2S的情况下天然气催化燃烧Ⅲ型炉特性研究[J]. 北京建筑工程学院学报 2009(01)

- [23].低温甲醇洗出口H_2S含量超标原因及对策[J]. 氮肥技术 2009(05)

- [24].双金属复合管环焊缝H_2S腐蚀疲劳性能试验研究[J]. 焊接技术 2020(02)

- [25].基于优化随机森林的H_2S腐蚀产物类型及腐蚀速率预测[J]. 表面技术 2020(03)

- [26].H_2S对碳钢在模拟罐底水中腐蚀行为的影响[J]. 腐蚀与防护 2017(02)

- [27].两段式生物脱硫工艺对沼气中H_2S去除效果的实验研究[J]. 新能源进展 2015(02)

- [28].H_2S巯基化修饰蛋白质调节谷子响应逆境胁迫[J]. 中国生物化学与分子生物学报 2015(10)

- [29].真空热处理下4145H钻铤钢H_2S腐蚀行为研究[J]. 热加工工艺 2013(22)

- [30].内源性H_2S靶向单核细胞趋化调控百草枯诱导的急性肺损伤[J]. 系统医学 2020(22)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/c3a358a97a8cf374fd2ad28a.html