# 混合动力车用双极性镍氢电池及电池组管理系统的研究

### 论文摘要

随着汽车的迅速发展和大量普及,人类面临着它所带来的两大问题:环境的污染和能源的消耗。混合动力车的发展可以明显降低汽车尾气对环境所造成的污染。目前,影响混合动力车技术发展的主要因素之一是动力型电池的研发。MH-Ni电池是采用储氢合金材料作为负极的新型化学电源。它具有高比功率、高比能量、长循环寿命、安全性好、价格低、无污染等优点,被誉为混合动力车用动力型电池的首选。传统的MH/Ni电池组是由单体电池串联而成,在电池组中存在极耳、连接条、电池壳等连接体,增大了电池的质量和内阻。双极性MH/Ni电池是一种具有叠层结构的新型电池,这种电池内部没有专用连接体,具有结构紧凑、比能量高、比功率高等优点,因而更适合于混合动力车的使用。本文主要针对双极性MH/Ni电池设计及制造过程中存在的问题,改进了电池的结构和制作参数,制备了新型双极性MH/Ni电池。并且应用人工神经网络技术建立了电池的网络模型,并且对电池的性能进行了预测。设计了电池管理系统的硬件电路和控制软件,通过调试使其达到了合理管理电池的目的。首先,改进了双极性MH/Ni电池的结构和工艺参数,制备了新型多单体双极性MH/Ni电池。研究了正负电极制备工艺、容量配比、电解液、密封胶等参数对电池性能的影响,并且确定了双极性MH/Ni电池制作的基本工艺参数。针对双极性电池结构中存在的问题,提出了双极性电池的改进结构。应用改进结构制备了5单体双极性MH/Ni电池,并对电池的电化学性能进行了分析测试。测试结果表明,电池具有良好的大电流充放电性能和较低的欧姆内阻。在脉冲循环测试中电池性能稳定,多次循环后性能没有明显衰减。其次,应用电化学方法对MH/Ni电池内部的阻抗分布进行了分析研究,并且采用两种方法对贮氢合金负极进行了修饰。应用电流阶跃法、线性电位扫描法和交流阻抗法研究了MH/Ni电池的正负极阻抗分布。结果表明,在放电初期,负极欧姆阻抗是电池欧姆内阻的主要组成部分。随着放电深度的增加,正极的欧姆阻抗逐渐增大,最终接近甚至超过负极,对电池性能影响变大。负极的电化学阻抗在放电初期大于正极,但是随着反应的进行,负极电化学阻抗减少,在放电末期,正极电化学阻抗超过负极,成为主要影响因素。根据对MH/Ni电池阻抗分布的研究,发现负极阻抗对电池的性能影响很大,因此采用两种方法对负极进行修饰以降低电极的阻抗。首先,在含有HF的CuSO4

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 HEV 用电池发展现状

- 1.1.1 HEV 的特点

- 1.1.2 HEV 用铅酸电池

- 1.1.3 HEV 用锂离子电池

- 1.1.4 HEV 用MH/Ni 电池

- 1.2 MH/Ni 电池工作原理及主要特点

- 1.2.1 MH/Ni 电池的工作原理

- 1.2.2 MH/Ni 电池的特点

- 1.3 MH/Ni 电池材料研究进展

- 2 正极材料研究概况'>1.3.1 Ni（OH）2正极材料研究概况

- 1.3.2 贮氢合金负极材料研究概况

- 1.3.3 储氢合金的表面修饰

- 1.4 双极性 Ni/MH 电池研究进展

- 1.4.1 双极性电池结构

- 1.4.2 双极性MH/Ni 电池研究概况

- 1.5 HEV 用电池管理系统的研究

- 1.5.1 数学模型方法

- 1.5.2 安培积分法

- 1.5.3 开路电压法

- 1.5.4 阻抗法

- 1.5.5 神经网络法

- 1.6 本论文所研究的内容

- 第2章 实验方法和仪器

- 2.1 双极性MH/Ni 电池的制备

- 2.1.1 正负电极的制备

- 2.1.2 双极性电极的制备

- 2.1.3 双极性电池的组装

- 2.2 双极性MH/Ni 电池电极的表征

- 2.2.1 扫描电子显微镜

- 2.2.2 能谱分析

- 2.2.3 X 射线衍射分析

- 2.2.4 粒度分布测定

- 2.2.5 原子吸收光谱法

- 2.3 模拟电池和三电极体系的制备

- 2.4 电化学分析测试方法

- 2.4.1 充放电测试

- 2.4.2 脉冲充放电测试

- 2.4.3 电化学分析测试

- 2.5 数据处理方法

- 2.5.1 充电效率

- 2.5.2 相对放电容量

- 2.5.3 比容量

- 2.6 实验仪器和材料

- 第3章 双极性MH/Ni电池的基本参数设计

- 3.1 正极制备工艺的改进

- 3.1.1 正极厚度的设计

- 3.1.2 正极填充密度的设计

- 3.2 负极制备工艺的改进

- 3.2.1 负极厚度的设计

- 3.2.2 负极填充密度的设计

- 3.3 正负极容量配比设计

- 3.3.1 MH/Ni 电池内压分析

- 3.3.2 正负极容量配比的调整

- 3.4 电解液量的设计

- 3.5 密封工艺的研究

- 3.6 本章小结

- 第4章 双极性MH/Ni电池的结构设计与性能测试

- 4.1 双极性MH/Ni 电池的结构改进

- 4.1.1 双极性MH/Ni 电池的改进结构

- 4.1.2 实验装置的建立

- 4.1.3 落后单体电池性能测试

- 4.1.4 改进双极性结构内部反应分析

- 4.2 双极性MH/Ni 电池性能测试

- 4.2.1 恒流放电测试

- 4.2.2 恒流充电测试

- 4.2.3 充电效率测试

- 4.2.4 脉冲放电测试

- 4.2.5 功率性能测试

- 4.2.6 脉冲循环测试

- 4.2.7 电极循环过程变化分析

- 4.3 本章小结

- 第5章 MH/Ni电池正负极阻抗分布的电化学研究

- 5.1 实验

- 5.2 电流阶跃法

- 5.3 线性极化法

- 5.4 交流阻抗法

- 5.5 各种电化学方法的比较

- 5.6 本章小结

- 第6章 贮氢合金电极的表面修饰及改性

- 6.1 贮氢合金的表面修饰

- 6.1.1 实验

- 6.1.2 HF 对合金表面修饰的影响

- 6.1.3 铜沉积量对合金性能的影响

- 6.1.4 表面修饰合金的结构分析

- 6.1.5 表面修饰合金的电化学性能

- 6.1.6 表面修饰合金EIS 分析

- 6.2 储氢合金电极的纳米氧化铜掺杂

- 6.2.1 氧化铜的物相分析

- 6.2.2 氧化铜掺杂对电池放电储备容量的影响

- 6.2.3 氧化铜掺杂电极的SEM 分析

- 6.2.4 掺杂合金电极的电化学性能测试

- 6.2.5 交流阻抗分析

- 6.3 本章小结

- 第7章 基于神经网络的MH/Ni电池性能预测

- 7.1 人工神经网络简介

- 7.1.1 神经网络的基本原理

- 7.1.2 神经网络的训练算法

- 7.1.3 人工神经网络的特征及应用

- 7.2 基于BP 神经网络的电池性能预测

- 7.2.1 BP 算法的基本原理

- 7.2.2 BP 算法的改进

- 7.2.3 MH/Ni 电池分析及建模

- 7.2.4 样本数据的选取

- 7.2.5 网络的训练及测试

- 7.2.6 基于BP 网络模型的电池性能预测

- 7.3 基于RBF 网络的电池放电容量预测

- 7.3.1 RBF 网络的基本原理

- 7.3.2 MH/Ni 电池的RBF 网络建模

- 7.3.3 数据的选取与处理

- 7.3.4 网络的学习与训练

- 7.3.5 网络性能测试

- 7.4 本章小结

- 第8章 电动车电池管理系统的软硬件设计及调试

- 8.1 电池管理系统的硬件设计

- 8.1.1 主控模块

- 8.1.2 看门狗电路

- 8.1.3 数码显示模块

- 8.1.4 信号检测模块

- 8.2 电池管理系统的软件设计

- 8.2.1 软件设计要求

- 8.2.2 主程序的设计

- 8.2.3 电压检测模块

- 8.2.4 电流、温度检测模块

- 8.2.5 荷电状态检测模块

- 8.2.6 数码显示模块

- 8.3 电池管理系统的软硬件调试

- 8.3.1 系统软件的调试

- 8.3.2 系统硬件的调试

- 8.3.3 软硬件结合调试

- 8.4 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 攻读博士学位期间发表的论文

- 哈尔滨工业大学博士学位论文原创性声明

- 哈尔滨工业大学博士学位论文使用授权书

- 哈尔滨工业大学博士学位涉密论文管理

- 致谢

- 个人简历

### 相关论文文献

- [1].双极性电沉积膜层制备的研究进展[J]. 电镀与精饰 2019(09)

- [2].应用于未来电动汽车的高电压双极性动力电池研究[J]. 电器与能效管理技术 2016(14)

- [3].时域多时宽双极性脉冲电磁感应地雷探测系统的设计和实现[J]. 物探与化探 2012(05)

- [4].一种双电感双极性增益变换器研究[J]. 电工电能新技术 2015(08)

- [5].软开关双极性高重频高压脉冲源[J]. 电力电子技术 2014(12)

- [6].2kW双极性、宽频带DCAC设计与分析[J]. 家电科技 2009(15)

- [7].一种基于双极性脉冲信号的沉底及掩埋小目标探测方法[J]. 兵工学报 2019(01)

- [8].一种双极性电调衰减器的设计[J]. 电子质量 2015(06)

- [9].电动舵机双极性控制电流截止负反馈技术[J]. 微特电机 2012(04)

- [10].全固态高压双极性方波脉冲叠加器的研制[J]. 高电压技术 2019(04)

- [11].基于辅助环路的双极性天线数据接收处理方法研究[J]. 城市勘测 2019(04)

- [12].一种易忽略的单、双极性SPWM波产生电路[J]. 科技视界 2013(31)

- [13].双极性电化学的概述及研究进展[J]. 化学教育 2017(04)

- [14].双极性载波相移正弦脉宽调制策略研究[J]. 机电信息 2015(33)

- [15].1,2,4-噁二唑类双极性磷光主体材料的合成及性质[J]. 功能材料 2020(07)

- [16].双极性脉冲磁控溅射电源设计[J]. 强激光与粒子束 2018(04)

- [17].一种双极性增益Boost变换器研究[J]. 电工电能新技术 2013(04)

- [18].利用模拟对SiC双极性器件的开发[J]. 电源世界 2017(10)

- [19].基于Multisim的双极性串行码仿真技术研究[J]. 电子测量技术 2012(01)

- [20].基于双极性PID算法的温度控制系统[J]. 仪表技术与传感器 2013(06)

- [21].双极性电压脉冲激励的智能电导率测量仪[J]. 自动化仪表 2011(01)

- [22].基于双极性脉冲间歇电压源的土壤电导测量仪[J]. 农机化研究 2008(05)

- [23].含咔唑和芳基膦氧的双极性蓝光聚螺芴的合成与表征[J]. 高分子学报 2018(02)

- [24].基于AVR的双极性SPWM调制逆变技术[J]. 工业控制计算机 2012(05)

- [25].双极性高频脉冲电解电源的研制[J]. 制造技术与机床 2009(09)

- [26].油纸绝缘在双极性衰减振荡冲击下的累积效应研究[J]. 电瓷避雷器 2017(01)

- [27].双极性天线室内多路径探测与分析[J]. 导航定位学报 2018(04)

- [28].双极性脉冲忆阻桥电子突触神经网络及图像处理[J]. 中国科学:信息科学 2017(03)

- [29].有限双极性控制全桥变换策略[J]. 电源技术应用 2008(06)

- [30].高频双极性脉冲诱导SKOV–3细胞生物电效应的实验研究[J]. 高电压技术 2018(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/c3b8273a518c9c476960f692.html