# InSAR系统的定标方法研究

### 论文摘要

本文的研究工作紧密围绕InSAR系统干涉参数的定标方法展开。针对干涉定标方法和定标模型中的几个关键问题,通过理论分析和仿真计算提出了新的定标思路,对干涉定标技术的研究进行有益的探讨。针对干涉定标方法中敏感度矩阵求逆的病态问题,本文根据干涉参数敏感度特性提出并建立了权重敏感度模型和差分敏感度模型,即在敏感度矩阵中引入了待定标系统参数的差异性,降低其对定标矩阵的病态影响;结合地面定标器的优化布放规则,设计了多种干涉定标算法。仿真结果表明,这些干涉定标方法能改善敏感度模型的计算性能,提高了算法的收敛性和定标效率。针对分布式卫星SAR系统中多干涉平台的定标问题,本文以单干涉平台定标方法为基础,提出了联合干涉定标方法。该方法利用编队构形与各干涉平台间系统参数的关系,联合各干涉平台的敏感度方程进行集中式一次处理,避免了各干涉平台独自定标中的处理复杂度。仿真结果表明,在编队构形的星间距离可以精确获知的前提下,该方法能实现多干涉平台的联合定标,并且能在一定程度上降低定标对地面定标器的要求。针对联合干涉定标方法对星间测距精度要求过高的问题,本文在联合干涉定标方法的基础上提出了一种地形联合校准算法。该算法将编队构形中的测距误差和系统参数误差同时作为待定标参数,在迭代过程中不断修正测距误差对各干涉平台间系统参数关系的影响,得到了较好的干涉定标结果。仿真结果表明,该算法能降低联合干涉定标对编队构形的测距精度要求,并可获取高精度的地形DEM。针对干涉定标方法中可能存在的收敛不稳定和敏感度模型的固有病态问题,本文利用搜索模型进一步提出了基于遗传算法的干涉定标方法。该方法采用优化搜索算法在高维系统参数误差空间内进行搜索求解,直接获取定标结果。仿真结果表明,该方法能避免病态敏感度模型产生数值计算问题,且具有较好的收敛稳定性。本文系统的比较了基于敏感度模型和搜索模型的干涉定标方法,针对敏感度模型的求逆矩阵病态问题和搜索模型的计算复杂问题,提出了一种基于混合策略的干涉定标算法。该算法结合两种模型的求解优势,首先利用敏感度模型下的最小二乘法获取初始解,并动态缩小解的误差空间,然后利用搜索模型下的优化算法获取高精度的干涉定标结果。仿真结果表明,该算法不仅能避免敏感度模型的收敛不稳定、精度不高等缺点,还能减小搜索模型的计算复杂度,提高InSAR系统的定标效率。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 InSAR系统的发展

- 1.3 InSAR测量的基本原理

- 1.3.1 InSAR高程测量基本原理

- 1.3.2 InSAR基线的几种分解形式

- 1.4 InSAR系统的误差分析及干涉定标的研究现状

- 1.4.1 InSAR系统的误差分析

- 1.4.2 干涉定标的研究现状

- 1.5 本文研究内容和章节安排

- 第二章 干涉定标的理论基础

- 2.1 引言

- 2.2 干涉定标的总体方案

- 2.2.1 InSAR地面处理系统简介

- 2.2.2 干涉定标分系统与处理系统的接口关系

- 2.3 定标敏感度模型

- 2.3.1 敏感度模型推导中的三维重建算法

- 2.3.2 敏感度方程推导

- 2.4 定标数据获取模型

- 2.4.1 定标器的选取

- 2.4.2 定标场的选择

- 2.4.3 定标器的布局分析

- 2.5 干涉定标算法

- 2.5.1 基本干涉定标算法

- 2.5.2 干涉定标算法的定标器布局优化

- 第三章 单干涉平台的干涉定标方法研究

- 3.1 引言

- 3.2 定标敏感度模型分析

- 3.2.1 机载干涉平台

- 3.2.2 星载干涉平台

- 3.2.3 系统参数的高程敏感度分析

- 3.3 基于权重敏感度模型的干涉定标方法

- 3.3.1 权重敏感度模型

- 3.3.2 基于权重敏感度模型的干涉定标算法

- 3.4 基于差分敏感度模型的干涉定标方法

- 3.4.1 差分敏感度模型

- 3.4.2 定标器对的布局及优化

- 3.4.3 基于差分敏感度模型的干涉定标算法

- 3.4.4 基于定标器高程差的干涉定标算法

- 3.5 算法仿真与分析

- 3.5.1 干涉定标仿真模型

- 3.5.2 基本干涉定标算法

- 3.5.3 权重干涉定标算法

- 3.5.4 差分干涉定标算法

- 3.5.5 基于定标器高程差的干涉定标算法

- 第四章 多干涉平台的干涉定标方法研究

- 4.1 引言

- 4.2 多干涉平台的系统参数关系

- 4.2.1 干涉Cartwheel

- 4.2.2 干涉Pendulum

- 4.3 多干涉平台的联合干涉定标方法

- 4.3.1 系统参数误差关系

- 4.3.2 联合干涉定标算法

- 4.4 多干涉平台的地形联合校准

- 4.4.1 编队构形误差对系统参数误差关系的影响

- 4.4.2 地形联合校准算法

- 4.4.3 误差传递特性

- 4.5 算法仿真与分析

- 4.5.1 联合干涉定标算法

- 4.5.2 地形联合校准算法

- 第五章 搜索模型下的干涉定标方法研究

- 5.1 引言

- 5.2 搜索模型下的干涉定标问题描述

- 5.3 基于搜索模型的干涉定标方法

- 5.3.1 遗传算法在干涉定标中的优势

- 5.3.2 基于遗传算法的干涉定标方法设计

- 5.4 基于混合策略的干涉定标方法

- 5.4.1 基于搜索模型与敏感度模型的定标方法比较

- 5.4.2 基于混合策略的干涉定标算法

- 5.5 算法仿真与分析

- 5.5.1 基于遗传算法的干涉定标算法

- 5.5.2 基于混合策略的干涉定标算法

- 第六章 总结和展望

- 6.1 本文工作总结

- 6.2 展望

- 参考文献

- 本文作者在攻读博士学位期间的论文目录

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].InSAR应用于地质灾害早期识别的研究现状及趋势[J]. 人民长江 2019(S2)

- [2].基于InSAR的矿区沉降中心动态变化监测与分析[J]. 大地测量与地球动力学 2020(03)

- [3].InSAR相位解缠质量对比评价分析[J]. 矿山测量 2020(01)

- [4].基于卫星InSAR技术的地质灾害隐患点探测与形变分析[J]. 南京信息工程大学学报(自然科学版) 2020(02)

- [5].基于迭代融合的InSAR技术获取数字高程模型研究[J]. 地球物理学进展 2020(01)

- [6].基于InSAR技术的矿区沉降监测研究进展[J]. 测绘与空间地理信息 2020(02)

- [7].基于时序InSAR的覆砂石尾矿坝形变演化研究[J]. 中国安全生产科学技术 2020(04)

- [8].阿尔金断裂带宽幅InSAR对流层延迟估计方法评估[J]. 武汉大学学报(信息科学版) 2020(06)

- [9].基于方差分量估计的多源InSAR数据自适应融合形变测量[J]. 地球物理学报 2020(08)

- [10].基于InSAR技术的黄河三角洲区域地表形变浅析[J]. 地理空间信息 2020(09)

- [11].南昌市地面沉降InSAR监测及影响因子分析[J]. 测绘科学 2020(11)

- [12].利用三维重建模型的机载InSAR区域网平差方法[J]. 武汉大学学报(信息科学版) 2017(02)

- [13].利用InSAR技术监测采矿区地表输电铁塔时序形变[J]. 电力勘测设计 2017(02)

- [14].InSAR干涉图及其加噪的数据模拟[J]. 工程勘察 2017(09)

- [15].背景电离层对低频重轨星载InSAR影响分析[J]. 雷达科学与技术 2015(06)

- [16].机载InSAR区域网平差数学模型研究[J]. 武汉大学学报(信息科学版) 2015(01)

- [17].InSAR技术在地面沉降监测中的应用[J]. 电子技术与软件工程 2015(22)

- [18].模拟InSAR干涉图的方法研究[J]. 地理空间信息 2013(06)

- [19].地质灾害InSAR成果可视化表达方法研究[J]. 测绘 2019(04)

- [20].一种适用于开采沉陷的InSAR最大可检测形变梯度函数模型[J]. 金属矿山 2020(03)

- [21].均值滤波和中值滤波对InSAR影像预处理的影响研究[J]. 测绘与空间地理信息 2020(S1)

- [22].江苏泰州地面沉降水准与InSAR集成监测[J]. 地质学刊 2020(Z1)

- [23].基于史赖伯规则的机载InSAR区域网平差[J]. 武汉大学学报(信息科学版) 2017(09)

- [24].基于INSAR技术的地表形变监测探究[J]. 中小企业管理与科技(中旬刊) 2016(10)

- [25].多视处理对时序InSAR技术的影响研究[J]. 测绘通报 2014(S2)

- [26].重轨星载InSAR测量中的大气校正方法综述[J]. 遥感技术与应用 2014(01)

- [27].Insar数据处理中相位解缠算法综述[J]. 矿山测量 2014(03)

- [28].卫星编队InSAR基线的确定方法[J]. 遥感信息 2013(02)

- [29].大地水准面高对InSAR大范围地壳形变监测的影响分析[J]. 地球物理学报 2013(06)

- [30].InSAR用于地理国情监测中地面沉降监测的现状及分析[J]. 测绘标准化 2013(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/c3ce87fee8c054601d2f48fb.html