# 银锆无氧铜的热加工工艺及组织与性能研究

### 论文摘要

随着航空技术的发展,对航空材料的性能要求越来越高。特别是在火箭领域,对材料的要求更为苛刻。火箭的动力问题取决于火箭发动机的高性能,而燃烧室是保证火箭正常运行的核心部件,长期在3000℃高温下工作,经受15～20MPa以上交变载荷的作用。鉴于铜合金在火箭燃烧室中的应用现状,研究和开发更高性能的火箭动力室用铜合金显得尤其重要。本课题对燃烧室材料Cu-3Ag-0.5Zr合金进行了系统的研究。合金采用真空熔炼、底部浇铸、锻造及压力加工成形,并研究了不同热处理工艺对合金的组织和性能的影响。利用布氏硬度计、涡流导电率测试仪、万能试验机等设备,对不同热处理状态下合金的力学性能和电学性能进行了测试;利用金相显微镜、扫描电镜、X射线衍射仪、透射电镜等分析仪器,进行微观组织和断口形貌的观察。研究分析了合金的成分、组织与性能及质量控制之间的关系;研究了合金的成分、加工工艺和热处理工艺对合金力学性能、电学性能及组织结构的影响及变化规律,并从理论上进行了分析和解释。研究表明:通过真空熔炼可以有效的防止Zr元素的烧损和氧化,底部浇铸工艺能有效的减少缺陷的产生。Cu-3Ag-0.5Zr合金的最佳热处理工艺为:920℃×40min固溶处理（水淬）+冷变形30%+420℃×3h时效处理（空冷）,此时力学性能和电学性能达到了最佳配合,硬度达到123.3HB,导电率达到88.3%,室温抗拉强度达到430Mpa,屈服强度达到390MPa。Cu-3Ag-0.5Zr合金中,合金元素Ag主要起到了固溶强化作用,提高了合金的强度同时不降低合金的导电性;合金元素Zr在时效过程中,产生了沉淀强化相,通过透射电镜衍射斑点的标定分析,确定该析出相为Cu5Zr化合物。该析出相与铜基体保持共格关系,尺寸<10nm,呈弥散分布,提高了合金的强度和抗热震性能。通过对合金的力学性能、电学性能、微观组织和热震性能的研究分析,Cu-3Ag-0.5Zr合金具有较好的综合性能,室温性能符合火箭燃烧室内衬材料的要求。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 选题的理论意义和实用价值

- 1.2.1 火箭发动机的现状

- 1.2.2 火箭燃烧室材料的性能要求

- 1.3 本课题国内、外研究现状与发展趋势

- 1.3.1 国内、外研究现状

- 1.3.2 发展趋势

- 1.4 高强高导铜合金的开发与制备

- 1.4.1 高强高导铜合金的开发

- 1.4.2 高强高导铜合金的制备

- 1.5 课题研究的内容及方法

- 1.5.1 研究内容

- 1.5.2 研究方法

- 第2章 试验内容及方法

- 2.1 材料的制备

- 2.1.1 材料的成分

- 2.1.2 工艺流程

- 2.2 试验材料及设备

- 2.2.1 试验材料

- 2.2.2 试验设备

- 2.3 试验内容

- 2.3.1 材料的成形

- 2.3.2 固溶处理工艺

- 2.3.3 时效处理工艺

- 2.3.4 冷变形加工工艺

- 2.3.5 软化温度试验

- 2.3.6 热震试验

- 2.4 常规性能测试及组织与结构分析

- 2.4.1 硬度测试

- 2.4.2 电学性能测试

- 2.4.3 拉伸性能测试

- 2.4.4 热震性能测试

- 2.4.5 金相观察

- 2.4.6 X 射线衍射分析

- 2.4.7 扫描电镜显微观察

- 2.4.8 透射电镜显微观察

- 第3章 Cu-3Ag-0.5Zr 合金的熔炼与铸锭

- 3.1 引言

- 3.2 真空熔炼

- 3.2.1 真空熔炼工艺

- 3.2.2 熔炼工艺设计

- 3.3 铸造工艺设计的基本原则

- 3.3.1 浇注系统的设计原则

- 3.3.2 浇注系统的选择

- 3.4 铸造工艺设计

- 3.4.1 工艺参数设计

- 3.4.2 浇注系统设计

- 3.4.3 保温冒口设计

- 3.4.4 铁模的构造

- 3.5 锻造

- 3.6 缺陷分析

- 3.7 本章小结

- 第4章 Cu-3Ag-0.5Zr 合金的热处理工艺

- 4.1 引言

- 4.2 固溶处理对合金组织与性能的影响

- 4.2.1 固溶温度对合金硬度与导电率的影响

- 4.2.2 固溶处理对合金显微组织的影响

- 4.3 时效处理对合金组织与性能的影响

- 4.3.1 时效温度对合金硬度与导电率的影响

- 4.3.2 时效时间对合金硬度与导电率的影响

- 4.3.3 时效处理对合金显微组织的影响

- 4.4 冷变形对合金组织与性能的影响

- 4.4.1 冷变形+时效后合金的硬度与导电率分析

- 4.4.2 冷变形+时效后合金的显微组织分析

- 4.4.3 冷变形+时效后合金的X 射线衍射分析

- 4.4.4 冷变形+时效后合金的晶粒度分析

- 4.4.5 合金的软化温度

- 4.5 本章小结

- 第5章 Cu-3Ag-0.5Zr 合金的强化相分析

- 5.1 引言

- 5.2 合金的显微组织结构

- 5.2.1 合金的金相组织

- 5.2.2 合金的X 射线衍射分析

- 5.2.3 合金的室温拉伸断口形貌

- 5.2.4 合金的透射电子显微组织

- 5.3 合金的时效强化相分析

- 5.3.1 电子衍射谱的标定方法

- 5.3.2 合金的基体衍射斑点分析

- 5.3.3 合金的强化相衍射斑点分析

- 5.4 本章小结

- 第6章 Cu-3Ag-0.5Zr 合金的抗热震性能

- 6.1 引言

- 6.2 热循环次数对合金硬度与导电率的影响

- 6.2.1 合金的硬度变化分析

- 6.2.2 合金的导电率变化分析

- 6.3 热循环次数对室温拉伸性能的影响

- 6.3.1 合金的拉伸性能变化分析

- 6.3.2 合金的塑性性能变化分析

- 6.3.3 合金的断口形貌分析

- 6.4 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表的学术论文

- 致谢

- 大摘要

### 相关论文文献

- [1].高熵合金的制备方法及其应用进展[J]. 航空制造技术 2019(22)

- [2].低合金钛卷应用与展望[J]. 科技创新与应用 2019(36)

- [3].各类高熵合金的研究进展[J]. 功能材料 2019(12)

- [4].高熵合金抗氧化性能研究现状及展望[J]. 材料导报 2019(S2)

- [5].镁铝钆合金在空气中的氧化与燃烧[J]. 稀有金属材料与工程 2019(12)

- [6].含稀土铂基合金的性能研究进展[J]. 贵金属 2019(S1)

- [7].高熵合金的力学性能及功能性能研究进展[J]. 材料热处理学报 2020(01)

- [8].影响6005A合金剥落腐蚀性能的因素研究[J]. 铝加工 2020(01)

- [9].高熵合金的耐蚀性与耐磨性研究进展[J]. 热加工工艺 2020(06)

- [10].轻质高熵合金的研究进展与展望[J]. 稀有金属材料与工程 2020(04)

- [11].高熵合金的热处理综述[J]. 材料热处理学报 2020(05)

- [12].国内高熵合金制备技术的发展现状[J]. 科技经济导刊 2020(10)

- [13].高熵合金激光选区熔化研究进展[J]. 钢铁研究学报 2020(06)

- [14].浅析合金成分及时效工艺对6082合金的影响[J]. 福建冶金 2020(04)

- [15].多组元高熵合金制备方法的研究现状[J]. 有色金属工程 2020(06)

- [16].高熵合金——打破传统的新型高性能多主元合金[J]. 中国资源综合利用 2020(08)

- [17].微波消解-电感耦合等离子体原子发射光谱法测定718合金中铝钴钛钒磷钨六种元素[J]. 湖南有色金属 2020(04)

- [18].增材制造技术制备高熵合金的研究现状及展望[J]. 材料导报 2020(17)

- [19].立方晶体结构高熵合金在低温条件下的力学行为研究进展[J]. 稀有金属材料与工程 2020(09)

- [20].高熵合金制备及热处理工艺研究进展[J]. 金属热处理 2020(10)

- [21].轻质高熵合金的研究现状与发展趋势[J]. 材料导报 2020(19)

- [22].轻质高熵合金的研究现状[J]. 材料导报 2020(21)

- [23].热处理对Mg-11Gd-3Y-0.6Ca-0.5Zr合金显微组织和腐蚀行为的影响[J]. 材料导报 2020(20)

- [24].高熵合金材料研究进展（英文）[J]. Science China Materials 2018(01)

- [25].高熵合金的研究进展[J]. 中国重型装备 2017(03)

- [26].Al-5.0Zn-3.0Mg-1.0Cu-0.1Zr合金的淬火敏感性[J]. 中南大学学报(自然科学版) 2017(09)

- [27].体内外实验评估Mg-6Zn合金对肠上皮细胞紧密连接的影响（英文）[J]. Transactions of Nonferrous Metals Society of China 2015(11)

- [28].高熵合金制备方法进展[J]. 热加工工艺 2014(22)

- [29].4J29合金金相组织和力学性能的研究[J]. 机电元件 2015(04)

- [30].高压处理对Cu-50.84Cr-0.48Al合金热扩散系数和热膨胀性能的影响[J]. 稀有金属 2013(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/c3cf9c106314dec81a671959.html