# 电化学方法研究垂直上升管内的弹状流特性参数

### 论文摘要

本文采用电化学的方法研究了垂直上升管内弹状流的特性参数。研究了牛顿流体(水)空气体系中形成弹状流的壁面传质系数及在管路不同位置处液弹长度分布,此外还着重研究了非牛顿流体(缩甲基纤维素钠—CMC的水溶液)和空气体系在不同管径管路中形成弹状流的气液弹长度分布。 弹状流内传质系数表明:通入少许气体形成弹状流后平均传质系数较同样液速下单相流的传质系数显著增加。同样的表观气速下,传质系数随着液体流速的增加而增加,但较小液速下,传质系数波动较大,随着液速的不断增加,传质系数波动范围逐渐减小,同时增加液速对传质增强的贡献越来越小。原因是液速较小增加液速能有效的增加尾迹区的长度,该阶段的传质系数增加较为显著。但当液速超过一定值时,继续增加液速已不能再增加尾迹区的长度,相应的传质系数的变化不大。增加气体表观速度对传质系数的增加收效甚微。Campos实验证明增加气速仅能增加气弹长度,但尾迹区长度和气弹周围液膜内的剪切速率并没有发生太大变化,因此变化气速对壁面传质系数的影响不大。 实验得到管路25D,55D,以及100D处液弹长度分布均可以用对数正态分布函数来描述。随着测试位置的上移,液弹平均长度及液弹长度的标准偏差均增加,说明在测试段内气弹之间不断发生聚并,也即弹状流经历了逐渐的发展阶段。液弹长度分布对气液表观速度的变化并不敏感。 研究了CMC溶液—空气体系的弹状流在不同浓度、管径、表观气液速下的气液弹长度分布。结果表明:不同浓度CMC溶液下的气液弹长度分布均可以用正态分布描述。气弹长度随溶液浓度(黏度)的增加而增加,液弹长度随浓度(黏度)增加而减小。但0.3wt%的CMC溶液较为特殊。通过计算不同浓度下气弹尾迹区长度及雷诺数给变化作出相应的解释。气液速变化对液弹长度分布的影响是相似的,高浓度CMC(0.8wt%)溶液中的液弹长度和方差随气液速的增加而减小,低浓度CMC(0.3wt%)溶液中气液弹长度和方差随气液速的变化不规则。无论在高浓度还是低浓度CMC溶液中,气弹长度均随气速的增加而增加,随液速的增加而减小。管径对气弹长度分布的影响尤为显著,但液弹长度分布对管径变化影响并不敏感。并从雷诺数的变化,尾迹区的长度以及发展段长度对气弹长度分布变化进行了解释。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 引言

- 1 文献综述

- 1.1 气液两相流的基本特征

- 1.1.1 两相流的主要流型特征及区分

- 1.1.2 弹状流向翻腾流转变机理

- 1.2 弹状流的统计研究

- 1.2.1 液弹长度分布的关系式

- 1.2.2 气液弹长度分布的统计研究

- 1.2.3 弹状气泡的聚并以及尾迹区特征

- 1.2.4 尾迹区长度及最小稳定液弹长度

- 1.3 非牛顿流体弹状流的一些基本的研究

- 1.3.1 非牛顿流体中弹状流气泡形状及尾迹区流场

- 1.3.2 高聚物溶液性质

- 1.4 用电化学方法研究近壁面流体的特性

- 1.4.1 电化学法测量近壁面处的传质系数

- 1.4.2 电化学法在弹状流研究中其他方面的应用

- 1.5 弹状流在增强传质过程中的运用

- 2 试验原理

- 2.1 极限扩散电流法

- 2.1.1 极限扩散电流法测定传质系数原理

- 2.1.2 极限电流法其它方面的用途

- 3 实验研究及数据处理方法

- 3.1 实验装置与流程

- 3.2 气液弹长度的计算方法

- 3.3 传质系数的计算方法

- 4 结果与讨论

- 4.1 弹状流中壁面传质系数的研究

- 4.1.1 液体表观速度对壁面传质系数的影响

- 4.1.2 气体表观速度对壁面传质系数的影响

- 4.2 垂直上升管内液弹长度分布的统计研究

- 4.2.1 管内不同位置处液弹长度分布研究

- 4.2.2 气液表观速度对液弹长度分布的影响

- 4.2.3 气弹速度跟前方液弹长度的关系

- 4.3 非牛顿流体介质内弹状流的气液弹长度分布统计研究

- 4.3.1 CMC溶液的一些基本性质

- 4.3.2 溶液黏度对气液弹长度分布的影响

- 4.3.3 气液速对气液弹长度分布的作用

- 4.3.4 管径对气液弹长度分布的影响

- 4.3.5 分布的假设检验

- 结论

- 参考文献

- 附录

- 攻读硕士学位期间发表学术论文情况

- 致谢

- 大连理工大学学位论文版权使用授权书

### 相关论文文献

- [1].直升机[J]. 少年电脑世界 2017(09)

- [2].太空离我们有多远[J]. 少年科学 2014(10)

- [3].管径对垂直上升管内气液两相流流型的影响[J]. 水动力学研究与进展A辑 2012(05)

- [4].超超临界直流锅炉垂直上升管圈水动力特性探讨[J]. 锅炉技术 2008(05)

- [5].垂直上升管内油气水三相流动摩擦阻力压降特性的研究[J]. 东北电力大学学报(自然科学版) 2009(01)

- [6].Thorpe分析法、垂直上升速度扰动法计算湍流参数的比较[J]. 科技导报 2015(24)

- [7].下期先知道[J]. 小学科学 2015(02)

- [8].垂直上升圆管内超临界航空煤油的传热恶化数值研究[J]. 推进技术 2015(01)

- [9].垂直上升管内对流沸腾瞬态数值模拟及其两相流不稳定性预测[J]. 原子能科学技术 2013(12)

- [10].采用射线法对垂直上升管环状流的研究[J]. 热能动力工程 2013(02)

- [11].垂直上升圆管气液两相流气泡运动模型及计算[J]. 石油钻探技术 2008(06)

- [12].垂直上升气液环状流流动参数的数值计算[J]. 计算力学学报 2011(01)

- [13].应用伽马射线对垂直上升管内环状流液膜及扰动波特性研究[J]. 热能动力工程 2014(01)

- [14].垂直上升内螺纹管流动传热特性研究[J]. 河南科技 2013(01)

- [15].大连地区一次春季暴雪个例分析[J]. 现代农业科技 2015(09)

- [16].超临界水在垂直上升圆管中传热的数值分析[J]. 吉首大学学报(自然科学版) 2008(06)

- [17].基于Fluent模拟的垂直上升管中液液两相流的数值模拟[J]. 化工时刊 2014(05)

- [18].垂直上升管内油气水三相流数值模拟方法研究[J]. 油气田地面工程 2010(03)

- [19].预分解工艺烧成系统操作问答(三)[J]. 新世纪水泥导报 2008(06)

- [20].垂直上升矩形流道内气液两相流流型图的数值模拟[J]. 核科学与工程 2012(03)

- [21].流道倾斜对环形通道内汽-水两相流压降的影响[J]. 核动力工程 2009(04)

- [22].垂直上升管内超临界CO_2流动传热特性研究[J]. 化工学报 2019(04)

- [23].垂直上升内螺纹管内流动沸腾传热特性[J]. 化工学报 2014(03)

- [24].土耳其梯台市场投入建造[J]. 城市建筑 2014(16)

- [25].垂直上升横掠水平管束的两相流空泡份额模型研究[J]. 核动力工程 2013(03)

- [26].战@net[J]. 兵器知识 2010(09)

- [27].垂直上升管道内气液两相细泡流涡街特性的数值仿真[J]. 天津大学学报 2011(06)

- [28].均匀受热垂直上升管内界限质量流速的解析表达式[J]. 中国电机工程学报 2019(08)

- [29].均匀受热垂直上升管内的流动压降特性及界限质量流速[J]. 清华大学学报(自然科学版) 2018(11)

- [30].垂直上升内螺纹管中高压汽-水两相流截面含汽率的测量[J]. 西安交通大学学报 2015(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/c3e581d945ad7e2aa3830b68.html