# 1，4-二氮杂双环[2.2.2]辛烷的合成与结晶过程研究

### 论文摘要

1,4-二氮杂双环[2.2.2]辛烷是具有独特双环“笼状”结构的叔胺化合物,主要用作聚氨酯泡沫塑料的凝胶催化剂,在化学工业中用途十分广泛。本文以乙醇胺或乙二胺为原料,研究筛选合适的催化剂,催化合成1,4-二氮杂双环[2.2.2]辛烷,其与现有技术相比具有转化率高、选择性强和催化剂寿命长的优点。由于1,4-二氮杂双环[2.2.2]辛烷容易结块,因此本文拟通过研究其结晶过程,优化结晶工艺,以得到粒度均匀的1,4-二氮杂双环[2.2.2]辛烷产品,从而延缓1,4-二氮杂双环[2.2.2]辛烷的结块速率,延长其存贮时间。由于MFI型分子筛的孔径非常适合1,4-二氮杂双环[2.2.2]辛烷催化反应,本文以HZSM-5和HTS-1分子筛作为载体,分别负载碱金属、碱土金属、铜和镍等过渡金属,制备一系列催化剂,对催化剂进行表征和活性评价,分别得到了乙二胺或乙醇胺合成1,4-二氮杂双环[2.2.2]辛烷的最佳催化剂,并且分别优化了在最佳催化剂下的工艺条件。作为新型溶剂或催化剂离子液体已经广泛应用于有机合成中,探索离子液体催化合成1,4-二氮杂双环[2.2.2]辛烷,对于降低反应温度、减少污染,实现其合成路线的绿色化具有前瞻性意义。筛选合成多种离子液体,如:[Bmim]Br、[Bmim]BF4、[Bmim]PF6、[BPy]Br、[BPy] BF4和[BPy] PF6,并对其进行表征;利用合成的离子液体催化乙醇胺或乙二胺合成1,4-二氮杂双环[2.2.2]辛烷,对反应工艺参数进行了优化,对离子液体的使用次数进行了研究。结晶热力学是影响结晶工艺的关键因素。利用激光测示技术测定了在不同温度下,1,4-二氮杂双环[2.2.2]辛烷在甲醇、乙醇、异丙醇、正丁醇、丙酮、乙酸乙酯和正己烷中的溶解度;还利用激光法,测定了不同温度下其在甲醇、乙醇和异丙醇中的超溶解度,从而获得1,4-二氮杂双环[2.2.2]辛烷在上述体系中的介稳区数据。实验测定了1,4-二氮杂双环[2.2.2]辛烷在乙醇溶剂中结晶的诱导期,计算得到其固液界面张力。在上述研究的基础上,采用冷却结晶的方法对1,4-二氮杂双环[2.2.2]辛烷工艺进行了研究,研究各种结晶参数对结晶过程的影响,得到了较优的结晶工艺,解决了1,4-二氮杂双环[2.2.2]辛烷的结块问题,为进一步深入研究和工业生产提供了一定的依据。

### 论文目录

- 中文摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 1,4-二氮杂双环[2.2.2]辛烷简介

- 1.2 1,4-二氮杂双环[2.2.2]辛烷研究进展

- 1.2.1 由哌嗪及其衍生物合成

- 1.2.2 由二乙醇胺合成

- 1.2.3 以乙二胺或乙醇胺为原料

- 1.2.4 由环氧乙烷合成

- 1.3 本文研究的意义和内容

- 1.3.1 1,4-二氮杂双环[2.2.2]辛烷的合成研究

- 1.3.2 1,4-二氮杂双环[2.2.2]辛烷结晶过程研究

- 第二章 分子筛催化合成1,4-二氮杂双环[2.2.2]辛烷

- 2.1 文献综述

- 2.1.1 1,4-二氮杂双环[2.2.2]辛烷的催化合成

- 2.1.2 1,4-二氮杂双环[2.2.2]辛烷反应历程探讨

- 2.1.3 本章研究的意义和内容

- 2.2 实验部分

- 2.2.1 实验试剂

- 2.2.2 实验仪器及设备

- 2.2.3 催化剂的制备

- 2.2.4 催化剂的表征

- 2.2.5 产物的分析鉴定

- 2.3 结果与讨论

- 2.3.1 乙醇胺合成1,4-二氮杂双环[2.2.2]辛烷工艺的优化

- 2.3.2 乙二胺合成1,4-二氮杂双环[2.2.2]辛烷工艺的优化

- 2.4 本章小结

- 第三章 离子液体催化合成1,4-二氮杂双环[2.2.2]辛烷

- 3.1 文献综述

- 3.1.1 离子液体的种类

- 3.1.2 离子液体的合成方法

- 3.1.3 离子液体在有机合成中的应用进展

- 3.1.4 本章研究的意义和内容

- 3.2 实验部分

- 3.2.1 实验药品及仪器

- 3.2.2 实验步骤

- 3.2.3 分析方法

- 3.3 结果与讨论

- 3.3.1 [Bmim]Br 的结果与讨论

- 4 与溶剂的相溶性'>3.3.2 [Bmim]BF4与溶剂的相溶性

- 6 与溶剂的相溶性'>3.3.3 [Bmim]PF6与溶剂的相溶性

- 3.3.4 [BPy]Br 与溶剂的相溶性

- 4 与溶剂的相溶性'>3.3.5 [BPy]BF4与溶剂的相溶性

- 6 与溶剂的相溶性'>3.3.6 [BPy]PF6与溶剂的相溶性

- 3.3.7 1,4-二氮杂双环[2.2.2]辛烷的制备

- 3.4 本章小结

- 第四章 1,4-二氮杂双环[2.2.2]辛烷的结晶过程研究

- 4.1 文献综述

- 4.1.1 1,4-二氮杂双环[2.2.2]辛烷结晶热力学综述

- 4.1.2 1,4-二氮杂双环[2.2.2]辛烷结晶过程综述

- 4.1.3 本章研究的意义和内容

- 4.2 实验部分

- 4.2.1 实验药品及仪器

- 4.2.2 实验方法

- 4.2.3 产物的定量分析及数据处理

- 4.3 结果与讨论

- 4.3.1 1,4-二氮杂双环[2.2.2]辛烷溶解度

- 4.3.2 1,4-二氮杂双环[2.2.2]辛烷结晶介稳区

- 4.3.3 1,4-二氮杂双环[2.2.2]辛烷结晶诱导期及固液表面张力

- 4.3.4 DSC 特征曲线

- 4.3.5 搅拌速率的影响

- 4.3.6 冷却速率的影响

- 4.3.7 结晶液浓度的影响

- 4.3.8 老化

- 4.3.9 结晶工艺对1,4-二氮杂双环[2.2.2]辛烷结块的影响

- 4.4 本章小结

- 第五章 结论

- 参考文献

- 发表论文和科研情况说明

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].新型嘧啶并二氮■衍生物的合成[J]. 合成化学 2020(10)

- [2].选择性串联合成功能化的苯并[b][1,4]二氮杂?化合物[J]. 有机化学 2019(12)

- [3].1,4-二氮杂菲的合成工艺研究[J]. 许昌学院学报 2016(02)

- [4].吴茱萸碱及嘧啶并四环二氮卓的化学合成[J]. 化工设计通讯 2016(03)

- [5].二氮杂芴化学及其在有机光电器件中的应用[J]. 液晶与显示 2013(02)

- [6].3,9-二氮杂四星烷类化合物的合成研究[J]. 有机化学 2010(02)

- [7].原子吸收分光光度法与二氮杂菲分光光度法测水中铁的比较[J]. 中国热带医学 2008(06)

- [8].4,5-二氮杂芴光电材料的合成及薄膜器件的应用[J]. 南京邮电大学学报(自然科学版) 2013(05)

- [9].9-苯基-9-羟基-4,5-二氮杂芴水合物的合成与表征[J]. 洛阳理工学院学报(自然科学版) 2014(02)

- [10].短效苯并二氮杂衍生物、其制备方法及其应用[J]. 乙醛醋酸化工 2020(02)

- [11].苯并[b][1,4]二氮杂衍生物的合成及其应用新进展[J]. 有机化学 2016(04)

- [12].低压温条件下铜(I)催化苯并[b][1,4]二氮的活性反应[J]. 世界有色金属 2016(11)

- [13].4-正丁基-3,4-二氢-1H-噻吩并[2,3-e][1,4]-二氮杂卓-2,5-二酮的合成[J]. 湖北大学学报(自然科学版) 2011(04)

- [14].1,5-苯并二氮杂衍生物的合成及其生物活性的研究进展[J]. 有机化学 2010(11)

- [15].4,5-二氮杂芴-9-苯亚胺的电化学性质研究[J]. 应用化工 2009(11)

- [16].1H-1,5-苯并二氮杂卓的合成研究进展[J]. 杭州师范大学学报(自然科学版) 2008(04)

- [17].合成1,5-苯并二氮杂衍生物的催化剂研究进展[J]. 化学通报 2015(06)

- [18].新型苯并二氮卓类化合物的合成[J]. 合成化学 2015(08)

- [19].无催化剂条件下的全氟烷基取代的1H-苯并[b][1,4]二氮 -2(3H)-酮的简易合成[J]. 有机化学 2013(03)

- [20].烟酸-1,10-二氮杂菲稀土配合物的合成、表征及抑菌活性研究[J]. 中国食品工业 2010(09)

- [21].二氮杂菲对三硝基苯磺酸所致大鼠结肠炎的治疗作用[J]. 世界华人消化杂志 2008(14)

- [22].5-取代-2,3-二氢-1H-[1,4]二氮■类化合物的合成[J]. 合成化学 2015(12)

- [23].4,5-二氮芴-9-酮及其衍生物的研究进展[J]. 化学研究与应用 2014(08)

- [24].2H-1,4-苯并二氮-2-酮类HIV-1转录抑制剂的设计、合成及活性研究[J]. 药学学报 2011(06)

- [25].新型二氮杂双环化合物的合成、表征及生物活性研究[J]. 化学通报 2010(07)

- [26].1,5-苯并二氮杂的合成及其生物活性研究[J]. 有机化学 2008(02)

- [27].六氟磷酸/聚苯胺催化合成1,5-苯并二氮杂类化合物[J]. 分子催化 2010(03)

- [28].火焰原子吸收分光光度法与二氮杂菲分光光度法测定水体中总铁方法对比[J]. 山西农业科学 2008(06)

- [29].新型1,5-苯并二氮杂卓衍生物的结构与抑菌活性的理论分析[J]. 化学研究与应用 2014(03)

- [30].新型薁并[1,2-f]苯并[1,4]二氮卓类衍生物的合成与表征[J]. 渤海大学学报(自然科学版) 2013(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/c3f530b0f73d56160ddb06b6.html