# 交流伺服系统转动惯量实时辨识与控制器研究

### 论文摘要

随着永磁同步电机技术的高速发展,其应用也越来越广泛,中型永磁同步电机开始应用于电动汽车技术,小型及微型永磁同步电机在伺服系统中所占的份额正逐渐的扩大。在使用永磁同步电机的交流伺服系统中,往往对系统的动态响应性能要求较高,伺服系统对外界干扰信号比较敏感,转动惯量的变化会直接影响交流伺服系统的性能。辨识后的系统调整也有重要意义。本文提出了一种非线性改变自适应增益的模型参考自适应辨识算法。在基于常规模型参考自适应的转动惯量辨识中,一旦有外部负载转矩扰动的情况下,转动惯量的辨识会受到很大的干扰,出现比较大的误差,本文针对此情况提出改进算法,对自适应增益进行非线性调整,增强了辨识系统的抗干扰性。针对基于扩展卡尔曼转动惯量辨识参数矩阵对于转动惯量辨识的影响,提出了一种协方差矩阵参数自适应法,由一般EKF辨识的固定参数,改为以前一时刻正确辨识值为参考的变化参数,很好的提高了在转动惯量频繁变化的情况下EKF的辨识能力和速度。在正确辨识得到交流伺服系统转动惯量的基础上,分析了一种简单速度控制器PI参数自整定的算法,由辨识得到的转动惯量,进行比例的调节PI参数,能够使系统的性能不受转动惯量变化的影响。自抗扰控制器在近年来得到了大量的应用,本文将自抗扰控制器应用于伺服系统中作为速度控制器,在外部负载转矩扰动以及转动惯量变化的情况和传统的PID控制器进行了对比,取得了较好的控制效果。针对外部负载转矩有一定规律的情况下,设计了一种基于模型补偿的自寻最优ADRC,利用辨识得到的转动惯量和负载转矩对ADRC的扩展状态观测器进行补偿,减轻了观测器的负担,提高了观测其他内部和外部扰动的速度,改善了自抗扰控制器的控制性能。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 课题背景

- 1.2 常用的转动惯量辨识方法

- 1.3 控制器参数调整的研究现状

- 1.4 本文的研究内容

- 第2章 基于模型参考自适应的转动惯量辨识研究

- 2.1 模型参考自适应原理

- 2.2 基于模型参考自适应的转动惯量辨识

- 2.3 MRAI自适应增益调整

- 2.4 仿真实验

- 2.5 本章小结

- 第3章 基于扩展卡尔曼滤波的转动惯量辨识研究

- 3.1 卡尔滤波基本原理及算法

- 3.2 基于扩展卡尔滤波的转动惯量辨识

- 3.3 基于EKF辨识的参数自适应

- 3.4 仿真实验

- 3.5 本章小结

- 第4章 速度控制器整定的分析

- 4.1 速度控制器PI参数自整定

- 4.1.1 速度控制器调整方案

- 4.1.2 仿真结果

- 4.2 自抗扰控制器

- 4.2.1 自抗扰控制器的原理

- 4.2.2 基于ADRC的速度控制器

- 4.2.3 仿真结果

- 4.3 本章小结

- 第5章 基于模型补偿的自寻最优自抗扰控制器

- 5.1 模型补偿ADRC

- 5.2 自寻最优ADRC

- 5.3 仿真结果

- 5.4 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].机组转动惯量对水力机组过渡过程的影响分析[J]. 技术与市场 2020(01)

- [2].基于变转动惯量下的永磁无刷直流电机控制方法[J]. 日用电器 2020(02)

- [3].基于模态的发电机组转动惯量参数辨识仿真[J]. 计算机仿真 2020(07)

- [4].滚动法转动惯量测量仪[J]. 大学物理实验 2020(02)

- [5].空间站舱体转动惯量地面仿真研究[J]. 徐州工程学院学报(自然科学版) 2020(03)

- [6].三线摆实验中用大摆角测量转动惯量[J]. 物理实验 2020(10)

- [7].转动惯量对水下发电机透平的转化效率的影响[J]. 东北师大学报(自然科学版) 2019(03)

- [8].关于用三线摆测定物体的转动惯量若干问题的探讨[J]. 河北理科教学研究 2012(05)

- [9].物理教学探究——以转动惯量和螺线管中磁场为例[J]. 轻工科技 2020(03)

- [10].转动惯量比对飞轮转子系统稳定性影响[J]. 机械设计与制造 2020(03)

- [11].转动惯量在汽车制造中的应用[J]. 传播力研究 2018(34)

- [12].平流层飞艇俯仰附加转动惯量的估算与辨识[J]. 飞行力学 2013(02)

- [13].变转动惯量刚体定轴转动的数值研究[J]. 内蒙古师范大学学报(自然科学汉文版) 2012(02)

- [14].转向架三轴向转动惯量测试方法[J]. 华南理工大学学报(自然科学版) 2012(11)

- [15].机械剪板机飞轮转动惯量和主电机功率的确定[J]. 锻压装备与制造技术 2010(02)

- [16].智能转动惯量仪[J]. 太原师范学院学报(自然科学版) 2010(03)

- [17].机载光电平台惯量耦合分析及动力学建模[J]. 计算机仿真 2019(12)

- [18].改进加减速法转动惯量辨识的应用研究[J]. 机械设计与制造 2019(08)

- [19].基于数码设备测量转动惯量[J]. 物理实验 2017(12)

- [20].性能台转动惯量在线测量系统及误差分析[J]. 兵器装备工程学报 2018(07)

- [21].基于数控编程的转动惯量辨识方法[J]. 华中科技大学学报(自然科学版) 2016(06)

- [22].方案论证阶段飞机转动惯量估算方法综述[J]. 广东科技 2016(11)

- [23].基于模型参考自适应的永磁同步电机转动惯量识别[J]. 沙洲职业工学院学报 2009(03)

- [24].转动惯量测量研究的进展及展望[J]. 宇航计测技术 2019(02)

- [25].缩减法计算刚体的转动惯量[J]. 物理与工程 2019(02)

- [26].机载光电平台转动惯量耦合自校正干扰抑制控制研究[J]. 机电工程 2019(07)

- [27].阻尼条件下的气垫摆测量转动惯量方法研究[J]. 电子测试 2018(10)

- [28].基于复摆测量法阻尼对转动惯量的影响分析[J]. 长春理工大学学报(自然科学版) 2018(04)

- [29].娘子关供水水泵转动惯量与管道受压间关系研究[J]. 黑龙江水利科技 2018(07)

- [30].浅析如何减少刚体转动惯量的测量实验中的误差[J]. 大学物理实验 2018(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/c3f85faac1add5ab9c0c1fcf.html