# 无乳纳米级丙烯酸酯系水性树脂的合成和性能研究

### 论文摘要

以乳化性单体ZD、苯乙烯、丙烯酸羟乙酯和丙烯酸-2-乙基己酯为主要原料,通过溶液共聚法合成了一种用于丙烯酸酯水性涂料的高分子表面活性剂。使用FT—IR对合成产物的结构进行了表征,初步探讨了ZD对产物表面活性的影响。结果表明,共聚物的表观粘度（异丙醇溶剂,浓度85%）为100～530mPa·s,具有较低的CMC（4～9g/L）,最低表面张力降至31.5mN/m（25℃）。加入合成的高分子乳化剂,采用改进的无皂乳液连续聚合工艺,制备固含量40%丙烯酸酯无皂乳液,由TEM测得其粒径约90nm,粒子大小呈窄分布。确定最佳聚合工艺条件为:反应温度90℃,搅拌速率200～250r/min,引发剂用量为1.0wt%,高分子乳化剂用量7wt%。同时,研究了ZrO2+对此类乳液的交联改性,按n(ZrO2+):n（-COOH）为1:2的量加入碳酸锆铵,乳液涂膜硬度达2H,耐水性达72h以上。以双丙酮丙烯酰胺（DAAM）为功能单体,合成含酮羰基的无皂纳米乳液,添加己二酰肼（ADH）,组成室温交联型乳液。研究表明,DAAM含量高,乳液的粘度大,当乳液中DAAM用量为6wt%时,体系凝胶量少,且涂膜硬度为2H,吸水率2.5%,乳液贮存6个月后仍保持稳定。

### 论文目录

- 中文摘要

- Abstract

- 目录

- 1 绪论

- 1.1 乳液聚合国内外研究进展

- 1.1.1 常规乳液聚合体系

- 1.1.2 核/壳乳液聚合体系

- 1.1.3 无皂乳液聚合体系

- 1.1.4 微乳液聚合体系

- 1.1.5 乳胶互穿网络聚合物

- 1.2 高分子表面活性剂及其用于水性涂料乳化剂

- 1.2.1 高分子表面活性剂与乳化剂

- 1.2.2 高分子表面活性剂及其作为乳化剂研究进展

- 1.3 无皂乳液的聚合机理、技术进展以及应用

- 1.3.1 无皂乳液的聚合机理

- 1.3.2 高固含量无皂乳液聚合技术进展

- 1.3.3 无皂聚合乳液的应用

- 1.4 常温自交联的单组分丙烯酸乳液技术

- 1.4.1 酰肼基/羰基交联体系

- 1.4.2 乙酸乙酰氧基/多元胺交联体系

- 1.4.3 硅醇基交联体系

- 1.4.4 离子交联乳液体系

- 1.5 本课题研究的目的、意义及内容

- 1.5.1 现有技术存在的问题

- 1.5.2 本文研究目的及意义

- 1.5.3 本课题研究内容

- 1.5.4 特色与创新之处

- 2 水性涂料用高分子乳化剂的合成及性能研究

- 2.1 实验部分

- 2.1.1 主要原料与试剂

- 2.1.2 高分子表面活性剂的合成

- 2.1.3 表面张力及临界胶束浓度的测定

- 2.1.4 红外分析

- 2.1.5 表观粘度

- 2.2 结果与讨论

- 2.2.1 红外谱图表征

- 2.2.2 共聚物的表面张力和临界胶束浓度

- 2.2.3 共聚单体的选用

- 2.2.4 ZD用量对共聚物粘度的影响

- 2.2.5 ZD用量对共聚物水溶液性能的影响

- 2.3 本章小结

- 3 纳米级丙稀酸酯无皂乳液的合成

- 3.1 实验部分

- 3.1.1 主要原料与试剂

- 3.1.2 主要仪器设备

- 3.1.3 丙稀酸酯无皂乳液聚合

- 3.1.4 性能测试

- 3.2 结果与讨论

- 3.2.1 红外谱图表征

- 3.2.2 丙烯酸酯类单体的选择

- 3.2.3 乳液聚合工艺探讨

- 3.2.4 中和剂的选择

- 3.2.5 搅拌速率对乳液的影响

- 3.2.6 反应温度的确定

- 3.2.7 保温时间对转化率的影响

- 3.2.8 引发剂的影响

- 3.2.9 高分子乳化剂对体系性能的影响

- 3.2.10 乳液的粒径

- 3.2.11 涂膜的性能指标

- 3.3 本章小结

- 4 含酮羰基乳液与己二酸二酰肼（ADH）的交联研究

- 4.1 实验部分

- 4.1.1 主要原料与试剂

- 4.1.2 主要仪器设备

- 4.1.3 含羰基的丙稀酸酯无皂乳液聚合

- 4.1.4 性能测试

- 4.2 结果与讨论

- 4.2.1 交联涂膜红外光谱分析

- 4.2.2 乳液粒径及其分布的测定

- 4.2.3 无皂乳液的成膜特征讨论

- 4.2.4 DAAM对乳液及其涂膜性能的影响

- 4.2.5 Tg对乳液及其涂膜性能影响

- 4.2.6 涂膜的性能指标

- 4.3 本章小结

- 5 丙烯酸酯树脂的锆改性研究

- 5.1 实验部分

- 5.1.1 主要原料与试剂

- 5.1.2 主要仪器设备

- 5.1.3 含羧基的丙稀酸酯无皂乳液聚合

- 5.1.4 性能测试

- 5.2 结果与讨论

- 5.2.1 红外谱图表征

- 2+):n（-COOH）对纳米级丙烯酸酯无皂乳液的影响'>5.2.2 n(ZrO2+):n（-COOH）对纳米级丙烯酸酯无皂乳液的影响

- 5.2.3 羧基含量对无皂乳液性能的影响

- 5.3 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 附录

- 攻读硕士期间发表论文情况

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].乳化工艺对乳液液晶形成及稳定性的影响[J]. 广东化工 2020(06)

- [2].超声作用下乳蛋白-磷脂复合体系对人乳脂类似物乳液形成与稳定的影响[J]. 食品与发酵工业 2020(08)

- [3].天然乳液在内墙涂料中的应用[J]. 广东化工 2020(09)

- [4].电场与拉伸流场共同作用下双重乳液形变特性研究[J]. 工程热物理学报 2020(05)

- [5].环保型PTFE分散乳液真空浓缩工业技术研究[J]. 化工设计通讯 2020(05)

- [6].PTFE乳液喷涂制品临界开裂厚度的影响因素探讨[J]. 有机氟工业 2020(03)

- [7].双重乳液的制备及应用研究进展[J]. 食品与机械 2020(09)

- [8].有机乳液改性水性无机富锌底漆的制备及其性能研究[J]. 建筑科技 2018(03)

- [9].多彩用分散相乳液和纤维素的筛选[J]. 涂料技术与文摘 2017(01)

- [10].影响乳清分离蛋白和酪蛋白乳液物理稳定性因素研究[J]. 陕西科技大学学报(自然科学版) 2016(04)

- [11].二氧化碳乳液微观稳定性实验研究[J]. 特种油气藏 2015(05)

- [12].夏季补水,如何选择合适的护肤乳液[J]. 黄河.黄土.黄种人 2019(11)

- [13].睡前保养,你做对了吗[J]. 家庭医药(快乐养生) 2012(04)

- [14].乳霜还是乳液肌肤说了算[J]. 医药保健杂志 2008(07)

- [15].复合型乳液拓扑结构调控及其应用研究进展[J]. 精细化工 2020(05)

- [16].醋丙乳液改性豆胶性能的研究[J]. 中国人造板 2020(08)

- [17].食品乳液凝胶的制备及其应用研究进展[J]. 食品科学 2019(03)

- [18].铝加工中废乳液的处理工艺改进[J]. 云南冶金 2015(03)

- [19].欢迎订阅2015年《乳液科学与技术》杂志[J]. 食品与发酵工业 2014(10)

- [20].他克莫司眼用乳液的质量控制[J]. 中国现代应用药学 2009(11)

- [21].乌拉草乳液配方筛选及其保湿功能评价[J]. 大众标准化 2019(18)

- [22].胶乳液改善水泥石性能研究[J]. 当代化工 2019(01)

- [23].苯丙耐污渍乳液的耐污渍影响因素研究[J]. 中国涂料 2016(12)

- [24].高性能羟丙乳液研究与应用[J]. 中国涂料 2017(06)

- [25].废乳液处理工艺的设计及改进[J]. 有色金属加工 2015(03)

- [26].相变乳液的制备、性能与应用[J]. 材料科学与工程学报 2013(01)

- [27].聚(α-甲基苯乙烯/甲基丙烯酸丁酯)无皂乳液的合成与性能[J]. 涂料工业 2012(05)

- [28].改性工艺对电石渣乳液活性的影响[J]. 化工进展 2010(01)

- [29].中医乳液学说[J]. 中医杂志 2010(S2)

- [30].常温下自交联核壳乳液的制备[J]. 中国印刷与包装研究 2010(S1)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/c4041c86940dc5c40264dd8e.html