# 尾矿坝渗流场分析及其水土交互作用机理研究

### 论文摘要

我国是矿业大国,冶金、有色、化工、核工业、建材和轻工业等行业的矿山都有尾矿设施。尾矿坝是其中最主要的组成部分,尾矿坝的安全问题直接关系到环境和人类的安全。渗流是影响尾矿坝安全性的重要因素,因此,更精确的尾矿坝渗流场模拟,更准确的致灾机理模型,具有重要的理论和实践意义。尾矿坝中的渗流问题是复杂的饱和—非饱和非稳定流固耦合渗流问题,文中推导了尾矿坝中饱和—非饱和渗流微分方程、控制方程及定解条件,阐述了边界条件类型与选择,并探讨了模型计算中有关参数的获取方法。尾矿是由固、液(水)、气三相组成的复杂多孔介质,各相的状态及其相互作用对尾矿的物化性质及土体强度都有重要影响,其中最主要的作用发生在水—土之间。水土交互作用与尾矿坝渗流场密不可分,本文基于尾矿的多孔介质特性,主要研究了尾矿坝渗流场内的水土交互作用,将水土作用理论应用于尾矿坝的渗流场分析,并概括为水土化学作用、水土物理作用、渗流作用及化学、物理—渗流耦合作用四方面,综合归纳分析了各自的作用类型、特点及主控因素。在尾矿坝稳定性分析方面,首次尝试从微观机理分析入手,并考虑了化学场的影响,根据化学动力学及相关试验,提出了化学作用对尾矿坝工程有重要影响。和尚峪尾矿坝是一个典型的上游式堆筑坝,本文收集整理了和尚峪尾矿坝的地形、地质及水文资料,各堆积层的渗透系数、容重、粘聚力、摩擦角、孔隙比等基本物理力学参数,提出了水土交互作用下的尾矿土吸力(包括基质吸力和渗透吸力)的变化问题,在此基础上,利用传统的土—水特征曲线,结合工程实际资料,建立了考虑水土交互作用影响的渗透系数函数模型,并利用此模型运用Phase岩土工程有限元软件进行了尾矿坝渗流场模拟。本文在渗流场中水土的交互作用机理方面进行了有益的尝试,为渗流场中尾矿颗粒的微观作用机理提供了参考,为尾矿坝的致灾机理研究提供了新的思路。尾矿坝渗流场内水土交互作用机理,对完善尾矿坝工程的结构安全性与环境稳定性耦合分析具有重要的参考价值,对改进尾矿坝设计和灾害治理也具有重要的理论意义和实用价值。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 研究目的和意义

- 1.2 尾矿库系统安全与环境问题研究

- 1.3 饱和—非饱和渗流研究

- 1.4 水土交互作用研究现状

- 1.5 主要研究内容及研究方法

- 1.5.1 主要研究内容

- 1.5.2 研究方法

- 第二章 多孔介质及尾矿坝渗流基本理论

- 2.1 多孔介质

- 2.1.1 多孔介质的涵义

- 2.1.2 多孔介质的基本物理性质

- 2.1.3 多孔介质中的应力

- 2.2 渗流基本理论

- 2.2.1 渗流基本模型以及表征单元体

- 2.2.2 渗流分析中有关参数及其获取方法

- 2.3 饱和—非饱和渗流基本理论和微分方程

- 2.3.1 饱和—非饱和渗流的运动方程—达西定律

- 2.3.2 饱和—非饱和基本微分方程

- 2.4 本章小结

- 第三章 渗流条件下水土交互作用机理

- 3.1 概述

- 3.2 土体结构及土中水分运动基本理论

- 3.2.1 土体结构类型划分

- 3.2.2 土中水的形态及土壤水势

- 3.3 水土化学作用

- 3.3.1 水土化学作用机理

- 3.3.2 水土化学作用主控因素

- 3.3.3 尾矿坝水土化学作用的实例

- 3.4 水土物理作用

- 3.4.1 水土物理作用机理

- 3.4.2 含水量（饱和度）与土体物理力学性质的关系

- 3.4.3 物理场变异对尾矿结构的影响

- 3.5 渗流力学作用

- 3.5.1 入渗动静水压力作用

- 3.5.2 不同渗流条件下土体抗剪强度变化分析

- 3.5.3 坡内渗透作用形式与破坏条件分析

- 3.5.4 坡面渗透破坏作用条件分析

- 3.6 水土物理、化学—渗流耦合作用

- 3.7 本章小结

- 第四章 尾矿坝工程特点及其渗流模拟

- 4.1 尾矿坝工程特点

- 4.1.1 概述

- 4.1.2 尾矿坝的堆积特点

- 4.1.3 尾矿坝的事故类型

- 4.1.4 尾矿坝的渗流固结中的有关问题

- 4.1.5 影响尾矿坝渗流水头的因素

- 4.2 首云铁矿和尚峪尾矿工程概况

- 4.2.1 尾矿库概述

- 4.2.2 沉积尾矿特性分析

- 4.2.3 尾矿的变形特性

- 4.3 渗流计算参数确定及模型计算

- 4.4 和尚峪尾矿库东坝渗流场模拟结果

- 4.4.1 利用计算模型的渗流场模拟结果

- 4.4.2 F-X模型与本文模型结果对比分析

- 4.5 本章小结

- 第五章 结论与展望

- 5.1 结论

- 5.2 展望

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].多级堆排尾矿沉积固结特性实验研究[J]. 有色金属(矿山部分) 2020(01)

- [2].尾矿沉积固结对溃坝后尾矿浆体运动特性的影响探究[J]. 有色金属(矿山部分) 2020(01)

- [3].钼尾矿资源综合利用最新研究进展概述[J]. 材料导报 2019(S2)

- [4].铜尾矿资源综合利用及研究进展[J]. 世界有色金属 2019(18)

- [5].尾矿浓缩及输送技术研究[J]. 工程建设与设计 2020(02)

- [6].某锡铜共生矿尾矿再选试验研究及应用[J]. 云南冶金 2020(01)

- [7].关于尾矿输送泄漏自动预警系统[J]. 世界有色金属 2019(20)

- [8].铜冶炼转炉渣无尾矿选矿的研究与生产实践[J]. 世界有色金属 2019(24)

- [9].氧化还原生物对石门雄黄矿区尾矿砷释放行为研究[J]. 岩石矿物学杂志 2020(02)

- [10].河北某铁矿尾矿脱水干排系统的应用实践[J]. 中国资源综合利用 2020(02)

- [11].黄金尾矿建材化利用的研究现状及展望[J]. 金属矿山 2020(03)

- [12].二乙烯三胺五甲叉膦酸酸解磷尾矿的实验探究[J]. 环境工程 2020(02)

- [13].某铁矿尾矿分级浓缩及流变特性研究[J]. 世界有色金属 2020(01)

- [14].浓密尾矿管道输送的研究现状及展望[J]. 安全与环境学报 2020(01)

- [15].中低品位磷矿及磷尾矿的综合利用现状[J]. 硫磷设计与粉体工程 2019(06)

- [16].锡尾矿的资源现状、特点与再选研究进展[J]. 矿冶 2020(02)

- [17].高海拔地区循环冻融尾矿抗剪强度及细观分析[J]. 科技创新与应用 2020(11)

- [18].某尾矿库尾矿泄漏事故分析与修复[J]. 工程建设 2020(03)

- [19].富硅钼尾矿的疏水改性[J]. 硅酸盐学报 2020(05)

- [20].武山铜矿解决选硫粗粒浮选尾矿管路堵塞的生产实践[J]. 湖南有色金属 2020(02)

- [21].氰化尾矿无害化处理工艺生产实践[J]. 世界有色金属 2020(03)

- [22].对高浓度尾矿小流量远距离连续输送技术的分析[J]. 世界有色金属 2020(05)

- [23].不同干密度尾矿料压缩特性探究[J]. 粉煤灰综合利用 2020(02)

- [24].酸性尾矿生态修复过程的微生物学研究进展[J]. 节能与环保 2020(06)

- [25].我国利用石墨尾矿制备墙体材料的研究现状[J]. 四川建材 2020(06)

- [26].我国铜尾矿资源综合利用研究进展[J]. 西部资源 2020(05)

- [27].铜浮选尾矿再磨系统工艺改进研究[J]. 世界有色金属 2020(07)

- [28].稀土尾矿矿物学分析及微波焙烧对其催化脱硝性能的影响[J]. 材料导报 2020(16)

- [29].汞尾矿同步高效浸出汞锑规律[J]. 有色金属科学与工程 2020(04)

- [30].某矿山氰化尾矿浆无害化处理工艺研究[J]. 黄金 2020(08)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/c41cd583b61e20a95a2809e7.html