# 共固定化乳糖酶和葡萄糖异构酶的研究

### 论文摘要

共固定化酶是近年来兴起的一项新技术,具有发挥多种酶的协同作用,能够实现底物到产物的一步转化等诸多优点,因此受到越来越广泛的关注和研究。目前,国内外有关乳糖酶和葡萄糖异构酶的共固定化及其在乳果糖制备中的研究尚未见报道。本文分别选用明胶和多孔玻璃为载体制备共固定化乳糖酶和葡萄糖异构酶,旨在将其应用于乳果糖的酶法生产,为乳果糖的制备提供一条新的途径。研究和建立了乳果糖的快速测定方法:薄层层析法（TLC）。确立了最佳的薄层铺板调浆剂为硅胶G+0.05%羧甲基纤维素钠+0.1 mol/L磷酸二氢钠,展开剂为正丁醇:乙醇:水=5:3:2（体积比）,显色剂为苯胺-二苯胺-磷酸溶液,薄层扫描仪的波长为526 nm。结果表明用薄层层析-薄层扫描法测定乳果糖,精密度和稳定性较好,回收率符合要求,能够满足一般检测的需要,可以作为乳果糖大批量半定量检测的有效方法。采用HPLC法分析了反应产物,发现HPLC和TLC相比灵敏度、精密度更高,准确性相当,但检测时间相对较长、成本较高。对比了开孔明胶、卡拉胶和明胶,选择明胶为固定化载体,通过先包埋再交联的方法共固定乳糖酶和葡萄糖异构酶。以固定化酶的活力回收率为指标,研究确定了最佳的固定化条件为:pH 8.6,明胶的质量浓度为23%,前交联戊二醛的体积分数为0.15%,后交联戊二醛的体积分数为0.15%,后交联温度4℃,后交联时间10 min。此时乳糖酶和葡萄糖异构酶的活力回收率分别为32.05%和82.52%。采用溶胶-凝胶法制备多孔玻璃载体,先用HCl调节溶胶溶液的pH至3,然后在60℃下脱水,即可制得透明的凝胶。此法工艺简单,所制得的多孔玻璃大小较为均匀。以所制多孔玻璃为载体,采用共价结合法共固定化乳糖酶和葡萄糖异构酶。以酶活回收率为指标,确定了最佳的固定化条件:载体在甲苯和3-氨丙基三乙氧基硅烷的混合溶液中110℃回流3 h进行烷基化,再在体积分数0.5%的戊二醛中活化。固定化乳糖酶和葡萄糖异构酶的活力回收率分别为20.13%和13.93%。研究了两种共固定化乳糖酶和葡萄糖异构酶用于乳果糖制备的部分酶学性质。以明胶为载体的共固定化酶的最适温度为45℃,最适pH为7.5,重复使用6次后,酶活仍保持在初始活力的80%以上。此法制备条件温和,所得共固定化酶活力回收率较高。以多孔玻璃为载体的共固定化酶的最适温度为45℃,最适pH为7.5,热稳定性、pH稳定性良好,重复操作10次后,酶活仍保持初始活力的70%以上。所以,多孔玻璃法制备的共固定化酶尽管活力回收率较低,但稳定性较好,机械强度高,可以重复多次回收使用,具有良好的经济效益。以40%乳糖为底物,在pH 7.5、45℃的条件下反应24 h,分别用明胶包埋法和多孔玻璃共价结合法制备的共固定化酶催化反应,产品中乳果糖的产量分别为36.50 mg/mL和45.59 mg/mL。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 乳果糖简介

- 1.1.1 乳果糖的化学结构

- 1.1.2 乳果糖的理化性质

- 1.1.3 乳果糖的生理功能

- 1.1.4 乳果糖的安全性评价

- 1.1.5 乳果糖的应用

- 1.1.6 乳果糖的生产

- 1.2 固定化酶技术

- 1.2.1 固定化酶的制备方法

- 1.2.2 固定化酶的特点

- 1.3 国内外研究概况

- 1.3.1 乳果糖的研究进展

- 1.3.2 乳糖酶和葡萄糖异构酶的固定化及共固定化酶的研究进展

- 1.4 本课题的立题背景及意义

- 1.5 本课题主要研究内容

- 第二章 乳果糖检测方法研究

- 2.1 引言

- 2.2 材料与方法

- 2.2.1 实验材料

- 2.2.2 主要试剂

- 2.2.3 仪器设备

- 2.2.4 实验方法

- 2.3 结果与讨论

- 2.3.1 调浆剂的优化

- 2.3.2 展开剂的选择

- 2.3.3 薄层层析法的灵敏度

- 2.3.4 乳果糖的定量分析

- 2.4 本章小结

- 第三章 包埋法制备共固定化酶

- 3.1 引言

- 3.2 材料和方法

- 3.2.1 实验材料

- 3.2.2 主要试剂

- 3.2.3 仪器设备

- 3.2.4 分析方法

- 3.2.5 实验方法

- 3.3 结果与讨论

- 3.3.1 包埋法共固定化酶载体的选择

- 3.3.2 明胶－戊二醛法共固定化条件的研究

- 3.4 本章小结

- 第四章 共价结合法制备共固定化酶

- 4.1 引言

- 4.2 材料和方法

- 4.2.1 实验材料

- 4.2.2 主要试剂

- 4.2.3 仪器设备

- 4.2.4 分析方法

- 4.2.5 实验方法

- 4.3 结果与讨论

- 4.3.1 多孔玻璃的制备

- 4.3.2 共固定化酶的制备

- 4.4 本章小节

- 第五章 共固定化酶的酶学性质研究

- 5.1 引言

- 5.2 材料和方法

- 5.2.1 实验材料

- 5.2.2 主要试剂

- 5.2.3 仪器设备

- 5.2.4 分析方法

- 5.3 结果与讨论

- 5.3.1 最适反应温度

- 5.3.2 最适反应pH

- 5.3.3 热稳定性

- 5.3.4 pH 稳定性

- 5.3.5 操作稳定性

- 5.3.6 两种共固定化酶制备乳果糖的比较

- 5.4 本章小节

- 主要结论与展望

- 致谢

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表的论文

- 专利申请

### 相关论文文献

- [1].赣南地区葡萄糖-6-磷酸异构酶阳性类风湿关节炎患者治疗效果的初步研究[J]. 临床医药实践 2017(10)

- [2].共轭亚油酸异构酶基因克隆与表达研究进展[J]. 安徽农业科学 2008(11)

- [3].分散泛菌蔗糖异构酶在大肠杆菌中的表达及发酵优化[J]. 生物工程学报 2016(08)

- [4].葡萄糖6-磷酸异构酶在类风湿性关节炎诊断中的意义[J]. 中国实验诊断学 2011(10)

- [5].类风湿关节炎治疗前后血清葡萄糖-6-磷酸异构酶变化特征探讨[J]. 医药论坛杂志 2010(14)

- [6].葡萄糖异构酶的结构特征及其工业(高产)用酶发掘[J]. 中国生物化学与分子生物学报 2016(05)

- [7].葡萄糖6-磷酸异构酶与类风湿关节炎关系的研究[J]. 检验医学与临床 2011(11)

- [8].超声波破碎提取D-甘露糖异构酶条件的研究[J]. 食品工业科技 2009(10)

- [9].类风湿性关节炎患者葡萄糖6-磷酸异构酶的测定及临床价值[J]. 临床检验杂志 2008(02)

- [10].葡萄糖6-磷酸异构酶在类风湿关节炎中的诊断价值[J]. 中国中西医结合外科杂志 2016(06)

- [11].含甘露糖异构酶基因植物表达载体的构建[J]. 生物技术 2012(04)

- [12].葡萄糖-6-磷酸异构酶与抗环瓜氨酸肽抗体对类风湿关节炎诊断意义的比较研究[J]. 实用预防医学 2011(04)

- [13].血清葡萄糖6-磷酸异构酶在类风湿性关节炎中的诊断意义[J]. 检验医学与临床 2010(12)

- [14].葡萄糖-6-磷酸异构酶及相关自身抗体诊断类风湿性关节炎的价值[J]. 中国现代医生 2008(20)

- [15].葡萄糖6磷酸异构酶抗原测定诊断幼年特发性关节炎价值研究[J]. 中国实用儿科杂志 2013(02)

- [16].抗环瓜氨酸肽抗体、葡萄糖6-磷酸异构酶及类风湿因子的检测及对类风湿关节炎的诊断价值[J]. 免疫学杂志 2012(08)

- [17].杜氏盐藻葡萄糖-6-磷酸异构酶在真核细胞中的表达[J]. 郑州大学学报(医学版) 2012(04)

- [18].金龟子绿僵菌甘露糖6-磷酸异构酶基因cDNA序列的克隆及分析[J]. 广东海洋大学学报 2011(04)

- [19].葡萄糖6-磷酸异构酶与类风湿性关节炎研究新进展[J]. 广州医药 2010(04)

- [20].葡萄糖6-磷酸异构酶在类风湿关节炎中的诊断意义[J]. 吉林医学 2009(11)

- [21].血清葡萄糖-6-磷酸异构酶测定在类风湿性关节中的变化及临床价值[J]. 中国实验诊断学 2013(05)

- [22].葡萄糖-6-磷酸异构酶与类风湿关节炎活动性的相关研究[J]. 亚太传统医药 2012(07)

- [23].Acidothermus cellulolyticus 11B葡萄糖异构酶基因的克隆、表达及酶活性研究[J]. 食品工业科技 2011(03)

- [24].类风湿关节炎中葡萄糖-6-磷酸异构酶诊断的应用价值[J]. 现代生物医学进展 2010(11)

- [25].产葡萄糖异构酶菌种的筛选及其酶活测定[J]. 宜春学院学报 2010(08)

- [26].血清抗环瓜氨酸肽抗体和葡萄糖-6-磷酸异构酶对类风湿关节炎的诊断价值[J]. 中国临床医学 2010(05)

- [27].苦参查尔酮异构酶的基因克隆与表达分析[J]. 云南中医学院学报 2019(03)

- [28].Ⅱ型葡萄糖异构酶N端随机卷曲序列的嫁接效应[J]. 中国生物化学与分子生物学报 2016(08)

- [29].高水平葡萄糖-6-磷酸异构酶与类风湿性关节炎活动度的关系[J]. 中华全科医学 2012(12)

- [30].构建融合蛋白提高重组葡萄糖异构酶的催化性能[J]. 现代食品科技 2016(10)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/c43698251a0066eee4776726.html