# 机载激光雷达测量系统误差检校方法研究

### 论文摘要

机载激光雷达测量技术是将全球定位技术、惯性导航技术以及激光扫描测距技术有效集成,具有受天气影响小、自动化程度高、成图周期短等特点。目前国内许多家研究单位和公司已经引进了国外高性能的机载小光斑激光雷达系统,但这种引进模式存在明显的弊端,如价格昂贵、软件算法保密等问题,因此研制具有自主知识产权的高精度机载激光雷达测量系统迫在眉睫。然而目前,不论国际还是国内在激光雷达测量技术上都迫切需要解决的问题是消除系统误差的影响。基于此,本文开展了机载激光雷达测量系统误差检校方法的研究。机载激光雷达测量系统在对地定位过程中受到来自激光扫描仪的测距、测角误差,POS (Position and Orientation System)的姿态和位置测量误差,系统集成误差等各种因素的影响。本文分析了机载激光雷达测量系统各组成部分的工作原理以及机载激光雷达测量系统所涉及的坐标系统及其测量原理,详细讨论了机载激光雷达测量系统中的各种误差源,以国产轻小型机载激光雷达测量系统为基础,重点阐述了激光扫描仪检校、IMU(Inertial Measurement Unit)标定以及基于地面模拟飞行试验场的系统安置角误差检校的方法。本文的具体内容包括以下几个方面：(1)分析了机载激光雷达测量系统对地测量原理,归纳并总结了目前主要的商业化机载激光雷达测量系统及其技术指标,比较了机载激光雷达与摄影测量、机载InSAR技术的异同点(2)对机载激光雷达测量系统的误差源进行了汇总,分析了国内外在系统误差检校方面的研究现状,指出了目前主流的系统误差检校方法；(3)探讨了激光扫描仪的单机检校方案,主要包括激光扫描仪的测距和测角误差检校方案,检校后的激光扫描仪测距和测角精度分别为3cm和1%度；(4)研究了IMU精度的标定方法,主要完成了三项指标的标定：初始对准精度、静态漂移精度和动态跟踪精度的标定(5)建立了基于地面模拟飞行试验场的机载激光雷达测量系统安置角误差检校模型,通过已知坐标的地而标志点精确反求系统安置角,最终得到在航高50m情况下的激光脚点三维坐标中误差均在2cm以内。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 1 绪论

- 1.1 研究背景

- 1.2 国内外现状

- 1.3 研究的主要技术路线

- 1.4 主要研究内容

- 2 机载激光雷达测量原理与误差分析

- 2.1 机载激光雷达测量系统组成

- 2.2 机载激光雷达测量技术特点

- 2.3 机载激光雷达测量对地定位原理与误差源分析

- 2.4 商用机载激光雷达测量系统简介

- 3 激光扫描仪单机检校与IMU精度标定

- 3.1 激光扫描仪测距误差检校

- 3.2 激光扫描仪测角误差检校

- 3.3 IMU精度标定

- 4 基于模拟飞行试验场的LiDAR系统集成检校方法初步探索

- 4.1 LiDAR系统集成检校的内容与必要性

- 4.2 模拟飞行试验场介绍

- 4.3 集成检校方案

- 4.4 系统安置角求解算例

- 5 总结与展望

- 5.1 工作总结

- 5.2 待解决的问题

- 致谢

- 参考文献

- 攻读硕士期间发表论文及参加项目情况

### 相关论文文献

- [1].机载激光雷达数据在山区输电线路工程中的应用[J]. 电力勘测设计 2020(01)

- [2].机载激光雷达技术在林业资源调查中的应用[J]. 经纬天地 2020(02)

- [3].旋翼无人机载激光雷达在农村不动产权籍调查中的应用[J]. 测绘通报 2020(07)

- [4].机载激光雷达技术在山区公路勘察设计中的应用[J]. 交通世界 2020(21)

- [5].小型机载激光雷达技术在水运勘察设计的应用[J]. 西部交通科技 2020(04)

- [6].机载激光雷达技术在复杂地形土石方测量中的应用[J]. 城市勘测 2020(05)

- [7].机载激光雷达的优势与发展[J]. 地理空间信息 2018(02)

- [8].小型机载激光雷达技术在植被覆盖区域输电线路工程中的应用[J]. 中国新技术新产品 2017(03)

- [9].机载激光雷达技术在山区架空线路测量中的应用[J]. 低碳世界 2017(28)

- [10].机载激光雷达技术在输电线路工程中的应用[J]. 测绘地理信息 2016(01)

- [11].机载激光雷达技术及其在电力工程中的应用[J]. 山西科技 2015(05)

- [12].机载激光雷达在工程建模中的应用[J]. 地球 2017(04)

- [13].机载激光雷达技术在森林资源调查中的应用[J]. 绿色科技 2019(15)

- [14].无人机载激光雷达在地质环境调查中的应用[J]. 测绘与空间地理信息 2018(05)

- [15].全波形机载激光雷达绝对辐射定标与不确定性分析[J]. 遥感学报 2020(11)

- [16].机载激光雷达测量技术在公路勘察设计中的应用研究[J]. 科学之友 2011(13)

- [17].机载激光雷达技术在山区高速公路勘测设计中的应用[J]. 公路交通科技(应用技术版) 2010(07)

- [18].机载激光雷达数据处理方法的研究与应用[J]. 测绘与空间地理信息 2010(05)

- [19].机载激光雷达系统水下最大探测深度分析[J]. 四川兵工学报 2009(01)

- [20].机载激光雷达技术在电网工程建设中的应用[J]. 广东电力 2009(09)

- [21].机载激光雷达在汶川地震应急响应中的若干关键问题探讨[J]. 遥感学报 2008(06)

- [22].机载激光雷达数据在特高压输电工程中的应用[J]. 安徽电力 2019(01)

- [23].检定场的机载激光雷达精度评价方法[J]. 测绘科学 2019(06)

- [24].轻型机载激光雷达航测在公路勘测设计中的工程应用实践[J]. 建设科技 2018(06)

- [25].北科天绘无人机载激光雷达入选新技术新产品名单[J]. 海洋测绘 2018(03)

- [26].机载激光雷达技术及其在电力工程中的应用[J]. 科技风 2018(21)

- [27].机载激光雷达技术在山区公路勘察设计中的应用[J]. 西部交通科技 2018(04)

- [28].机载激光雷达单木识别研究进展[J]. 激光与光电子学进展 2018(08)

- [29].基于机载激光雷达的林隙结构参数提取[J]. 林业科学 2018(10)

- [30].机载激光雷达技术在输电线路测量中的应用及体会[J]. 低碳世界 2016(20)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/c4853878fb0b0a56fc75789e.html