# 合成氨工业水污染治理技术研究

论文题目: 合成氨工业水污染治理技术研究

论文类型: 硕士论文

论文专业: 环境工程

作者: 冯素敏

导师: 王连军,罗人明

关键词: 合成氨,废稀氨水,精馏制液氨,垂直筛板,综合污水,生物技术,生物脱氮

文献来源: 南京理工大学

发表年度: 2005

论文摘要: 本文以合成氨工业水污染治理技术为主要研究对象，针对合成氨废水的组成和排放特征，通过多方案技术经济比较论证，提出了合成工段废稀氨水采用精馏制液氨、铜洗工段废稀氨水循环提浓制工业氨水、综合污水采用CASS生物处理达标排放的治理方案。在此基础上，分别以秦皇岛市某化肥厂、河北省某化工有限公司为实验研究基地，重点对稀氨水回收和综合污水治理技术进行了深入、系统的研究。研究结果表明：采用精馏制液氨技术治理稀氨水，每年回收液氨约800吨，创造经济效益160万元。综合污水采用CASS生物处理技术，在进水COD浓度1000mg／L、氨氮180mg／L的条件下，COD去除率达到88％，氨氮去除率76％，取得了较好的去除有机物和脱氮效果。该研究成果推广应用后，可使合成氨企业做到废稀氨水的全部回收利用和综合污水的稳定达标排放，体现良好的环境效益、经济效益和社会效益。

论文目录:

1 绪论

1.1 合成氨工业水污染特征

1.1.1 合成氨生产工艺及废水排放节点

1.1.2 合成氨废水排放特征

1.2 合成氨水污染治理技术现状

1.2.1 “两水”闭路循环水技术现状

1.2.1.1 造气、脱硫循环水技术现状

1.2.1.2 合成、碳化循环水技术现状

1.2.2 废稀氨水回收治理技术现状

1.2.2.1 废稀氨水回收制碳酸氢按铵

1.2.2.2 废稀氨水回收制碳化母液

1.2.3 综合污水治理技术现状

1.3 研究的意义、目的及技术路线

1.3.1 研究的意义

1.3.2 研究的目的

1.3.2.1 废稀氨水回收技术研究

1.3.2.2 综合污水治理技术研究

1.3.3 研究的工艺技术路线

1.3.3.1 稀氨水回收技术研究工艺路线

1.3.3.2 综合污水治理技术研究工艺路线

2 废稀氨水回收技术研究

2.1 试验企业基本概况

2.1.1 现有生产主要设备

2.1.2 现有生产工艺流程及废水排放节点

2.2 试验研究的内容

2.2.1 “清洁生产”工艺技术改造

2.2.1.1 脱硫技术改造

2.2.1.2 脱碳技术改造

2.2.2 合成工段废稀氨水回收技术研究

2.2.2.1 氨精馏制液氨工艺原理

2.2.2.2 新型垂直筛板技术特点

2.2.2.3 废稀氨水回收工艺流程

2.2.2.4 主要设备选型

2.2.2.5 自动控制水平

2.2.3 铜洗工段废稀氨水回收技术研究

2.2.3.1 铜洗废稀氨水回收工艺流程

2.2.3.2 主要设备选型

2.3 项目投资情况

2.4 技术经济指标

2.5 技术先进性和创新点

2.5.1 技术先进性

2.5.2 主要创新点

2.6 技术经济可行性分析

2.6.1 技术可行性分析

2.6.2 效益可行性分析

2.6.2.1 环境效益分析

2.6.2.2 经济效益分析

2.7 小结

3 综合污水治理技术研究

3.1 试验企业基本概况

3.2 现有生产工艺及污水排放节点

3.3 废水来源及特征

3.3.1 清污分流及水质特征

3.3.2 综合污水来源及水质特征

3.4 试验研究的目的

3.5 综合污水治理工艺技术路线

3.5.1 方案比选

3.5.2 CASS生物技术的原理及特征

3.5.2 工艺路线的确定

3.6 主要设计参数

3.6.1 格栅

3.6.2 沉淀调节池

3.6.3 CASS反应池设计计算

3.6.4 空气鼓风机

3.6.5 污泥浓缩池

3.6.6 污泥脱水机

3.6.7 辅助用房

3.7 自动控制技术研究

3.7.1 自控系统组成

3.7.2 自控系统功能

3.7.3 自控系统使用要求

3.8 调试与检测

3.8.1 试车前准备

3.8.2 污泥的培养

3.8.3 污泥的驯化

3.8.4 联动运行程序

3.8.5 检测项目与方法

3.8.5.1 分析检测项目

3.8.5.2 分析检测方法

3.8.5.3 分析检测仪器

3.9 试验结果与分析

3.9.1 COD去除效果与分析

3.9.2 NH_3-N去除效果与分析

3.9.3 污泥增长情况分析

3.9.4 溶解氧变化情况分析

3.10 实验研究项目投资情况

3.10.1 设备投资

3.10.2 土建投资

3.10.3 工程总投资

3.11 效益分析

3.11.1 运行费用分析

3.11.2 效益分析

3.12 小结

4. 结论

致谢

参考文献

主要科研业绩

附图1:综合污水处理工艺流程详图

附图2:综合污水处理平面布置详图

发布时间: 2006-12-06

参考文献

- [1].合成氨工业废水短程硝化反硝化脱氮中试研究[D]. 李妍.北京工业大学2012

- [2].好氧颗粒污泥的培养及其对合成氨工业废水处理的研究[D]. 刘润.南京理工大学2014

- [3].多元主体参与视角下东莞市水污染治理研究[D]. 周慧晶.华中师范大学2018

- [4].跨流域水污染治理中的政府协调研究[D]. 盛佳.苏州大学2018

- [5].浏阳河水污染治理存在的问题及对策研究[D]. 赵珂.广西师范大学2018

- [6].水污染治理中地方政府责任研究[D]. 周婵.上海师范大学2018

- [7].晋江洛阳江流域水质污染治理研究[D]. 叶芃.华侨大学2018

- [8].晋江市水污染治理问题研究[D]. 苏上梁.华侨大学2017

- [9].洛阳江流域跨行政区水污染治理研究[D]. 吴雅冰.华侨大学2017

- [10].晋江市水污染治理研究[D]. 陈文明.华侨大学2017

相关论文

- [1].合成氨造气废水治理技术研究[D]. 张俊霞.南京理工大学2006

- [2].工业合成氨中低温甲醇洗及低温液氮洗工艺分析和存在问题解决[D]. 黎永柱.昆明理工大学2006

- [3].合成氨装置能耗分析及流程模拟[D]. 李俊成.兰州大学2007

- [4].固定化细菌处理合成氨工业废水的试验研究[D]. 章正勇.南京理工大学2007

- [5].布朗工艺合成氨过程模拟[D]. 何东.重庆大学2007

- [6].中小型合成氨装置的变换工艺[D]. 侯引平.天津大学2005

- [7].合成氨项目环境风险评价研究[D]. 王洪丽.北京化工大学2006

- [8].合成氨废水处理新工艺的研究[D]. 刘勃.山东大学2005

- [9].脱碳装置的技术改造设计[D]. 刘艳军.西北大学2006

- [10].小合成氨技术改造策略研究[D]. 张长标.大连理工大学2001

本文来源: https://www.lw50.cn/article/c48d2cb685381955ff82f3fd.html