# 电荷泵式鉴频鉴相器电路设计

### 论文摘要

锁相环电路作为集成电路中非常重要的一块,并且随着集成电路的发展,在电子工业、网络通信、系统时钟方面有广泛用处。电荷泵锁相环(CPPLL)成为当前锁相环产品的主流,因为电荷泵锁相环具有较大的频率捕捉能力、理论上无限大的频率牵引范围以及静态时相位差为零等优点。现在的数字调谐芯片就集成了电荷泵式锁相环,使其接收的信号频率和电视台发送频率保持严格的一致而作为锁相环关键部件的鉴频鉴相器PFD及电荷泵CP的设计也就成为现代通信领域及射频领域的最流行的研究热点。本文提出了一种高性能的电荷泵式鉴频鉴相器的设计,并给出了整体设计框架图。首先阐述了国内外电荷泵式锁相环的发展历程,普通锁相环和电荷泵锁相环的发展简史,并分别诠释了它们的特点；其次介绍了常见的鉴频鉴相器PFD以及电荷泵CP的种类和工作原理,并对每种结构设计都做了分析解释,详细阐述鉴频鉴相器PFD和电荷泵CP各种性能及设计要求,最终设计出符合整体性能要求的电路。该结构整体电路的设计框图包含：鉴频鉴相器PFD、电荷泵CP、偏置电压、复位电路以及缓冲电路等,每块在文章中都给出了详细的理论推导以及电路设计和优化,直至满足整体功能需求。基于普通边沿触发器PFD结构的基础之上,本文提出了一种源极耦合逻辑电路SCL(Source Coupled FET Logic)结构的差分型PFD设计,这种电路的优点不仅仅是结构简单,而且它的工作速度快、功耗也较低。但是缺点是增大了鉴频鉴相器PFD复位电路的延迟,对鉴频鉴相器PFD各个性能也将产生一定影响。除此之外,本文在普通电荷泵的基础之上,也提出了一种带有充放电电流源的全差分型电荷泵设计,该种电荷泵电路具有静态功耗低、线性度好、电流匹配性能好、速度快等优点。通过仿真进行了详细分析,该电荷泵的电流失配量与普通型电荷泵相比降低了。该电路基于chartered 0.35μm CMOS工艺库,并用MENTOR ELDO仿真工具对PFD及CP各项性能指标进行了仿真分析,完成了芯片的功能测试。最后,对模拟集成电路版图工艺设计提出了要求,对版图设计中考虑的几大问题进行了分析,并根据鉴频鉴相器PFD及电荷泵CP电路特性优化版图设计,得到了满足整体性能要求的电路结构。

### 论文目录

- 摘要

- 英文摘要

- 第一章 绪论

- 1.1 电荷泵式鉴频鉴相器的发展简介

- 1.1.1 普通PLL

- 1.1.2 电荷泵PLL

- 1.2 提出课题及研究的目的

- 1.3 本文内容组织结构

- 第二章 鉴频鉴相器及电荷泵的基础概述

- 2.1 鉴频鉴相器的种类及工作原理

- 2.1.1 鉴频鉴相器的种类

- 2.1.2 鉴频鉴相器的工作原理

- 2.2 电荷泵的种类及工作原理

- 2.2.1 电荷泵的种类

- 2.2.2 电荷泵的工作原理

- 2.3 鉴频鉴相器及电荷泵的性能指标

- 2.3.1 鉴频鉴相器的性能要求

- 2.3.2 电荷泵的性能要求

- 第三章 鉴频鉴相器及电荷泵电路的设计

- 3.1 鉴频鉴相器电路的设计及优化

- 3.2 SCL结构基本单元电路的设计

- 3.2.1 SCL结构的静态D触发器

- 3.2.2 SCL结构的倒相器

- 3.2.3 SCL结构的与非门

- 3.2.4 SCL的复位电路

- 3.2.5 SCL结构的缓冲单元

- 3.3 电荷泵电路的设计及优化

- 第四章 电荷泵式鉴频鉴相器的仿真分析

- 4.1 鉴频鉴相器功能仿真

- 4.1.1 鉴相精度分析

- 4.1.2 鉴相范围的分析

- 4.1.3 鉴相灵敏度分析

- 4.1.4 最大工作频率分析

- 4.1.5 仿真波形

- 4.2 电荷泵电路仿真及分析

- 4.2.1 其它结构电荷泵仿真分析

- 4.2.2 全差分型电荷泵的仿真分析

- 第五章 电路版图设计

- 5.1 集成电路版图设计工艺要点

- 5.2 版图设计要考虑的几大问题

- 5.3 鉴频鉴相器的版图设计

- 5.4 电荷泵的版图设计

- 第六章 总结

- 参考文献

- 致谢

- 攻读硕士学位期间发表的学术论文

### 相关论文文献

- [1].高速低功耗饱和输出鉴频鉴相器的设计[J]. 科技创新与应用 2017(06)

- [2].一种低噪声双鉴频鉴相器的研究[J]. 微计算机信息 2010(20)

- [3].一种具有新型延时单元的鉴频鉴相器设计[J]. 电子技术应用 2018(04)

- [4].低压高速鉴频鉴相器的设计[J]. 中国集成电路 2015(05)

- [5].基于FPGA的一种新型数字鉴频鉴相器的设计[J]. 微电机 2011(03)

- [6].一种基于bang-bang鉴频鉴相器的全数字锁相环设计[J]. 微电子学与计算机 2016(09)

- [7].ECL结构的PFDCP设计[J]. 电子器件 2008(02)

- [8].一种高性能鉴频鉴相器的设计[J]. 半导体技术 2012(07)

- [9].CMOS电荷泵锁相环中鉴频鉴相器的研究与设计[J]. 微纳电子技术 2008(09)

- [10].基于28nm CMOS工艺的鉴频鉴相器和电荷泵设计[J]. 微电子学与计算机 2016(12)

- [11].一种解决死区问题的数字鉴频鉴相器设计[J]. 科技经济市场 2017(03)

- [12].低杂散锁相环中鉴频鉴相器与电荷泵的设计[J]. 微电子学 2016(02)

- [13].基于40 nm CMOS工艺可快速锁定的宽带锁相环电路设计[J]. 微电子学与计算机 2014(01)

- [14].一种电荷泵锁相环频率合成器的设计[J]. 微电子学与计算机 2009(05)

- [15].一种三态鉴频鉴相器的设计[J]. 电子技术 2008(12)

- [16].低频率电荷泵锁相环设计[J]. 现代电子技术 2014(16)

- [17].显示控制CMOS锁相环频率合成器设计[J]. 半导体技术 2008(01)

- [18].0.18μm CMOS工艺连续速率CDR电路设计[J]. 半导体技术 2013(12)

- [19].低相噪硅雷达射频频率源的研究与设计[J]. 固体电子学研究与进展 2012(06)

- [20].一种改进型的CMOS电荷泵锁相环电路[J]. 半导体技术 2014(04)

- [21].一种高性能电荷泵锁相环电路的设计与实现[J]. 西北师范大学学报(自然科学版) 2018(02)

- [22].6.5GHz锁相环单片集成电路设计[J]. 半导体技术 2014(03)

- [23].无晶振快速锁定高精度锁相环设计[J]. 电子技术应用 2013(03)

- [24].一种快速捕获、带宽可调的锁相环电路[J]. 固体电子学研究与进展 2009(04)

- [25].一种低抖动电荷泵锁相环的设计[J]. 电子器件 2015(03)

- [26].电荷泵锁相环电路设计及其性能[J]. 吉首大学学报(自然科学版) 2010(02)

- [27].一个1.2V用于超宽带收发器的低抖动锁相环[J]. 复旦学报(自然科学版) 2008(01)

- [28].基于相位差限制技术的快速锁定锁相环[J]. 中国高新技术企业 2012(28)

- [29].一款低抖动宽调节范围锁相环频率合成器的设计[J]. 中国电子科学研究院学报 2014(01)

- [30].一个改进型CMOS电荷泵锁相环的设计[J]. 微计算机信息 2009(11)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/c4a9458c59fa34607a3dd59c.html