# 高灵敏度环形磁通门传感器的研究与设计

### 论文摘要

磁场传感器在精密遥感定位,武器侦查,交通工具探测等方面具有及其有极其广泛和重要的应用。如何探测微弱磁场,例如10-11-10-4T,是其中的难点和关键。磁通门具有极高的分辨率（0.1-10nT）和温度稳定性（30ppm/℃）,因此是最具潜力用于探测微弱磁场的电子器件。本文对磁通门传感器的国内外相关文献进行了比较深入地调研,重点描述了单芯型和双芯型磁通门传感器的工作原理,对目前常用的磁通门信号检测方法:如谐波选择法、脉冲幅值法、脉冲间隔法和脉冲宽度法进行了分析和比较。在此基础上根据弱磁场测量的特性和要求,设计和制备了环形磁通门传感器。以VITROVAC 6025Z作磁芯材料、卷绕形成环形铁芯而成。激励频率为15.625kHz,在开环条件下采用二次谐波检测的方法进行信号检测。实际测量显示,制备的磁通门样机的灵敏度达到1.664×104V/T。本文利用有限元分析软件ANSYS建立了磁通门有限元计算模型,采用PSPICE9.0软件的频谱分析功能获取感应电动势的二次谐波分量,推导出磁通门传感器的灵敏度。模拟计算的结果将为磁通门传感器的结构设计提供了重要的参考依据。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 绪论

- 1.1 磁场测量的概述

- 1.2 磁通门传感器的发展及应用

- 1.3 本文的主要工作

- 2 磁通门传感器的设计基础

- 2.1 磁通门传感器的分类

- 2.2 单磁芯磁通门传感器的数学模型

- 2.3 双磁芯磁通门传感器的数学模型

- 2.4 磁通门信号检测方法

- 2.5 磁通门传感器的性能指标

- 2.6 本章小结

- 3 磁通门探头设计及模拟仿真

- 3.1 磁通门探头的设计

- 3.2 磁通门的计算机模拟

- 3.3 本章小结

- 4 磁通门驱动电路设计

- 4.1 磁通门电路的基本功能

- 4.2 磁通门探头的输出特性

- 4.3 磁通门电路与探头的匹配关系

- 4.4 磁通门系统应用目标对电路的要求

- 4.5 磁通门开环系统信号电路的基本环节

- 4.6 磁通门传感器性能测试

- 4.7 本章小结

- 5 总结与展望

- 5.1 总结

- 5.2 展望

- 致谢

- 参考文献

- 附录 传感器样机图

### 相关论文文献

- [1].微型磁通门的优化分析与性能测试[J]. 传感技术学报 2017(04)

- [2].闭环反馈式宽带磁通门设计[J]. 仪表技术与传感器 2018(03)

- [3].基于数字磁通门的中心通缆随钻测量系统的研制[J]. 能源与环保 2017(05)

- [4].微型正交激励磁通门结构设计[J]. 传感技术学报 2014(07)

- [5].低功耗微型磁通门结构优化设计[J]. 中国科技论文 2014(07)

- [6].基于结构优化的微型磁通门降噪技术研究[J]. 电子元件与材料 2018(04)

- [7].正交磁通门罗盘设计[J]. 传感器与微系统 2015(07)

- [8].磁通门CMOS接口电路设计(英文)[J]. 纳米技术与精密工程 2013(02)

- [9].低功耗微型磁通门的制备与分析[J]. 传感技术学报 2016(01)

- [10].三轴基模正交磁通门传感器探头结构设计与传热仿真[J]. 仪表技术与传感器 2020(08)

- [11].基于磁通门原理的漏电监测方法及其应用[J]. 江西电力 2019(06)

- [12].磁通门信号的数字信号处理方法[J]. 弹箭与制导学报 2018(01)

- [13].电镀镍铁合金中糖精对磁通门噪声的影响[J]. 传感器与微系统 2018(01)

- [14].基于磁通门原理的零磁通交直流电流传感器[J]. 电测与仪表 2017(24)

- [15].电流参数对基波正交磁通门传感器灵敏度的影响[J]. 仪表技术与传感器 2018(06)

- [16].微型磁通门铁芯结构的拓扑分析与优化[J]. 传感器与微系统 2017(10)

- [17].环形磁通门的非线性误差及补偿技术[J]. 电子测量技术 2013(03)

- [18].磁通门电流传感器的多点零磁通技术[J]. 电测与仪表 2018(S1)

- [19].微型磁通门性能指标的综合测试与分析[J]. 传感技术学报 2018(04)

- [20].基于反馈的时间差磁通门随机共振研究[J]. 电子学报 2012(08)

- [21].基于磁通门的光伏电流汇流装置校准方法[J]. 电测与仪表 2019(19)

- [22].基于磁通门的爆炸场瞬态磁场测量方法研究[J]. 火工品 2017(05)

- [23].三分量磁通门梯度仪校准算法研究[J]. 仪器仪表学报 2017(08)

- [24].自动磁通门经纬仪多参量误差补偿算法[J]. 仪器仪表学报 2020(06)

- [25].基于磁通门估计的航磁补偿快速处理方法[J]. 吉林大学学报(地球科学版) 2019(03)

- [26].基于三端式磁通门技术的磁力梯度仪[J]. 上海海事大学学报 2008(02)

- [27].宽范围双向饱和磁通门电流传感器[J]. 中国电机工程学报 2018(07)

- [28].铁芯参数对磁通门输入输出特性影响分析[J]. 传感技术学报 2014(01)

- [29].远距离磁通门车速测量系统设计[J]. 仪表技术与传感器 2008(05)

- [30].三端式磁通门技术在空运杂散磁场检测中的运用[J]. 机电设备 2012(S1)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/c4bab0fdfee08cb63e9db4a2.html