# 环糊精体系和醇体系中超分子作用的研究

### 论文摘要

超分子化学是一门基于冠醚与穴状配体等大环配体的基本性而被发展起来的主-客体化学,超分子化学研究的主要是以非共价键弱的相互作用结合起来的复杂具有特殊功能且有序的分子集合体。这种主客体分子间的弱相互作用,不是传统的共价键力,而是指包括范德华力（分子内的永久偶极、瞬间偶极和诱导偶极在分子中产生的静电力、诱导力和色散力的相互作用）氢键力、离子键力、阳离子-π和π-π堆集力以及疏水亲脂作用力等。形成超分子是这几种力的协同、加和,并且在形成超分子化合物的过程中还具有一定的方向性和选择性。超分子化学可以说是共价分子的一次质的飞跃,一次升华。本文主要介绍了超分子化学的概念及体系,环糊精及有机试剂对化合物光学性质的影响,超分子化合物的组成测定方法及环糊精在分析化学中的应用。前言介绍了超分子化学在分析化学中的应用。合成了以β-环糊精为主体,罗丹明B为客体的包合物。采用紫外-可见分光光度法和荧光光谱法研究了β-CD和罗丹明B的包合作用,确定了包合物形成的化学计量比为1:1;同时从微环境的角度探讨了β-环糊精的浓度﹑不同的有机试剂﹑有机试剂浓度以及不同pH值温度对包合物的影响。结果表明:溶液中微环境的不同对客体及超分子包合物的电子光谱有着显著而不同的影响,溶液的极性越小﹑温度越高β-环糊精和罗丹明B形成的包合物越不稳定。采用红外光谱法和分子模拟对包合物进行研究,进一步确定了包合物的形成及形成包合物的包和方式。合成了以β-环糊精为主体,罗丹明B及荧光素为客体的包合物。采用紫外可见分光光度法﹑荧光光谱法研究了β-环糊精与罗丹明B及荧光素包合物的性能。实验结果表明客体分子能够进入β-环糊精的疏水空腔内,β-环糊精和两客体分子均形成1:1的包合物。但我们发现荧光素的荧光强度和吸光度随着β-环糊精和溶液极性增加而增加,罗丹明B的荧光强度却是随着β-环糊精和溶液极性的增加而减小;通过荧光光谱法还证明了温度的高低是影响包和常数的一个重要因素,升温不利于包合物的形成,会使稳定常数降低。采用分子模拟和红外对包合物进行包和机理研究,确定罗丹明B和荧光素结构虽然相似但与β-环糊精形成包合物进入其空腔的基团却不同,从而导致了包合物具有了不同的光学特征。本文建立了乙醇存在下的镉试剂与镍的显色反应的新体系。在pH为9.5的硼砂-氢氧化钠缓冲介质中,表面活性剂吐温-80的存在下,镉试剂与镍反应生成2:1稳定配合物;络合物的λmax为504nm,摩尔吸光系数1.37×105L·mol-1·cm-1;镍含量0.0～8.0μg /mL范围符合比尔定律。方法用于测定铝合金中微量镍,方法简单、灵敏度高,结果令人满意。在异丙醇存在下,在pH9.6的硼砂-氢氧化钠缓冲介质中和表面活性剂吐温-80的存在下,镉试剂与铜（Ⅱ）反应生成2:1红色稳定配合物;络合物的最大吸收波长为498 nm,其表观摩尔吸光率为1.23×105L·mol-1·cm-1;铜（Ⅱ）含量0.28×mg/L范围以内符合比耳定律。方法用于测定中水样微量铜,回收率在96.7%99.5%之间,相对标准偏差（n=7）小于1.5%。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 前言

- 1.1 超分子化学

- 1.2 典型的超分子化学体系及其结构特点

- 1.2.1 冠醚

- 1.2.2 环糊精

- 1.2.3 杯芳烃

- 1.3 课题研究的意义

- 1.3.1 由分子光化学到超分子光化学

- 1.3.2 环糊精及有机试剂影响物质光学性质的原因

- 1.4 环糊精的研究现状

- 1.4.1 环糊精包合物形成的机理

- 1.4.2 包合物的包合类型

- 1.4.3 包合物的表征一平衡常数K的测定

- 1.4.4 环糊精在分析化学中的应用

- 1.4.5 环糊精包合物的研究方法

- 1.5 本论文的工作设想和主要内容

- 第二章 β-环糊精-罗丹明B包合物的特征及微环境效应研究

- 2.1 实验部分

- 2.1.1 仪器和试剂

- 2.1.2 实验方法

- 2.2 结果与讨论

- 2.2.1 紫外可见分光光度法研究包合物的的形成

- 2.2.2 荧光光谱法测定包合物的的组成及直链醇的影响

- 2.2.3 分子模拟

- 2.2.4 红外光谱的研究

- 2.3 结论

- 第三章β-环糊精与罗丹明B及荧光素包合作用的研究

- 3.2 实验部分

- 3.2.1 仪器和试剂

- 3.2.2 实验方法

- 3.3 结果与讨论

- 3.3.1 紫外可见分光光度法研究包合物的的形成

- 3.3.2 荧光光谱法测定包合物的的组成及直影响链醇的影响

- 3.3.3 包合常数的计算

- 3.3.4 分子模拟

- 3.3.5 红外光谱的研究

- 3.4 结论

- 第四章 乙醇在镉试剂与镍的反应体系中的超分子作用

- 4.1 实验部分

- 4.1.1 仪器与试剂

- 4.1.2 实验方法

- 4.2 结果与讨论

- 4.2.1 吸收光谱

- 4.2.2 实验条件的选择

- 4.2.3 工作曲线

- 4.2.4 共存离子的影响

- 4.2.5 络合物组成的测定

- 4.3 样品分析

- 4.4 机理讨论

- 4.4.1 乙醇对显色体系的增敏作用

- 4.4.2 缓冲介质的影响

- 第五章 异丙醇在镉试剂与铜反应中的增敏作用

- 5.1 实验部分

- 5.1.1 仪器与试剂

- 5.1.2 试验方法

- 5.2 结果与讨论

- 5.2.1 吸收光谱

- 5.2.2 试验条件的选择

- 5.2.3 干扰试验

- 5.2.4 工作曲线及检出限

- 5.2.5 络合物组成的测定

- 5.2.6 样品分析

- 5.3 机理讨论

- 5.3.1 异丙醇对显色体系的增敏作用

- 5.3.2 缓冲介质的影响

- 第六章 总结与展望

- 参考文献

- 致谢

- 攻读学位期间发表的学术论文目录

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/c4c1ff8c58721e38883ef87d.html