# 锚杆抗滑桩模型试验及安全监测方案研究

### 论文摘要

滑坡是一种常见的地质灾害,其具有多发性及危害性等特点,经常使交通中断、河道堵塞、.厂矿推毁、村庄及农田遭受破坏,严重危害了人民的生命及财产的安全,进而制约当地经济社会的可持续发展。锚杆抗滑桩作为一种新型支挡结构物,在大中型滑坡治理工程中发挥了越来越重要的作用,但由于其理论研究远远落后于工程实践,因而限制了其在工程实践中的推广应用。本文以“滑坡与锚索抗滑桩相互作用的大型物理模型试验研究”项目为依托,重点研究锚杆抗滑桩在滑坡治理应用中的承载机理、受力变形及破坏特征等问题。主要研究内容及成果如下：(1)开展了滑坡模型基本参数室内物理模型试验、普通抗滑桩室内物理模型试验、锚杆抗滑桩室内物理模型试验,获得了大量的测试数据。(2)通过对测试数据的分析,确定了测点土压力变化规律、抗滑桩的受力分布及抗滑桩桩身内力分布规律,总结了锚杆抗滑桩与滑体的变形规律。通过三组模型试验的分析,推测出三种锚杆抗滑桩的破坏模式：桩的塑性铰破坏模式、锚杆受力滑移破坏、桩周土体塑性破坏。(3)在物理模型试验的基础上,进行了有限元数值模拟,得出了抗滑桩及锚杆的受力规律、锚杆抗滑桩上下排锚杆轴向拉力的比值关系等,并与物理模型的试验结果进行了对比分析。(4)最后,通过物理模型试验及数值模拟的对比分析,得出了锚杆抗滑桩及滑坡体的变形破坏演化规律；提出了锚杆抗滑桩的安全预警判据及安全预测预报模型；总结了锚杆抗滑桩在施工期间及运营期间的安全监测方案。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 选题的背景及意义

- 1.2 国内外研究现状

- 1.2.1 抗滑桩工程应用及理论研究

- 1.2.2 数值模拟研究及应用

- 1.2.3 滑坡灾害安全预警预报研究

- 1.2.4 监测技术在滑坡灾害中的应用

- 1.3 本文的主要研究内容

- 1.4 本文的技术路线

- 第二章 锚杆抗滑桩模型试验总体设计

- 2.1 模型试验的相似理论

- 2.2 模型试验总体设计

- 2.2.1 滑坡模型的确定

- 2.2.2 试验内容

- 2.2.3 试验材料

- 2.2.4 抗滑桩布设

- 2.2.5 传感器布设

- 2.2.6 测试项目及测试仪器

- 2.2.7 加载设计

- 2.2.8 试验步骤

- 第三章 锚杆抗滑桩模型试验结果及分析

- 3.1 普通抗滑桩模型试验

- 3.1.1 桩顶位移分析

- 3.1.2 桩身各测点土压力变化分析

- 3.1.3 桩身土压力分布规律

- 3.1.4 桩身弯矩分析

- 3.2 锚杆抗滑桩（单锚）模型试验

- 3.2.1 桩顶位移分析

- 3.2.2 桩身各测点压力变化规律

- 3.2.3 桩身土压力分布规律

- 3.2.4 桩身弯矩分析

- 3.2.5 锚杆受力分析

- 3.3 锚杆抗滑桩（双锚）模型试验

- 3.3.1 桩顶位移分析

- 3.3.2 桩身压力分布规律

- 3.3.3 桩身弯矩分析

- 3.3.4 锚杆受力分析

- 3.4 锚杆抗滑桩对比分析

- 3.4.1 测点位移变化规律对比分析

- 3.4.2 抗滑桩桩身压力对比分析

- 3.4.3 抗滑桩桩身弯矩对比分析

- 3.4.4 锚杆应变片对比分析

- 3.4.5 锚杆抗滑桩破坏模式对比分析

- 3.5 本章小结

- 第四章 锚杆抗滑桩数值模拟研究

- 4.1 FLAC 3D基本介绍

- 4.2 模型建立

- 4.3 参数试验数值模拟分析

- 4.4 数值模拟对比分析

- 4.4.1 测点位移变化分析

- 4.4.2 模型主应力云图分析

- 4.4.3 滑坡体塑性区分析

- 4.4.4 抗滑桩及锚杆受力分析

- 4.5 本章小结

- 第五章 锚杆抗滑桩安全预警及监测方案

- 5.1 锚杆抗滑桩演化规律概述

- 5.1.1 锚杆抗滑桩变形破坏的演化规律

- 5.1.2 滑坡体变形破坏的演化规律

- 5.2 锚杆抗滑桩的安全预警

- 5.2.1 桩顶位移预警

- 5.2.2 锚杆锚固力预警

- 5.2.3 锚杆抗滑桩变形监测预警

- 5.3 锚杆抗滑桩的变形预测模型初探

- 5.3.1 观测值的选取

- 5.3.2 锚杆抗滑桩变形预测

- 5.4 锚杆抗滑桩的安全监测设计

- 5.4.1 锚杆抗滑桩安全监测设计原则

- 5.4.2 锚杆抗滑桩施工期间的安全监测

- 5.4.3 锚杆抗滑桩运营期间的安全监测

- 5.5 本章小结

- 第六章 结论与展望

- 6.1 结论

- 6.2 展望

- 参考文献

- 攻读学位期间取得的研究成果

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].分析滑坡地质灾害治理工程中抗滑桩的运用[J]. 世界有色金属 2019(22)

- [2].h型抗滑桩结构形式优化分析研究[J]. 甘肃水利水电技术 2019(12)

- [3].黄土地层矩形抗滑桩旋挖钻快速成桩技术及应用[J]. 隧道建设(中英文) 2019(S2)

- [4].不同排布型式弧形抗滑桩露天边坡加固效果研究[J]. 煤炭科学技术 2020(05)

- [5].水钻在人工挖孔抗滑桩基岩钻掘施工中的应用[J]. 地基处理 2019(03)

- [6].分析地质灾害防治工程抗滑桩施工的安全技术[J]. 西部资源 2020(04)

- [7].锚拉或刚架抗滑桩计算的解析和数值方法[J]. 工程勘察 2020(07)

- [8].h型抗滑桩结构内力及土压力分布研究[J]. 低温建筑技术 2020(05)

- [9].抗滑桩[J]. 北方建筑 2020(03)

- [10].基于抗滑桩强度和桩位因素对边坡稳定性影响研究[J]. 水利水电技术 2020(08)

- [11].基于物理模型试验的滑坡-抗滑桩位移场变化特征[J]. 地质科技通报 2020(04)

- [12].基于数值模拟的h型抗滑桩优化设计研究[J]. 山西交通科技 2020(04)

- [13].h型抗滑桩的分析方法及在滑坡治理工程中的应用[J]. 路基工程 2020(05)

- [14].提高铁路顺层深路堑抗滑桩施工进度的措施[J]. 上海建设科技 2020(05)

- [15].组合圆形抗滑桩在高速公路滑坡治理工程中的应用[J]. 公路交通技术 2020(05)

- [16].抗滑桩在高速公路高边坡治理滑坡中的应用实践研究[J]. 企业科技与发展 2018(11)

- [17].抗滑桩在边坡工程中的研究进展及应用[J]. 四川水泥 2018(02)

- [18].碳纤维复合材料及其在微型抗滑桩中的应用与研究[J]. 山西建筑 2016(36)

- [19].刚柔复合抗滑桩受力与变形特性数值模拟分析[J]. 华中科技大学学报(自然科学版) 2017(04)

- [20].边坡抗滑桩安全措施综述[J]. 科技经济导刊 2017(05)

- [21].抗滑桩在复杂边坡中的应用研究[J]. 山西建筑 2017(20)

- [22].微型抗滑桩加固边坡极限抗力研究[J]. 铁道工程学报 2017(07)

- [23].抗滑桩截面形状优化选择[J]. 兵器装备工程学报 2017(08)

- [24].西部某滑坡的治理及圆形抗滑桩的运用[J]. 福建交通科技 2015(03)

- [25].抗滑桩加固边坡稳定性分析及其优化[J]. 中外企业家 2016(23)

- [26].基于FLAC3D对大直径圆形抗滑桩不同桩间距抗滑效果分析[J]. 西南公路 2016(03)

- [27].h式抗滑桩相似结构模型试验研究[J]. 公路工程 2015(03)

- [28].基于GEO5的林家崖滑坡稳定性评价及抗滑桩位置研究[J]. 同行 2016(07)

- [29].8字形抗滑桩优越性研究与探讨[J]. 矿业研究与开发 2020(11)

- [30].锚索修复大变形抗滑桩预应力上、下限值计算方法[J]. 中国公路学报 2019(12)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/c4e2c6a2e6ca552d172da614.html